ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами»

J-03512522-1.2.4.2.3-2020-2024

Оглавление

Оглавление	2

1.Описание проекта	3

2.	Срок реализации проекта	7

3.Анализ рынка сбыта	7

5.Анализ технических решений	8

6. Реализация проекта	17

7. Доходная часть проекта	23

8. Источники финансирования проекта	24

9. Экономическая эффективность проекта	24

10. Выводы	25

# 1.Описание проекта

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации техническое обслуживание, текущая эксплуатация и ремонт электрооборудования и электрических сетей должны выполняться с использованием специальных машин, механизмов и транспортных средств.

Приобретение специальной техники обусловлено сверхнормативными сроками ее использования и полным физическим износом. Так, нормативный срок эксплуатации автоподъемника АП-17 и автокрана, в соответствии с паспортными данными, составляет 10 лет. В то же время на предприятии продолжают работать  38 единиц спецтехники, введенные в эксплуатацию в  90-е годы прошлого века, изношены оперативные и ремонтные автомобили.

Для эффективной работы электрических сетей в соответствии с Федеральным законом об электроэнергетике №35-ФЗ, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008 г., №861 от 27.12.2004 г., требованиями Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ГОСТ Р 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии общего назначения» электросетевая организация должна быть укомплектована электроизмерительными приборами и аппаратами.

Приобретение переносных измерительных приборов и аппаратуры для оснащения ими в необходимых количествах персонала служб и участков предприятия обусловлено требованиями вышеуказанных правил и предписаниями уполномоченных органов контроля в электроэнергетике.

Проект  включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |

2020 год

| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибор сравнения (для проверки трансформаторов тока) | 1 |
|  | Нагрузочное устройство для прибора сравнения | 1 |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С | 1 |
|  | Измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 | 1 |
|  | Генератор трассировочный Тх-10 (RD-8000) | 1 |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | Передвижная лаборатория (для г.Ливны) | 1 |
|  | БМ-205Д на шасси МТЗ-2 | 1 |
|  | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 4 |
|  | Автокран КС 45717 К-1 25 тонн | 1 |
|  | УАЗ-390945 | 4 |
|  | Бортовой полуприцеп МАЗ 938660-044 | 1 |

2021

| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Эталонный трансформатор тока | 1 |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С | 1 |
|  | Кабелетрассоискатель АГ-309.20 К (с GPS/ГЛОНАСС модулем) и доп.оборудованием | 1 |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | БКМ -317 на шасси ГАЗ -3308 | 1 |
|  | БГМ-1 на шасси МТЗ 82 | 1 |
|  | Кран -манипулятор R -019 МL | 1 |
|  | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 4 |
|  | УАЗ-390945 | 4 |
|  | Камаз- 4318-6013-50 Евро 5 | 1 |
|  | Прицеп-роспуск 949173 | 1 |
|  | Стационарная лаборатория испытания эл.защитных средств и эл..инструмента | 1 |

2022

| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Регулируемый источник тока | 1 |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С | 1 |
|  | Цифровой рефлектометр РЕЙС-305 | 1 |
|  | Защищенный планшетный ПК «Getac Е100» | 1 |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 4 |
|  | УАЗ-390945 | 4 |
|  | Автокран КС 45717 К-1 25 тонн | 1 |
|  | Экскаватор погрузчик Jonhdeer-1 | 2 |
|  | Прицеп-роспуск 949173 | 1 |

2023

| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | РЕТОМЕТР-2М | 1 |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С | 1 |
|  | Поисковый комплект КП- 250 К | 1 |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | Камаз- 45143-6012-50 Евро 5 | 1 |
|  | Камаз- 4318-6013-50 Евро 5 | 1 |
|  | Cедельный тягач Камаз 6460-26001001-73 | 1 |
|  | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 4 |
|  | УАЗ-390945 | 4 |
|  | ГАЗ -27057(ЭТЛ-10) | 1 |
|  | ГАЗ-САЗ-2507 | 1 |
|  | ГАЗ-27527 | 3 |
|  | БМ-205Д на шасси МТЗ-2 | 1 |

2024

| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С | 1 |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | Передвижная лаборатория (для г. Орел) | 1 |
|  | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 4 |
|  | УАЗ-390945 | 4 |
|  | ГАЗ-3308(Фургон-мастерская) | 1 |
|  | Кран -манипулятор R -019 МL | 1 |
|  | Экскавтор погрузчик Jonhdeer-1 | 1 |
|  | БМ-205Д на шасси МТЗ-2 | 1 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами» - февраль 2020 г., срок окончания  - декабрь 2024 г.

# Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами» нацелен на качественное и надежное энергоснабжение потребителей путем сокращения времени аварийно-восстановительных работ. Потребителями являются население и социальные объекты Орла и Орловской области.

# Количественные показатели инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |

2020

| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00086 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

2021

| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00073 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

2022

| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00075 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

2023

| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00011 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

2024

| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00058 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# Анализ технических решений

Выбор марки и модели обусловлен преимуществами перед аналогами и предшествующими моделями

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование, тип (марка, модель) | Кол-во | Назначение, область применения | Основные характеристики, параметры, возможности | Преимущества (перед аналогами или предшествующими моделями) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ПРИБОРЫ |  |  |  |  |
| 1.1. | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1 | 5 | Предназначен для проверки: - однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии на месте эксплуатации, а также для контроля метрологических характеристик счетчиков и правильности их подключения без разрыва токовых цепей; - измерительных трансформаторов напряжения и тока на местах их эксплуатации; - измерения параметров вторичных цепей (мощности нагрузки) в системах учета электрической энергии; - электроизмерительных приборов, энергетических измерительных преобразователей напряжения, тока, активной и реактивной мощности на месте их эксплуатации; | Измеряемые величины – более 30 параметров, в т.ч.: - действующее значение переменного напряжения (U), В - от 0.01U н до 1.5U н (Uн = 60 (100), 120 (200), 240 (415) В); - действующее значение переменного тока (I), А - от 0.005 I н до 1.5 I н; - активная электрическая мощность ( Р ), Вт - от 0.01 I н U н до 1.5I н 1.2U н; - полная электрическая мощность (S), ВА - от 0.01 I н U н до 1.5Iн1.2Uн; - коэффициент мощности ( К Р ); - частота переменного тока (f), Гц; - длительность и глубину провала напряжения ( Δ t п ), с; - длительность временного перенапряжения ( Δ t пер ); - тангенс φ. | Прибор для измерения электро-энергетических величин и показателей качества электрической энергии Энергомонитор 3.3Т1 - это эталонный счетчик, анализатор ПКЭ по ГОСТ 13109-97, измеритель, регистратор и осциллограф в одном приборе |
| 1.2. | Прибор сравнения (для проверки трансформаторов тока) | 1 | Прибор сравнения КТ-01 предназначен для определения по ГОСТ 8.217-2003 дифференциально-нулевым способом с использованием образцового трансформатора тока погрешностей трансформаторов тока промышленной частоты 50 Гц класса точности 0.01 и менее точных с вторичными номинальными токами 1А и 5 А. Область применения - поверка трансформаторов тока. | Предел измерения относительного значения вторичного тока, % 20, 200 Предел допускаемой приведенной погрешности измерения относительного значения вторичного тока не превышает от 1/2 предела измерения,% ± 1,5 Предел измерения абсолютной токовой погрешности, % 0,2; 2; 20. Предел допускаемой абсолютной погрешности прибора, % ±(0.001 ±0.03xА*); ±(0.01 ±0.03хА); ±(0.1 ±0.05хА) Предел измерения абсолютной угловой погрешности, мин 20; 200; 2000 Предел допускаемой абсолютной погрешности прибора, мин ±(0.1±0.05хА); ±(1±0.05хА); ±(10 ±0.1хА) | Высокая точность измерения. Уменьшение времени проверки трансформатора тока. Небольшие габариты. Надежность. |
|  | Нагрузочное устройство для прибора сравнения | 1 | Нагрузочное устройство предназначено для нагрузки вторичной цепи трансформатора тока при проведении поверки по ГОСТ 8.217. | Номинальный ток (Iн), А 5 и 1 (5 или 1) Коэффициент мощности нагрузки 0,8(1,0)* Номинальные величины нагрузки, ВА 1.25, 1.75, 2.5, 3.0, 3.75, 5.0, 6.25, 7.5, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 75, 100 | Точность измерения. Широкий диапазон значений. Удобство в работе. |
|  | Измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 | 1 | Предназначен для: -измерения сопротивления обмоток трансформатора постоянному току; -определения группы соединения обмоток трансформатора; -определение коэффициента трансформации; -измерение тока х/х трансформатора. | Измерение основных параметров трансформатора для оценки возможности его дальнейшей эксплуатации и после ремонта. | Приемущества перед имеющимся прибором К-51: -работа в полевых условиях от аккумулятора; -малый вес; -контроль по пяти параметрам вместо двух; -цифровое табло вместо аналоговых приборов. |
|  | Генератор трассировочный Тх-10 (RD-8000) | 1 | Предназначен для трассировки и определения мест повреждения подземных кабельных линий. | Возможность генерировать до 12 частот, для более точной локализации коммуникации при высоком уровне помех, определение направления тока генератора в линии (требуется при определении однофазного замыкания в кабеле). | Приемущества: -малый вес; -эргономичный корпус; -возможность “бесконтактного” подключения к коммуникации; -увеличенная дальность трассировки. |
|  | Эталонный трансформатор тока | 1 | Трансформатор предназначен для использования в качестве рабочего эталона 1-ого (2-ого) разряда по ГОСТ 8.550 при поверке трансформаторов тока промышленной частоты 50 Гц с первичными номинальными токами от 1 А до 3000 А и вторичным номинальным током 1 А или 5 А класса точности 0,05 (0,2S) и менее точных по ГОСТ 8.217 при помощи дифференциального компаратора (КТ-01, КНТ-03, КНТ-05, КНТ-05А) | Номинальное напряжение, кВ - 0,66 Номинальные значения первичного тока, А : 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 7,5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 75; 80; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 750; 800; 1000; 1200; 1500; 2000; 3000. | Высокая точность измерения. Малые габариты. Межповерочный интервал 5 лет. |
|  | Кабелетрассоискатель АГ-309.20 К (с GPS/ГЛОНАСС модулем) и доп.оборудованием | 1 | Предназначен для определения GPS-координат трассируемой коммуникации и дальнейшего нанесения на карту-план местности. | Позволяет создать базу данных наличия коммуникаций с привязкой к реальной местности, точное определение расстояния до места повреждения по координатам коммуникации. | Приемущества: -возможность одновременно трассировать и сохранять координаты коммуникации; -одновременно использовать несколько частот при трассировке. |
|  | Регулируемый источник тока | 1 | Прибор предназначен для питания первичных цепей поверяемого и эталонного трансформаторов тока с возможностью плавной регулировки во всем диапазоне задаваемых значений при проведении поверки по ГОСТ 8.217. | Диапазон задания тока, А 0 – 3600 Мощность потребления, ВА, не более 4000 | Широкий диапазон регулирования тока. Малые габариты. |
|  | Цифровой рефлектометр РЕЙС-305 | 1 | Предназначен для определения расстояния до места повреждения кабельной линии методом импульсно-дуговой рефлектометрии. | Позволяет определять высокоомные повреждения при подключении устройства присоединения по напряжению и току. | Приемущества: -одновременное отображение трех рефлектограмм на экране для их сравнения; -малый вес; -возможность работы в полевых условиях. |
|  | Защищенный планшетный ПК «Getac Е100» | 1 | Надежный и легкий планшетный компьютер, разработанный специально для полевых применений (создание и хранение привязок, схем, мест повреждений коммуникаций и использования их в полевых условиях) | -устойчивость к вибрации и падению; -антибликовый экран повышенной яркости; -виброзащищенный жесткий диск; -безвентиляторный дизайн. | Небольшой вес (1,4 кг) Сенсорный экран Возможность GPS-ориентирования на местности при поиске повреждения коммуникации. |
|  | РЕТОМЕТР-2М | 1 | Трехфазный многофункциональный и полностью автоматизированный прибор нового поколения, предназначенный для измерения параметров в трехфазных и однофазных электрических цепях с рабочей частотой 50 Гц, и позволяющий осуществлять поиск источника искажений без применения дорогих устройств анализа сети. | Измерение тока и напряжения однофазной системы с расчетом полной, активной и реактивной мощности, к.п.д. – cosφ и потери – tgφ, а также, полного, активного и реактивного сопротивления контролируемой цепи; Снятие трехфазной векторной диаграммы напряжения и тока, измерение полной, активной и реактивной мощности, cosφ, в каждой фазе, а также трехфазной активной мощности и общего коэффициента мощности; контроль чередования фаз; Диапазон измерения напряжения до 750 В Диапазон измерения переменного тока до 40 А | Широкий диапазон измерения. Измерение с высокой чувствительностью сигналов в условиях сильных электромагнитных помех. Высококонтрастный индикатор, позволяющий выводить большое количество информации. Прибор очень удобен и прост в эксплуатации, может длительное время работать в автономном режиме от встроенного аккумулятора. |
|  | Поисковый комплект КП- 250 К | 1 | Комплект для определения места повреждения и трассировки кабельной линии со звуковым генератором | Возможность выбора кабеля из “пучка” с помощью накладной рамки, определение места повреждения кабеля индукционным методом. | Малый вес по сравнению со старым генератором ГП-2 ( в два раза), возможность применения индукционного подключения генератора к коммуникации. |
| 2. | СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПЕЦТЕХНИКА |  |  |  |  |
| 2.1. | Передвижная лаборатория (для г.Ливны и г. Орел) | 2 | Передвижная лаборатория для испытания оборудования и определения мест повреждения кабельных линий напряжением до 10 кВ | Полноприводный автомобиль на базе а/м Газель; Возможность автономной работы от бензинового генератора; | Замена устаревшего оборудования для испытаний. |
|  | БМ-205Д на шасси МТЗ-2 | 3 | Предназначена для монтажа и обслуживании линий электропередачи | Базовое шасси - колесный трактор МТЗ-82.1 /82 П Макс. глубина бурения, м - 2 Тип основного бурильного инструмента 0,36; 0,50; 0,63; 0,80 Тип привода подачи бурильного инструмента - гидравлический Тип привода вращения бурильного инструмента - механический Тип привода кранового оборудования - гидравлический Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг - 1250 Максимальная грузоподъемность погрузчика, кг - 750 Максимальная высота подъёма грузового крюка, м - 7 | Бурильное оборудование и дополнительные устройства и агрегаты смонтированы на базе тракторов Беларус 82.1 или Беларус 92П, что обеспечивает мобильность установки и эффективную работу на местности со сложным рельефом. Гидросистема позволяет организовать быстрое и удобное управления всеми исполнительными механизмами, в том числе и в автоматическом режиме, обеспечить безопасность и предотвратить поломки за счет использование предохранительных и защитных устройств, встроенных в ее схему. |
|  | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 16 | Для выполнения строительно-монтажных работ на высоте. Электроизоляционная люлька позволяет осуществлять работы в электросетях. Предназначен для замены изношенной техники. | • Высота подъема, м – 18. • Вылет, м – 13. • Грузопод. люльки, кг – 250 • Угол поворота стрелы,° - не ограничен. • Электроизоляция, В – 1000 • Базовое шасси - ГАЗ-3309 с 5-местной кабиной. • Тип двигателя – дизель, • Мощность, л.с. - 125 • Колесная формула - 4х4. • Масса, кг – 6300. • Габариты, м – 7,25х2,5х3,3 • Время подъёма на наиб. высоту, сек. - 60. л/100км л/100км | • Колёсная формула 4х4 позволяет уверенную доставку рабочих бригад на линейные объекты по пересеченной местности и бездорожью • Пятиместная кабина позволяет организовать работы без использования дополни-тельного транспорта для перевозки персонала |
|  | Автокран КС 45717 К-1 25 тонн | 2 | Для погрузо-разгрузочных работ и монтажа крупногабаритных конструкций (БКТП и т.п.) весом до 25 т. | • Базовое шасси - КАМАЗ-43118. • Колесная формула - 6х6. • Грузоподъемность, т – 25. • Вылет стрелы, м - 29 • Высота подъема, м - с основной стрелой -11…31; - с гуськом – 40,1. • Длина стрелы, м - 9,9…30,7. • Длина гуська, м - 9,0 • Скорость подъема /опускания груза, м/мин – 7,4. • Габаритные размеры в транспортном положении, мм – 11945х2500х3910. | • Компактное для своего класса шасси позволяет использовать кран в стесненных условиях. • Шасси КАМАЗ-43118 (6Х6) отличается высокой проходи-мостью в условиях дорог плохого качества и бездорожья. • Усиленная раздаточная коробка, широко профильные шины с регулируемым давлением централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах обеспечивают надежную работу шасси. • Конструкции максимально облегчены и обладают оптимальными жесткостными характеристиками. •Телескопическая стрела самая длинная в своем классе. Схема выдвижения секций стрелы, обеспечивающая повышенные грузовые характеристики при работе на дальних рабочих вылетах. |
|  | УАЗ-390945 | 16 | Для транспортного обслуживания персонала производственных служб и участков | Колесная формула - 4 х 4 Количество мест - 5 Грузоподьёмность, кг - 1075 Двигатель бензиновый, ЗМЗ-4091 Максимальная мощность, л.с.(кВт) - 112 (82,5) при 4000 об/мин Максимальная скорость, км/ч - 105 Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км - 15,4 | Универсальный грузопассажирский полноприводный автомобиль-внедорожник с колесной формулой 4х4, что позволяет осуществлять уверенную доставку рабочих бригад на линейные объекты по пересеченной местности и бездорожью. Оборудован просторной 5-местной кабиной и компактной, но вместительной грузовой платформой, поэтому идеально подходит как для перевозки людей, так и для транспортировки всевозможных грузов весом до 1075 кг. |
|  | Бортовой полуприцеп МАЗ 938660-044 | 1 | Для перевозки опор ЛЭП и крупногабаритных грузов | Количество осей 2-осный Ошиновка 2-скатный Грузоподъёмность, кг 27500 Нагрузка на ССУ, кг 15000 Высота ССУ, мм 1250 Размеры, мм 12500х2500х2150 | Полуприцеп МАЗ 938660-044 активно используется в грузоперевозках при транспортировке строительных материалов большой длины. Благодаря своей универсальности, он заслужил репутацию надежной, эффективной техники. |
|  | БКМ -317 на шасси ГАЗ -3308 | 1 | Для бурения скважин и установки опор ЛЭП | Базовое шасси ГАЗ-33081 "Садко" 4х4 Глубина бурения, м 3 Диаметр бурения, м 0,25 0,36, 0,50, 0,63, 0,80 Грузоподъемность кранового оборудования, т 1,25 Максимальная высота подъема крюка, м 6,3 Техническая производительность при бурении скважины на всю глубину и установки в нее опоры, шт /час 3,6 | Высокая маневренность обеспечивает удобство работы в условиях стесненной застройки; Комплектация как с механическим, так и с гидравлическим приводом вращателя бурильного инструмента; Наличие регулируемой подачи бура позволяет выбрать наиболее оптимальный режим; |
|  | БГМ-1 на шасси МТЗ 82 | 1 | БГМ-1 предназначена для прокладки траншей для прокладки кабельных линий, планировочных и земляных работ | Рабочее оборудование: Тип режущей цепи «Урал-33» Материал режущей части резцов твердый сплав Категория грунта IV-V, мерзлый грунт Привод механизма управления барами гидравлический Скорость резания, м/с 3±0,5 Глубина прорезаемой щели, мм 1400, 1600 Ширина прорезаемой щели, мм 140 | Высокая скорость экскавации материала из траншеи. Траншея остается чистой, полностью готовой к окончательной прокладке кабелей. Извлекаемый барой материал имеет однородную по размерам частиц структуру, и его можно использовать для обратной засыпки. Может работать на мерзлом грунте, а также применяться для вскрытия асфальтового покрытия. |
|  | Кран -манипулятор R -019 МL | 2 | Используется для перевозки и погрузо-разгрузочных работ, а также монтажа конструкций на месте (ЛЭП, ТП и др.) | Крано-манипуляторная установка ML-805 (МП-805) Тип - тросовый. Макс. груз. момент т/м – 20,2. Угол поворота стрелы – 360. Макс. раб. радиус, м – 15,6. Вылет стрелы, м – 15,6. Грузоподъемн. на мин. вылете (кг) – 8070. Грузоподъемн. на макс. вылете (кг) – 570. Колесная формула - 6х6. | С колёсной формулой 6х6 для уверенного движения по любым дорогам и пересеченной местности для подъездов к линейным объектам (ЛЭП) для перевозки грузов и производства погрузо-разгрузочных работ, а также монтажа конструкций на месте без использования отдельного автокрана. |
|  | Камаз- 4318-6013-50 Евро 5 (бортовой) | 2 | Для перевозки различных, в том числе крупногабаритных грузов (опор ЛЭП, трансформаторных подстанций и пр.) | Колесная формула 6х6 Тип ошиновки 1 Грузоподъемность, т 11,22 Мощность двигателя, л.с. 300 Спальное место 1 Бак, л 210+350 | Силовой агрегат автомобиля КамАЗ вынослив и имеет большой моторесурс. Двигатель неприхотлив к условиям использования и качеству дизельного топлива. |
|  | Камаз- 45143-6012-50 Евро 5 (самосвал) | 1 | Для перевозки сыпучих строительных материалов (песок, щебень и пр.) | Двигатель: Мощность - 300 л.с. Экологический класс – 5 Объем – 11.76 л. Тип двигателя - дизельный с турбонаддувом, Топливный бак – 500 л. Колесная формула- 6х4 Тип ошиновки - двухскатная Грузоподъемность – 11.5 т. | Силовой агрегат автомобиля КамАЗ вынослив и имеет большой моторесурс. Двигатель неприхотлив к условиям использования и качеству дизельного топлива. |
|  | Седельный тягач Камаз 6460-26001001-73 | 1 | Для использвания в сцепе с бортовым полуприцепом МАЗ 938660-044 | Колесная формула 6x4 Нагрузка на ССУ, т 16,8 Мощность, л.с. 400 Спальное место 2 Шины 315/80R22.5 Топливный бак 300х2 | Силовой агрегат автомобиля КамАЗ вынослив и имеет большой моторесурс. Двигатель неприхотлив к условиям использования и качеству дизельного топлива. |
|  | Прицеп-роспуск 949173 | 2 | Предназначен для перевозки опор ЛЭП длинной до 12 м (в сцепе с тягачом). | Длина с дышлом, мм – 7920 ширина, мм - 2450 грузоподъемность, кг - 5000 ось – 1 шт. | Прицеп 949173-Р5 многофункционален, может служить как для перевозки труб, опор лэп и других длинномерных грузов |
|  | Стационарная лаборатория испытания эл.защитных средств и эл..инструмента | 1 | Предназначена для испытания средств защиты используемых в электроустановках (стенд СВС-50) | Современный дизайн установки, автоматический долив воды в объект испытания, цифровое отображение электрических параметров установки с фиксацией предельных показаний | Возможность одновременного испытания четырех предметов вместо одного. Контроль параметров по цифровому табло вместо аналогового. |
|  | Экскавтор погрузчик Jonhdeer-1 | 3 | Для производства земляных работ при прокладке и ремонте кабельных линий, подготовки котлованов для монтажа БКТП | Грузоподъемность - 2,873 т Масса - 8,288 т Дорожный просвет - 0,36 м Максимальная скорость Движения - 40 км/ч Объем ковша - 1 куб. м Глубина рытья - 4,27–5,4 м Высота разгрузки ковша 3,3 м | Повышенная производительность обеспечивают: - подключаемый передний привод; - запас крутящего момента; - блокируемый дифференциал обоих мостов обеспечивает хорошую проходимость в различных дорожных условиях; - большой обзор обеспечивается за счет остекления кабины |
|  | ГАЗ -27057(ЭТЛ-10) | 1 | Передвижная лаборатория для испытания оборудования и определения места повреждения кабельных линий напряжением до 10 кВ. | Полноприводный автомобиль на базе а/м Газель; возможность автономной работы от бензинового генератора; оборудование для испытания кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена | Малые габариты автомобиля удобны для применения в городских условиях. |
|  | ГАЗ-САЗ-2507 | 1 | Для перевозки грунта при производстве земляных работ в условиях городской застройки, перевозки других сыпучих грузов и материалов | Базовое шасси - ГАЗ-C41R13 Колесная база, мм - 3770 Габаритные размеры, мм (max) - 6500 х 2400 х 2700 Масса перевозимого груза, кг - 4515 Направление разгрузки - на три стороны Колесная формула - 4х2 Мощность кВТ, (л.с.) - 109,5 (148,9) Топливо - ДТ | Малые габариты автомобиля, а также возможность трехсторонней разгрузки и возможность оборудования штатными надставными бортами, увеличивающими объем до 10 куб., удобны для применения в городских условиях. |
|  | ГАЗ-27527 | 3 | Для транспортного обслуживания персонала ОВБ диспетчерских служб | Мощность – 107 л.с.; Объем багажного отделения – 3,7 м³; Привод колес – 4х4; Число посадочных мест в салоне в первом ряду – 3 (включая водителя); Число мест во втором ряду – 4; Длина – 4,8 м; Ширина – 2,03 м; Высота – 2,3 м; Снаряженная масса – 2,2 тонны; | Колесная формула 4х4 позволяет осуществлять уверенную доставку ОВБ на линейные объекты по пересеченной местности и бездорожью. Маневренность и компактность автомобиля позволяет ему свободно проезжать по узким улицам и переулкам, въезжать в тесные дворы. |
|  | ГАЗ-3308 (фургон-мастерская) | 1 | Для транспортного обслуживания персонала производственной службы кабельных сетей и технического обеспечения ремонтных работ на КЛ | Размеры фургона, мм - 5100 х 2350 х 2000..2600 Масса снаряженного ТС, кг - 250..4370 Полная масса ТС, кг - 5950 Колесная формула - 4х4 | Благодаря вездеходным качествам ГАЗ-3308 ремонтная бригада может быстро добираться к месту ремонта даже на труднодоступных участках. Наличие утепленного фургона с автономным отопителем позволяет производить работы по ремонту КЛ в зимнее время в условиях низких температур |

# Реализация проекта

6.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование | Всего, млн. руб. |
| --- | --- | --- |

2020

| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибор сравнения (для проверки трансформаторов тока) | 0,25 |
|  | Нагрузочное устройство для прибора сравнения | 0,06 |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С | 0,23 |
|  | Измеритель параметров силовых трансформаторов К 540-3 | 0,20 |
|  | Генератор трассировочный Тх-10 (RD-8000) | 0,14 |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | Передвижная лаборатория (для г.Ливны) | 2,32 |
|  | БМ-205Д на шасси МТЗ-2 | 2,8 |
|  | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 14,2 |
|  | Автокран КС 45717 К-1 25 тонн | 6,4 |
|  | УАЗ-390945 | 2,4 |
|  | Бортовой полуприцеп МАЗ 938660-044 | 0,8 |
|  | Итого | 29,826 |

2021

| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Эталонный трансформатор тока | 0,3 |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С | 0,2 |
|  | Кабелетрассоискатель АГ-309.20 К (с GPS/ГЛОНАСС модулем) и доп.оборудованием | 0,1 |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | Стационарная лаборатория испытания эл.защитных средств и эл..инструмента | 0,5 |
|  | БКМ -317 на шасси ГАЗ -3308 | 3,189 |
|  | БГМ-1 на шасси МТЗ 82 | 1,458 |
|  | Кран -манипулятор R -019 МL | 5,011 |
|  | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 14,758 |
|  | УАЗ-390945 | 2,514 |
|  | Камаз- 4318-6013-50 Евро 5 | 3,334 |
|  | Прицеп-роспуск 949173 | 0,547 |
|  | Итого | 31,90 |

2022

| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Регулируемый источник тока | 0,175 |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С | 0,245 |
|  | Цифровой рефлектометр РЕЙС-305 | 0,156 |
|  | Защищенный планшетный ПК «Getac Е100» | 0,094 |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 15,31 |
|  | УАЗ-390945 | 2,61 |
|  | Автокран КС 45717 К-1 25 тонн | 6,90 |
|  | Экскавтор погрузчик Jonhdeer-1 | 10,39 |
|  | Прицеп-роспуск 949173 | 0,57 |
|  | Итого | 36,444 |

2023

| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | РЕТОМЕТР-2М | 0,08 |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С | 0,25 |
|  | Поисковый комплект КП- 250 К | 0,20 |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | Камаз- 45143-6012-50 Евро 5 | 3,6 |
|  | Камаз- 4318-6013-50 Евро 5 | 3,33 |
|  | Cедельный тягач Камаз 6460-26001001-73 | 4,2 |
|  | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 15,86 |
|  | УАЗ-390945 | 2,70 |
|  | ГАЗ -27057(ЭТЛ-10) | 2,06 |
|  | ГАЗ-САЗ-2507 | 2,06 |
|  | ГАЗ-27527 | 2,75 |
|  | БМ-205Д на шасси МТЗ-2 | 3,13 |
|  | Итого | 40,25 |

2024

| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
| --- | --- | --- |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1-С | 0,26 |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | Передвижная лаборатория (для г. Орел) | 3,04 |
|  | Автоподъёмник 48126 С -4 ПСС-131.18.Э | 16,41 |
|  | УАЗ-390945 | 2,80 |
|  | ГАЗ-3308(Фургон-мастерская) | 2,53 |
|  | Кран -манипулятор R -019 МL | 5,57 |
|  | Экскавтор погрузчик Jonhdeer-1 | 5,57 |
|  | БМ-205Д на шасси МТЗ-2 | 3,24 |
|  | Итого | 39,41 |
|  | Всего 2020-2024 | 177,83 |

6.2 График реализации инвестиционного проекта

2020-2024 г.г.

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка приборов, спецоборудования и спецтехники | Февраль 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Страхование автотранспортных средств | Февраль 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Регистрация автомобилей и автовышек в органах ГИБДД | Февраль 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Регистрация спецтехники в органах технического надзора | Февраль 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 2 | Постановка основных средств на бухгалтерский учет | Февраль 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |

6.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2020-2024 гг.) тыс. руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

6.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/ подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,т тыс. рублей в т.ч. НДС | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб, в т.ч. НДС | Сведения о конкурентной процедуре | Дата заключения договора | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Публикация извещения на ЭТП | Дата объявления конкурентной процедуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры(число, месяц, год) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

# Доходная часть проекта

2020 год

Вероятный доход от проекта  582  тыс. руб. без НДС в том числе:

| 1 | Эффект от снижения расходов на ремонты , тыс. руб. без НДС | 582 |
| --- | --- | --- |

2021 год

Вероятный доход от проекта  632  тыс. руб. без НДС в том числе:

| 1 | Эффект от снижения расходов на ремонты , тыс. руб. без НДС | 632 |
| --- | --- | --- |

2022 год

Вероятный доход от проекта  730  тыс. руб. без НДС в том числе:

| 1 | Эффект от снижения расходов на ремонты , тыс. руб. без НДС | 730 |
| --- | --- | --- |

2023 год

Вероятный доход от проекта  821  тыс. руб. без НДС в том числе:

| 1 | Эффект от снижения расходов на ремонты , тыс. руб. без НДС | 821 |
| --- | --- | --- |

2024 год

Вероятный доход от проекта  760  тыс. руб. без НДС в том числе:

| 1 | Эффект от снижения расходов на ремонты , тыс. руб. без НДС | 760 |
| --- | --- | --- |

# Источники финансирования проекта

| Наименование источника финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 10 042,107 | 11 955,885 | 6 756,477 | 13 426,704 | 22 358,561 |
| Возврат НДС |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |
| Прибыль | 19 783,435 | 19 947,018 | 29 687,959 | 26 820,569 | 17 055,174 |
| Прибыль от ТП |  |  |  |  |  |
| Прочие заемные |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные |  |  |  |  |  |

тыс. руб. без НДС

# Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т. руб. | 624,8 | 760,1 | 946,1 | 1 188,6 | 737,5 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,1 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,1 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 9,0 |

# Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения текущей деятельности компании  для надежного и качественного  электроснабжения потребителей.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей в Орле и поселениях Орловской области, обновление основных производственных фондов.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)