ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ТП, РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, 6/0,4 кВ»

Е-03512522-1.1.2-2019

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	5

3.Анализ рынка сбыта	6

4.Технико-экономические показатели	6

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….9

6.Анализ технических решений	10

7.Реализация проекта	10

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………10

7.2 График реализации инвестиционного проекта………………………………………………………………………...…13

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….14

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………17

8.Доходная часть проекта	17

9.Источники финансирования проекта	18

10.Экономическая эффективность проекта	18

11.Выводы	19

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что силовые трансформаторы 6-10/0,4кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний. Эксплуатация их связана с необходимостью регулярного отбора проб масла и его долива. Во многих случаях установка и монтаж трансформаторов выполнен с нарушением требований электробезопасности ввиду затрудненного контроля со стороны обслуживающего персонала за уровнем масла на трансформаторах под нагрузкой. Негерметичность этого типа силовых трансформаторов приводит к протечкам масла и созданию пожароопасных условий эксплуатации.

В соответствии с требованиями энергосбережения, снижения эксплуатационных затрат, обеспечения пожаробезопасности и электробезопасности эксплуатационного персонала целесообразно заменять выработавшие свой ресурс силовые трансформаторы марки ТМ на герметизированные типа ТМГ.

Трансформаторы ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении с полным заполнением маслом, без расширителя и без воздушной или газовой подушки.  Контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует, что исключает увлажнение, окисление и шламообразование масла. Гофрированные баки трансформаторы ТМГ абсолютно безопасны и имеют высокую надежность. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров  бака за счет пластичной их деформации. Расчетный срок службы трансформатора - 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений).

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 062, 347 г. Орёл | 3 |
| 2 | Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 070, г. Орел | 1 |
| 3 | Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 070, 138, 418 г. Орёл | 4 |
| 4 | Замена трансформаторов мощностью 630кВа на трансформаторы мощностью 630кВА ТП 720 г. Орёл | 2 |
| 5 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 150 г. Орёл | 2 |
|  | Мценский Ф |  |
| 6 | Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 001 г. Мценск | 1 |
| 7 | Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 025 г. Мценск | 1 |
| 8 | Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 014 г. Мценск | 1 |
|  | Болховский участок |  |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 025 г. Болхов | 1 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 041 г. Болхов | 1 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 008 г. Болхов | 1 |
|  | Знаменский участок |  |
| 12 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 009 с. Знаменское | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 043 г. Ливны | 1 |
| 14 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 г. Ливны | 1 |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 014 п. Колпна | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА ТП 029 п. Верховье | 1 |
| 17 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 031 п. Верховье | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 п. Шаблыкино | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 19 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 п. Залегощь | 1 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 п. Залегощь | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 г. Дмитровск | 1 |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 г. Дмитровск | 1 |
|  | Итого | 29 |

# 2.Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ» - январь 2019 г., срок окончания  - август 2019 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| №п/п | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка трансформатора | Мощность, МВА | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |  |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 062, 347 г. Орёл | 1962,1954 | 2019 | 57,65 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,54 | 0,75 | 3 |
| 2 | Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 070, г. Орел | 1963 | 2019 | 56 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,4 | 1 |
| 3 | Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 070, 138, 418 г. Орёл | 1972,1963,1966 | 2019 | 47,56,53 | 20 | ТМ, TTU-AL | ТМГ | 1,6 | 1,6 | 4 |
| 4 | Замена трансформаторов мощностью 630кВа на трансформаторы мощностью 630кВА ТП 720 г. Орёл | 1972,1984 | 2019 | 47,35 | 20 | ТМ | ТМГ | 1,26 | 1,26 | 2 |
| 5 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 150 г. Орёл | 1988 | 2019 | 49 | 20 | ТМ, TTU-AL | ТМГ | 1,26 | 1,26 | 2 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 001 г. Мценск | 1962 | 2019 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,25 | 1 |
| 7 | Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 025 г.Мценск | 1962 | 2019 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 8 | Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 014 г.Мценск | 1962 | 2019 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,315 | 0,4 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 025 г. Болхов | 1966 | 2019 | 53 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 041 г. Болхов | 1990 | 2019 | 29 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,1 | 0,16 | 1 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 008 г. Болхов | 1972 | 2019 | 47 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 009 с. Знаменское | 1988 | 2019 | 31 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 043 г. Ливны | 1970 | 2019 | 49 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,16 | 1 |
| 14 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 г. Ливны | 1975 | 2019 | 44 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 014 п. Колпна | 1989 | 2019 | 30 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА ТП 029 п. Верховье | 1967 | 2019 | 52 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,063 | 0,063 | 1 |
| 17 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 031 п. Верховье | 1976 | 2019 | 43 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,16 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 п. Шаблыкино | 1974 | 2019 | 45 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,25 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 п. Залегощь | 1966 | 2019 | 53 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 п. Залегощь | 1967 | 2019 | 52 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 г. Дмитровск | 1962 | 2019 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 г. Дмитровск | 1965 | 2019 | 54 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = 0,27 ∆Р10тр = - 0,085 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр = 3,93 Р10З тр = 5,463 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - пожаробезопасность; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом запланированы инвестиционные мероприятия по замене устаревших и неремонтопригодных силовых трансформаторов типа ТМ ( ГОСТ 401-41) на трансформаторы ТМГ, что позволит повысить надежность работы оборудования, снизить эксплуатационные затраты и обеспечит пожаробезопасность и электробезопасность эксплуатационого персонала.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена трансформаторов мощностью 180кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 062, 347 г. Орёл | 0,599 | 0,023 | 0,576 |
| 2 | Замена трансформаторов мощностью 320кВа на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 070, г. Орел | 0,250 | 0,010 | 0,241 |
| 3 | Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 070, 138, 418 г. Орёл | 1,002 | 0,038 | 0,964 |
| 4 | Замена трансформаторов мощностью 630кВа на трансформаторы мощностью 630кВА ТП 720 г. Орёл | 0,642 | 0,019 | 0,623 |
| 5 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 150 г. Орёл | 0,642 | 0,019 | 0,623 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 6 | Замена трансформаторов мощностью 160кВа на трансформаторы мощностью 250кВА ТП 001 г. Мценск | 0,200 | 0,008 | 0,192 |
| 7 | Замена трансформаторов мощностью 400кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 025 г.Мценск | 0,250 | 0,010 | 0,241 |
| 8 | Замена трансформаторов мощностью 315кВа на трансформаторы мощностью 400кВА ТП 014 г.Мценск | 0,250 | 0,010 | 0,241 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 025 г. Болхов | 0,200 | 0,008 | 0,192 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 041 г. Болхов | 0,152 | 0,008 | 0,144 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 008 г. Болхов | 0,250 | 0,010 | 0,241 |
|  | Знаменский участок |  |  |  |
| 12 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 009 с. Знаменское | 0,152 | 0,008 | 0,144 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 043 г. Ливны | 0,152 | 0,008 | 0,144 |
| 14 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 г. Ливны | 0,152 | 0,008 | 0,144 |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 014 п. Колпна | 0,250 | 0,010 | 0,241 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 63 кВА на трансформатор мощностью 63 кВА ТП 029 п. Верховье | 0,086 | 0,008 | 0,078 |
| 17 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 031 п. Верховье | 0,152 | 0,008 | 0,144 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 п. Шаблыкино | 0,200 | 0,008 | 0,192 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |
| 19 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 п. Залегощь | 0,250 | 0,010 | 0,241 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 п. Залегощь | 0,103 | 0,008 | 0,096 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 002 г. Дмитровск | 0,200 | 0,008 | 0,192 |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 г. Дмитровск | 0,200 | 0,008 | 0,192 |
|  | Итого | 6,335 | 0,248 | 6,086 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление сметы | январь | январь |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | январь | август |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка основного оборудования | март | август |  |  |  |  |
| 3.2 | Монтаж основного оборудования | март | август |  |  |  |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | март | август |  |  |  |  |
| 3.4 | Пробные пуски | март | август |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | март | август |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2019 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 8.Доходная часть проекта

Вероятностный эффект от реализации проекта 680,199  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 360,696 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 206,086 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 109,211 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 4,206 |

# 9. Источники финансирования проекта

| № п/п | Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авансы от ТП |  |
| 2 | Амортизация | 6 534,298 |
| 3 | Возврат НДС |  |
| 4 | Кредиты |  |
| 5 | Прибыль |  |
| 6 | Прибыль от ТП |  |
| 7 | Прочие заемные |  |
| 8 | Прочие собственные |  |

# 10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 1 758,1 |
| 2. | Внутренняя норма доходности, % | 9,6 |
| 3. | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4. | Период окупаемости, лет | 6,4 |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости, лет | 7,7 |

# 11.Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 6,4 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)