ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами»

Е-03512522-1.1.7-2019

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	5

3.Анализ рынка сбыта	5

4.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

5.Анализ технических решений	5

6.Реализация проекта	13

6.1 Затратная часть проекта…………………………………………………………………………………………………....13

6.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………..14

6.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….15

6.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………19

7.Доходная часть проекта	22

8.Источники финансирования проекта	23

9.Экономическая эффективность проекта	24

10.Выводы	25

# 1.Описание проекта

В соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации техническое обслуживание, текущая эксплуатация и ремонт электрооборудования и электрических сетей должны выполняться с использованием специальных машин, механизмов и транспортных средств.

Приобретение специальной техники обусловлено сверхнормативными сроками ее использования и полным физическим износом. Так, нормативный срок эксплуатации автоподъемника АП-17 и автокрана, в соответствии с паспортными данными, составляет 10 лет. В то же время на предприятии продолжают работать  38 единиц спецтехники, введенные в эксплуатацию в  90-е годы прошлого века, изношены оперативные и ремонтные автомобили.

Для эффективной работы электрических сетей в соответствии с Федеральным законом об электроэнергетике №35-ФЗ, постановлениями Правительства РФ №530 от 31.08.2008 г., №861 от 27.12.2004 г., требованиями Правил устройств электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (ПТЭ), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, ГОСТ Р 32144-2013 «Нормы качества электрической энергии общего назначения» электросетевая организация должна быть укомплектована электроизмерительными приборами и аппаратами.

Приобретение переносных измерительных приборов и аппаратуры для оснащения ими в необходимых количествах персонала служб и участков предприятия обусловлено требованиями вышеуказанных правил и предписаниями уполномоченных органов контроля в электроэнергетике.

Проект  включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1 | 1 |
|  | Прибор учета РиМ 384 | 1 |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | Система локации DIGI TRAK FALKON F2 | 1 |
|  | Смесительная система Vermeer MX 125 | 1 |
|  | Автогидроподъемник 48126С-4(ПСС-131.18Э на шасси 3897-0000010-19) | 2 |
|  | Экскаватор-погрузчик JOHN DEERE 315 SK | 1 |
|  | Автокран КС 45717 К-1 | 1 |
|  | КАМАЗ 65117 бортовой | 1 |
|  | УАЗ-39094 | 2 |
|  | ГАЗ 27527 | 1 |
|  | ГАЗ-3308 фургон-мастерская | 1 |
|  | Прицеп 949173 для перевозки опор от 6 до 12 метров | 1 |
|  | Кран-манипулятор автомобильный R019ML на шасси КАМАЗ-43118-46 | 1 |
|  | Автомобильный прицеп 8363 АА низкорамный трал для перевозки УНГБ | 1 |
|  | Буровая головка для ямобура | 6 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами» - февраль 2019 г., срок окончания  - декабрь 2019 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Оснащение спецоборудованием, спецтехникой и приборами» нацелен на качественное и надежное энергоснабжение потребителей путем сокращения времени аварийно-восстановительных работ. Потребителями являются население и социальные объекты Орла и Орловской области.

4. Количественные показатели инвестиционного проекта

| № п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00005 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# 5.Анализ технических решений

Выбор марки и модели обусловлен преимуществами перед аналогами и предшествующими моделями

Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование, тип (марка, модель) | Кол-во | Назначение, область применения | Основные характеристики, параметры, возможности | Преимущества (перед аналогами или предшествующими моделями) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ПРИБОРЫ |  |  |  |  |
| 1.1. | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1 | 1 | Предназначен для проверки: - однофазных и трехфазных счетчиков активной и реактивной электрической энергии на месте эксплуатации, а также для контроля метрологических характеристик счетчиков и правильности их подключения без разрыва токовых цепей; - измерительных трансформаторов напряжения и тока на местах их эксплуатации; - измерения параметров вторичных цепей (мощности нагрузки) в системах учета электрической энергии; - электроизмерительных приборов, энергетических измерительных преобразователей напряжения, тока, активной и реактивной мощности на месте их эксплуатации; | Измеряемые величины – более 30 параметров, в т.ч.: - действующее значение переменного напряжения (U), В - от 0.01U н до 1.5U н (Uн = 60 (100), 120 (200), 240 (415) В); - действующее значение переменного тока (I), А - от 0.005 I н до 1.5 I н; - активная электрическая мощность ( Р ), Вт - от 0.01 I н U н до 1.5I н 1.2U н; - полная электрическая мощность (S), ВА - от 0.01 I н U н до 1.5Iн1.2Uн; - коэффициент мощности ( К Р ); - частота переменного тока (f), Гц; - длительность и глубину провала напряжения ( Δ t п ), с; - длительность временного перенапряжения ( Δ t пер ); - тангенс φ. | Прибор для измерения электро-энергетических величин и показателей качества электрической энергии Энергомонитор 3.3Т1 - это эталонный счетчик, анализатор ПКЭ по ГОСТ 13109-97, измеритель, регистратор и осциллограф в одном приборе |
| 1.2. | Прибор учета РиМ 384.02/2 с УЗПН-6 с мобильным терминалом РиМ-099.01-09 | 1 | Предназначен для измерения в трехфазных трехпроводных электрических сетях переменного тока промышленной частоты напряжением 10 кВ : • расхода активной, реактивной. полной электрической энергии; • активной, реактивной и полной мощности; • определения потерь и показателей качества электрической энергии | • Напряжение 10 кВ. • Прямого включения. • Вес 10 кг. • Тариф - многотарифный при прямом направлении тока и однотарифный при обратном направлении. • Измеряет: - среднеквадратические (действующие) значения фазных токов; - среднеквадратические значения линейных напряжений; - частоту; - значения активной, реактив-ной и полной мощностей (суммарно по фазам); - удельную энергию потерь в цепях тока; - коэфф. реактивной мощнос-ти цепи tg φ; - коэфф. мощности cos φ; | • Интеллектуальный прибор не имеет аналогов в мире. • Небольшая конструкция весом менее 10 кг заменяет пункт коммерческого учета весом около 100 кг, для которого необходима дополнительная опора. • Легко устанавливается в любой точке воздушных ЛЭП 10 кВ. • измеряет параметры показателей качества электрической энергии по установившемуся отклонению напряжения δUu и отклонению частоты Δf в соответствии с ГОСТ Р 54149-2010 и ГОСТ Р 51317.4.30-2008; |
| 2. | СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, СПЕЦТЕХНИКА |  |  |  |  |
| 2.1. | Система локации DIGI TRAK FALKON F2 | 1 | Локационная система для горизонтально-направленного бурения предназначена для обеспечения работы приобретенной в 2018 году установке горизонтального направленного бурения Vermeer. Приёмник Falcon F2 Digi Trak (локатор) представляет собой переносное устройство, предназначенное для локации и контроля перемещения широкополосного зонда Falcon. Он выполняет обработку получаемого от зонда сигнала и выводит на экран показания глубины, продольного угла наклона, положения по часам, температуры и уровня заряда аккумулятора зонда, а также передаёт полученную информацию на дистанционный дисплей, установленный на буровой установке. | Приемник F2: Частота: 12 или 19 кГц Источник питания: Li-io аккумулятор, время работы: 10-14 ч. Тип дисплея: ЖК Аудио выход: бипер Радиус телеметрии: 550 м Каналы телеметрии: 4 канала Рабочая температура: -20 до 60 С Погрешность: 5% Высота: 28 см. Ширина: 14 см Длина: 38 см Вес с батареей: 3,5 кг Удаленный дисплей FSD: Модель: FSD Источник питания: Li-io аккумулятор, время работы: 14-18 ч. Управление: пяти-кнопочная тач-панель Тип дисплея: ЖК Аудио выход: бипер Радиус телеметрии: 550 м Каналы телеметрии: 4 канала Рабочая температура: -20 до 60 С Высота: 21.6 см Вес с батареей: 2,8 кг | Простая и эффективная система меню, функция наведения на цель (Target Steering) и поправка положения по часам. Запатентованная технология визуального отображения зонда Ball-in-the-Box («Шар в окне») компании DCI обеспечивает получение информации о положении бура в реальном времени и позволяет не отклоняться от проектной трассы. Оптимизатор частоты Falcon помогает преодолеть негативный эффект активных помех; Широкополосный зонд FalconF2 работает на частотах от 9,0 до 45кГц; Сопряжение приёмника и зонда через инфракрасный порт; Высокоточный датчик продольного угла наклона 0,1% для прохождения трассс точным уклоном; 12-позиционный индикатор положения по часам с функцией поправки; |
|  | Смесительная система Vermeer MX 125 | 1 | Предназначена для подготовки и подачи бурового раствора к установке горизонтального направленного бурения Vermeer, приобретенной в 2018 году | Двигатель: Honda (бензин)/ Hatz (дизель); Мощность: 6,7 л.с. / 5 кВт. Тип смешивания: Центробежный насос. Емкость бака : 1136 или 1892 литра. | Повышенная функциональная гибкость в прицепном исполнении благодаря модульной конструкции. Работает с различными буровыми установками Vermeer, включая D6x6, D7x11 серии II, D10x14, D16x20 серии II и D20x22 серии II, D24x40 серии II и D36x50 серии II. Узкий профиль позволяет удобно транспортировать на прицепе вместе с установкой Vermeer D16x20 серии II. |
|  | Автогидроподъемник 48126С-4 (ПСС-131.18Э на шасси 3897-0000010-19) | 2 | Для выполнения строительно-монтажных работ на высоте. Электроизоляционная люлька позволяет осуществлять работы в электросетях. Предназначен для замены изношенной техники. | • Высота подъема, м – 18. • Вылет, м – 13. • Грузопод. люльки, кг – 250 • Угол поворота стрелы,° - не ограничен. • Электроизоляция, В – 1000 • Базовое шасси - ГАЗ-3309 с 5-местной кабиной. • Тип двигателя – дизель, • Мощность, л.с. - 125 • Колесная формула - 4х4. • Масса, кг – 6300. • Габариты, м – 7,25х2,5х3,3 • Время подъёма на наиб. высоту, сек. - 60. л/100км л/100км | • Колёсная формула 4х4 позволяет уверенную доставку рабочих бригад на линейные объекты по пересеченной местности и бездорожью • Пятиместная кабина позволяет организовать работы без использования дополни-тельного транспорта для перевозки персонала |
|  | Экскаватор-погрузчик JOHN DEERE 315 SK | 1 | Для производства земляных работ при прокладке и ремонте кабельных линий, подготовки котлованов для монтажа БКТП | Грузоподъемность - 2,873 т Масса - 8,288 т Дорожный просвет - 0,36 м Максимальная скорость Движения - 40 км/ч Объем ковша - 1 куб. м Глубина рытья - 4,27–5,4 м Высота разгрузки ковша 3,3 м | Повышенная производительность обеспечивают: - подключаемый передний привод; - запас крутящего момента; - блокируемый дифференциал обоих мостов обеспечивает хорошую проходимость в различных дорожных условиях; - большой обзор обеспечивается за счет остекления кабины |
|  | Автокран КС 45717 К-1 | 1 | Для погрузо-разгрузочных работ и монтажа крупногабаритных конструкций (БКТП и т.п.) весом до 25 т. | • Базовое шасси - КАМАЗ-43118. • Колесная формула - 6х6. • Грузоподъемность, т – 25. • Вылет стрелы, м - 29 • Высота подъема, м - с основной стрелой -11…31; - с гуськом – 40,1. • Длина стрелы, м - 9,9…30,7. • Длина гуська, м - 9,0 • Скорость подъема /опускания груза, м/мин – 7,4. • Габаритные размеры в транспортном положении, мм – 11945х2500х3910. | • Компактное для своего класса шасси позволяет использовать кран в стесненных условиях. • Шасси КАМАЗ-43118 (6Х6) отличается высокой проходи-мостью в условиях дорог плохого качества и бездорожья. • Усиленная раздаточная коробка, широко профильные шины с регулируемым давлением централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах обеспечивают надежную работу шасси. • Конструкции максимально облегчены и обладают оптимальными жесткостными характеристиками. •Телескопическая стрела самая длинная в своем классе. Схема выдвижения секций стрелы, обеспечивающая повышенные грузовые характеристики при работе на дальних рабочих вылетах. |
|  | КАМАЗ 65117 бортовой | 1 | Для перевозки различных, в том числе крупногабаритных грузов (опор ЛЭП, трансформаторных подстанций и пр.) | Автомобиль КамАЗ 65117 – грузовое авто с колесной формулой 6х4 и удлиненной базой. Тип мотора – дизельный четырехтактный; Максимальная мощность силовой установки – 300 лошадиных сил; Средний расход дизельного топлива – 26.1 литра на 100 километров. Вес снаряженного транспортного средства составляет 8.35 тонны. Максимальная грузоподъемность машины составляет 14 000 килограмм. | Автомобиль используется для перевозки различных грузов. На машине установлен металлический кузов с низкими бортами. Задний и боковые борта открываются, позволяя осуществлять погрузку с разных сторон. Передний борт оснащен защитой от смещения груза на кабину оператора при торможении автомобиля. Размеры платформы дают возможность перевозить крупногабаритные грузы. Силовой агрегат автомобиля КамАЗ вынослив и имеет большой моторесурс. Двигатель неприхотлив к условиям использования и качеству дизельного топлива. Модель может использоваться с прицепом, грузоподъемность которого составляет – 10 тонн. |
|  | УАЗ-39094 | 2 | Для транспортного обслуживания персонала производственных служб и участков | Колесная формула - 4 х 4 Количество мест - 5 Грузоподьёмность, кг - 1075 Двигатель бензиновый, ЗМЗ-4091 Максимальная мощность, л.с.(кВт) - 112 (82,5) при 4000 об/мин Максимальная скорость, км/ч - 105 Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км - 15,4 | Универсальный грузопассажирский полноприводный автомобиль-внедорожник с колесной формулой 4х4, что позволяет осуществлять уверенную доставку рабочих бригад на линейные объекты по пересеченной местности и бездорожью. Оборудован просторной 5-местной кабиной и компактной, но вместительной грузовой платформой, поэтому идеально подходит как для перевозки людей, так и для транспортировки всевозможных грузов весом до 1075 кг. |
|  | ГАЗ 27527 | 1 | Для транспортного обслуживания персонала ОВБ диспетчерских служб | Мощность – 107 л.с.; Объем багажного отделения – 3,7 м³; Привод колес – 4х4; Число посадочных мест в салоне в первом ряду – 3 (включая водителя); Число мест во втором ряду – 4; Длина – 4,8 м; Ширина – 2,03 м; Высота – 2,3 м; Снаряженная масса – 2,2 тонны; | Колесная формула 4х4 позволяет осуществлять уверенную доставку ОВБ на линейные объекты по пересеченной местности и бездорожью. Маневренность и компактность автомобиля позволяет ему свободно проезжать по узким улицам и переулкам, въезжать в тесные дворы. |
|  | ГАЗ-3308 фургон-мастерская | 1 | Для транспортного обслуживания персонала производственной службы кабельных сетей | Размеры фургона, мм - 5100 х 2350 х 2000..2600 Масса снаряженного ТС, кг - 250..4370 Полная масса ТС, кг - 5950 Колесная формула - 4х4 | Благодаря вездеходным качествам ГАЗ-3308 ремонтная бригада может быстро добираться к месту ремонта даже на труднодоступных участках. Наличие утепленного фургона с автономным отопителем позволяет производить работы по ремонту КЛ в зимнее время в условиях низких температур |
|  | Прицеп 949173 для перевозки опор от 6 до 12 метров | 1 | Предназначен для перевозки опор ЛЭП длинной до 12 м (в сцепе с тягачом). | Длина с дышлом, мм – 7920 ширина, мм - 2450 грузоподъемность, кг - 5000 ось – 1 шт. | Прицеп 949173-Р5 многофункционален, может служить как для перевозки труб, опор лэп и других длинномерных грузов |
|  | Кран-манипулятор автомобильный R019ML на шасси КАМАЗ-43118-46 | 1 | Используется для перевозки и погрузо-разгрузочных работ, а также монтажа конструкций на месте (ЛЭП, ТП и др.) | Крано-манипуляторная установка ML-805 (МП-805) Тип - тросовый. Макс. груз. момент т/м – 20,2. Угол поворота стрелы – 360. Макс. раб. радиус, м – 15,6. Вылет стрелы, м – 15,6. Грузоподъемн. на мин. вылете (кг) – 8070. Грузоподъемн. на макс. вылете (кг) – 570. Колесная формула - 6х6. | С колёсной формулой 6х6 для уверенного движения по любым дорогам и пересеченной местности для подъездов к линейным объектам (ЛЭП) для перевозки грузов и производства погрузо-разгрузочных работ, а также монтажа конструкций на месте без использования отдельного автокрана. |
|  | Автомобильный прицеп 8363 АА низкорамный трал для перевозки УНГБ | 1 | Для перевозки к месту производства работ установки горизонтального направленного бурения Vermeer, приобретенной в 2018 году | Грузоподъемность - 8 т. | Прицепная техника с низкой рамой отличается универсальностью и может использоваться для транспортировки различных грузов |
|  | Буровая головка для ямобура | 6 | Применяется на БКСМ для бурения скважин под опоры ЛЭП | Диаметр бура: 360 мм. Тип корпуса: цельнолитой. Категории буримых грунтов: 1-4. | Лопастные буры применяются для бурения скважин в вязких однородных талых, мерзлых и вечномерзлых грунтах. Буры имеют треугольный забурник и клиновидные резцы на режущих кромках, армированные твердым сплавом. |

# 6. Реализация проекта

6.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование | Всего (млн.руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Приобретение приборов и аппаратуры |  |
|  | Переносной прибор Энергомонитор 3.3 Т1 | 0,266 |
|  | Прибор учета РиМ 384 | 0,300 |
| 2 | Приобретение спецоборудования и спецтехники |  |
|  | Система локации DIGI TRAK FALKON F2 | 1,319 |
|  | Смесительная система Vermeer MX 125 | 1,769 |
|  | Автогидроподъемник 48126С-4(ПСС-131.18Э на шасси 3897-0000010-19) | 6,470 |
|  | Экскаватор-погрузчик JOHN DEERE 315 SK | 4,640 |
|  | Автокран КС 45717 К-1 | 5,914 |
|  | КАМАЗ 65117 бортовой | 3,3600 |
|  | УАЗ-39094 | 1,1200 |
|  | ГАЗ 27527 | 0,76 |
|  | ГАЗ-3308 фургон-мастерская | 1,8400 |
|  | Прицеп 949173 для перевозки опор от 6 до 12 метров | 0,480 |
|  | Кран-манипулятор автомобильный R019ML на шасси КАМАЗ-43118-46 | 4,400 |
|  | Автомобильный прицеп 8363 АА низкорамный трал для перевозки УНГБ | 1,000 |
|  | Буровая головка для ямобура | 0,252 |
|  | Итого | 33,890 |

6.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Закупка приборов, спецоборудования и спецтехники | февраль | декабрь |  |  |  |  |
| 1.2 | Страхование автотранспортных средств | февраль | декабрь |  |  |  |  |
| 1.3 | Регистрация автомобилей и автовышек в органах ГИБДД | февраль | декабрь |  |  |  |  |
| 1.4 | Регистрация спецтехники в органах технического надзора | февраль | декабрь |  |  |  |  |
| 2 | Постановка основных средств на бухгалтерский учет | февраль | декабрь |  |  |  |  |

6.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2019 год) тыс. руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

6.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/ подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,т тыс. рублей в т.ч. НДС | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб, в т.ч. НДС | Сведения о конкурентной процедуре | Дата заключения договора | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Публикация извещения на ЭТП | Дата объявления конкурентной процедуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры(число, месяц, год) |  |  |

# 7. Доходная часть проекта

Доход от проекта  550,28  тыс. руб. без НДС в том числе:

| 1 | Эффект от снижения расходов на ремонты, тыс. руб. без НДС | 550,28 |
| --- | --- | --- |

# 8. Источники финансирования проекта

| №п.п. | Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авансы от ТП |  |
| 2 | Амортизация | 27 102,18 |
| 3 | Возврат НДС |  |
| 4 | Кредиты |  |
| 5 | Прибыль | 6 787,968 |
| 6 | Прибыль от ТП |  |
| 7 | Прочие заемные |  |
| 8 | Прочие собственные |  |

# 9. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 1 082,2 |
| 2. | Внутренняя норма доходности, % | 5,4 |
| 3. | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4. | Период окупаемости, лет | 4,6 |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости, лет | 7,9 |

# 10. Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 4,6 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения текущей деятельности компании  для надежного и качественного  электроснабжения потребителей.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей в Орле и поселениях Орловской области, обновление основных производственных фондов.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)