ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные»

J-03512522-1.2.1.2.1-2020-2024

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	3

3.Анализ рынка сбыта	3

4.Технико-экономические показатели	3

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений	4

7.Реализация проекта	4

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………....

7.2 График реализации инвестиционного проекта……………………………………………………………………………...

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….…

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта…………

8.Доходная часть проекта	5

9.Источники финансирования проекта	5

10.Экономическая эффективность проекта	6

11.Выводы	7

# 1.Описание проекта

Техническое перевооружение ТП, РП направлено на своевременную замену морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии, электрической и экологической безопасности. Применение новых аппаратов для автоматизации, управления и защиты сетей позволяет добиться качественного изменения способов их эксплуатации и обслуживания. Такими коммутационными аппаратами являются вакуумные выключатели, предназначенные для работы в комплектных распределительных устройствах (КРУ) и камерах стационарного одностороннего обслуживания (КСО) внутренней и наружной установки.

Отличительными особенностями по сравнению с традиционными выключателями являются:

- высокий механический и коммутационный ресурс;

- малое энергопотребление по шинам оперативного напряжения;

- малые габариты и вес;

- легкость и простота адаптации в любые типы КРУ, КСО;

- возможность   использования   в   широком   диапазоне   питающего оперативного напряжения вторичных цепей;

- необслуживаемость на протяжении всего срока эксплуатации;

- низкая трудоемкость производства, и как следствие, умеренная цена.

В отличие от маломасляных выключателей, применяемых на сегодняшний день, вакуумные выключатели   не требуют масляного хозяйства (для маломасляных выключателей требуется плановая замена масла 1 раз в 4 года, а также после каждого отключения), не требуют эксплуатационных затрат,  взрыво- и пожаробезопасны, экологичны.

Проект включает следующие объекты:

2020 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Оборудование, шт |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 12 Яч.01,02,09,14,15 | ВВ-5шт. |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 03 Яч.02,14,17,18 | ВВ-4шт. |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 04 Яч.12,16 | ВВ-2шт. |
|  | Мценский Ф |  |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 03 яч.12, г. Мценск | ВВ-1шт |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 01 яч.01, 02, 06, 07, 08 , г. Мценск | ВВ-5шт |
|  | Ливенский МФ |  |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП яч.01 г. Ливны | ВВ-1шт |
|  | ИТОГО: | 18 шт |

2021 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Оборудование, шт |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 15 Яч.04,12,16 | ВВ-3шт. |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 11 Яч.07, 12 | ВВ-2шт. |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 25 Яч.01,03,13,06,10 | ВВ-5шт. |
|  | Мценский Ф |  |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 02 яч.02, 03, 07, 08 г. Мценск | ВВ-4шт |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 038 яч.05 г. Мценск | ВВ-1шт |
|  | Ливенский МФ |  |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.01 г. Ливны | ВВ-1шт |
|  | ИТОГО: | 16 шт |

2022 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Оборудование, шт |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 23 Яч.07,01,08 | ВВ-3шт. |
| 2 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 24 Яч.09,02,12,14,16 | ВВ-5шт. |
| 3 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 30 Яч.17,18,19 | ВВ-3шт. |
|  | Мценский Ф |  |
| 4 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 041 яч.02, 04, 08 г. Мценск | ВВ-3шт |
| 5 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 047 яч.04 г. Мценск | ВВ-1шт |
| 6 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 056 яч.03 г. Мценск | ВВ-1шт |
|  | Ливенский МФ |  |
| 7 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 139 яч.03 г. Ливны | ВВ-1шт |
|  | ИТОГО: | 17 шт |

2023 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Оборудование, шт |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 30 яч.21,15,13,07,01,04,08,22,24,26 | ВВ-10шт. |
|  | Мценский Ф |  |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 031 яч.01 г. Мценск -1шт. | ВВ-1шт |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | ВВ-2шт. |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | ВВ-2шт. |
|  | Ливенский МФ |  |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 139. яч.04 г. Ливны -1шт. | ВВ-1шт |
|  | ИТОГО: | 16 шт |

2024 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Оборудование, шт |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 02 Яч.12,14 | ВВ-2шт. |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 Яч.05,06,13 | ВВ-3шт. |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 20 Яч.06 | ВВ-1шт. |
|  | Мценский Ф |  |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 013 яч.01 г. Мценск | ВВ-1шт |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 076 яч.05 г. Мценск | ВВ-1шт |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск | ВВ-2шт |
| 7 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 107 яч.04 г. Мценск | ВВ-1шт |
|  | Ливенский МФ |  |
| 8 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.02 г. Ливны | ВВ-1шт |
|  | ИТОГО: | 12 шт |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные» - январь 2020 г., срок окончания  - декабрь 2024 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

2020 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 12 Яч.01,02,09,14,15 | 1984 | 2019 | 35 | 20 | МВ | ВВ | МВ-5шт | ВВ-5шт. |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 03 Яч.02,14,17,18 | 1954 | 2019 | 65 | 20 | МВ | ВВ | МВ-4шт | ВВ-4шт. |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 04 Яч.12,16 | 1983 | 2019 | 36 | 20 | МВ | ВВ | МВ-2шт | ВВ-2шт. |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 03 яч.12, г. Мценск | 1972 | 2019 | 47 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 01 яч.01, 02, 06, 07, 08 , г. Мценск | 1962 | 2019 | 57 | 20 | МВ | ВВ | МВ-5шт | ВВ-5шт |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП яч.01 г. Ливны | 1980 | 2019 | 39 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |

2021 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 15 Яч.04,12,16 | 1986 | 2019 | 33 | 20 | МВ | ВВ | МВ-3шт | ВВ-3шт. |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 11 Яч.07, 12 | 1979 | 2019 | 40 | 20 | МВ | ВВ | МВ-2шт | ВВ-2шт. |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 25 Яч.01,03,13,06,10 | 1995 | 2019 | 24 | 20 | МВ | ВВ | МВ-5шт | ВВ-5шт. |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 02 яч.02, 03, 07, 08 г. Мценск | 1967 | 2019 | 52 | 20 | МВ | ВВ | МВ-4шт | ВВ-4шт |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 038 яч.05 г. Мценск | 1974 | 2019 | 45 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.01 г. Ливны | 1989 | 2019 | 30 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |

2022 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 23 Яч.07,01,08 | 1986 | 2019 | 33 | 20 | МВ | ВВ | МВ-3шт | ВВ-3шт. |
| 2 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 24 Яч.09,02,12,14,16 | 1986 | 2019 | 33 | 20 | МВ | ВВ | МВ-5шт | ВВ-5шт. |
| 3 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 30 Яч.17,18,19 | 1992 | 2019 | 27 | 20 | МВ | ВВ | МВ-3шт | ВВ-3шт. |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 041 яч.02, 04, 08 г. Мценск | 1975 | 2019 | 44 | 20 | МВ | ВВ | МВ-3шт | ВВ-3шт |
| 5 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 047 яч.04 г. Мценск | 1972 | 2019 | 47 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |
| 6 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 056 яч.03 г. Мценск | 1974 | 2019 | 45 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 139 яч.03 г. Ливны | 1989 | 2019 | 30 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |

2023 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 30 яч.21,15,13,07,01,04,08,22,24,26 | 1992 | 2019 | 27 | 20 | МВ | ВВ | МВ-10шт | ВВ-10шт. |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 031 яч.01 г. Мценск -1шт. | 1979 | 2019 | 40 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | 1967 | 2019 | 52 | 20 | МВ | ВВ | МВ-2шт | ВВ-2шт. |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | 1967 | 2019 | 52 | 20 | МВ | ВВ | МВ-2шт | ВВ-2шт. |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 139. яч.04 г. Ливны -1шт. | 1989 | 2019 | 30 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |

2024 год

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 02 Яч.12,14 | 1950 | 2019 | 69 | 20 | МВ | ВВ | МВ-2шт | ВВ-2шт. |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 Яч.05,06,13 | 1975 | 2019 | 44 | 20 | МВ | ВВ | МВ-3шт | ВВ-3шт. |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 20 Яч.06 | 1985 | 2019 | 34 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт. |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 013 яч.01 г. Мценск | 1966 | 2019 | 53 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 076 яч.05 г. Мценск | 1988 | 2019 | 31 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск | 1968 | 2019 | 51 | 20 | МВ | ВВ | МВ-2шт | ВВ-2шт |
| 7 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 107 яч.04 г. Мценск | 1990 | 2019 | 29 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.02 г. Ливны | 1989 | 2019 | 30 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2020 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =12 В10з =6 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

2021 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =3 В10з =13 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

2022 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =4 В10з =13 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

2023 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =1 В10з =15 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

2024 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =7 В10з =5 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при техническом перевооружении ТП, РП, а именно, замене масляных выключателей на вакуумные, направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - пожаробезопасность - электробезопасность - охрана окружающей среды.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта (тыс.руб)

2020 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 12 Яч.01,02,09,14,15 | 1,126 | 0,085 | 1,041 |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 03 Яч.02,14,17,18 | 0,901 | 0,068 | 0,833 |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 04 Яч.12,16 | 0,450 | 0,034 | 0,417 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 03 яч.12, г. Мценск | 0,225 | 0,017 | 0,208 |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 01 яч.01, 02, 06, 07, 08 , г. Мценск | 1,126 | 0,085 | 1,041 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП яч.01 г. Ливны | 0,225 | 0,017 | 0,208 |
|  | ИТОГО | 4,054 | 0,305 | 3,749 |

2021 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 15 Яч.04,12,16 | 0,703 | 0,053 | 0,650 |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 11 Яч.07, 12 | 0,469 | 0,035 | 0,433 |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 25 Яч.01,03,13,06,10 | 1,171 | 0,088 | 1,083 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ЦРП 02 яч.02, 03, 07, 08 г. Мценск | 0,937 | 0,071 | 0,866 |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 038 яч.05 г. Мценск | 0,234 | 0,018 | 0,217 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.01 г. Ливны | 0,234 | 0,018 | 0,217 |
|  | ИТОГО | 3,748 | 0,282 | 3,466 |

2022 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 23 Яч.07,01,08 | 0,731 | 0,055 | 0,676 |
| 2 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 24 Яч.09,02,12,14,16 | 1,218 | 0,092 | 1,126 |
| 3 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в РП 30 Яч.17,18,19 | 0,731 | 0,055 | 0,676 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 4 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 041 яч.02, 04, 08 г. Мценск | 0,731 | 0,055 | 0,676 |
| 5 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 047 яч.04 г. Мценск | 0,244 | 0,018 | 0,225 |
| 6 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 056 яч.03 г. Мценск | 0,244 | 0,018 | 0,225 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 7 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 139 яч.03 г. Ливны | 0,244 | 0,018 | 0,225 |
|  | ИТОГО | 4,142 | 0,312 | 3,830 |

2023 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 30 яч.21,15,13,07,01,04,08,22,24,26 | 2,534 | 0,191 | 2,343 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 031 яч.01 г. Мценск -1шт. | 0,253 | 0,019 | 0,234 |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 044 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | 0,507 | 0,038 | 0,469 |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 046 яч.01; яч.02 г. Мценск -2шт. | 0,507 | 0,038 | 0,469 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 139. яч.04 г. Ливны -1шт. | 0,253 | 0,019 | 0,234 |
|  | ИТОГО | 4,054 | 0,305 | 3,749 |

2024 год

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 02 Яч.12,14 | 0,527 | 0,040 | 0,487 |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 09 Яч.05,06,13 | 0,791 | 0,060 | 0,731 |
| 3 | Замена масляных выключателей на вакуумные в РП 20 Яч.06 | 0,264 | 0,020 | 0,244 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 4 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 013 яч.01 г. Мценск | 0,264 | 0,020 | 0,244 |
| 5 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 076 яч.05 г. Мценск | 0,264 | 0,020 | 0,244 |
| 6 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 051 яч.01; яч.03 г. Мценск | 0,527 | 0,040 | 0,487 |
| 7 | Замена масляных выключателей на вакуумные в ТП 107 яч.04 г. Мценск | 0,264 | 0,020 | 0,244 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 8 | Замена маслянных выключателей на вакуумные в ТП 142 яч.02 г. Ливны | 0,264 | 0,020 | 0,244 |
|  | ИТОГО | 3,162 | 0,238 | 2,924 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление сметы | Январь 2020г | Январь 2024г |  |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Январь 2020г | Декабрь 2024г |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка основного оборудования | Февраль 2020г | Ноябрь 2024г |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Монтаж основного оборудования | Февраль 2020г | Ноябрь 2024г |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | Февраль 2020г | Ноябрь 2024г |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Пробные пуски | Февраль 2020г | Ноябрь 2024г |  |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Февраль 2020г | Ноябрь 2024г |  |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2019 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План ** | Факт *** |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 8.Доходная часть проекта

2020 год

| Вероятностный эффект от реализации проекта 223,092 тыс. руб. в год без НДС, в том числе: |
| --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат , тыс. руб | 155,892 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 67,200 |

2021 год

| Вероятностный эффект от реализации проекта 198,304 тыс. руб. в год без НДС, в том числе: |
| --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат , тыс. руб | 138,571 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 59,733 |

2022 год

| Вероятностный эффект от реализации проекта 210,698 тыс. руб. в год без НДС, в том числе: |
| --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат , тыс. руб | 147,232 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 63,466 |

2023 год

| Вероятностный эффект от реализации проекта 198,304 тыс. руб. в год без НДС, в том числе: |
| --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат , тыс. руб | 138,571 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 59,733 |

2024 год

| Вероятностный эффект от реализации проекта 148,728 тыс. руб. в год без НДС, в том числе: |
| --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат , тыс. руб | 103,928 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 44,800 |

# 9. Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 4 054,352 | 3 748,024 | 4 141,566 | 4 053,862 | 3 162,013 |
| Возврат НДС |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |
| Прибыль от ТП |  |  |  |  |  |
| Прочие заемные |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные |  |  |  |  |  |

10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т. руб. | 514,1 | 398,4 | 358,5 | 274,0 | 156,1 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 7,2 | 6,8 | 6,4 | 6,1 | 5,7 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 8,7 | 8,9 | 9,1 | 9,3 | 9,5 |

# 11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, исключение пожароопасности, охрана окружающей среды, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)