ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ТП, РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4 кВ, 6/0,4 кВ»

J-03512522-1.2.1.2.2-2020-2024

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	5

3.Анализ рынка сбыта	6

4.Технико-экономические показатели	6

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….9

6.Анализ технических решений	10

7.Реализация проекта	10

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………10

7.2 График реализации инвестиционного проекта………………………………………………………………………...…13

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….14

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………17

8.Доходная часть проекта	17

9.Источники финансирования проекта	18

10.Экономическая эффективность проекта	18

11.Выводы	19

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что силовые трансформаторы 6-10/0,4кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и требуют постоянных профилактических ремонтов и электрических испытаний. Эксплуатация их связана с необходимостью регулярного отбора проб масла и его долива. Во многих случаях установка и монтаж трансформаторов выполнен с нарушением требований электробезопасности ввиду затрудненного контроля со стороны обслуживающего персонала за уровнем масла на трансформаторах под нагрузкой. Негерметичность этого типа силовых трансформаторов приводит к протечкам масла и созданию пожароопасных условий эксплуатации.

В соответствии с требованиями энергосбережения, снижения эксплуатационных затрат, обеспечения пожаробезопасности и электробезопасности эксплуатационного персонала целесообразно заменять выработавшие свой ресурс силовые трансформаторы марки ТМ на герметизированные типа ТМГ.

Трансформаторы ТМГ изготавливаются в герметичном исполнении с полным заполнением маслом, без расширителя и без воздушной или газовой подушки.  Контакт масла с окружающей средой полностью отсутствует, что исключает увлажнение, окисление и шламообразование масла. Гофрированные баки трансформаторы ТМГ абсолютно безопасны и имеют высокую надежность. Температурные изменения объема масла компенсируются изменением объема гофров  бака за счет пластичной их деформации. Расчетный срок службы трансформатора - 25 лет (10000 циклов на воздействие максимального и минимального давлений).

Проект включает следующие объекты:

2020 год

| № п/п | Наименование объекта | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в ТП 692. | 2 |
| 2 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 | 1 |
| 3 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 | 1 |
| 4 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП021 | 2 |
| 5 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 061 | 1 |
| 6 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП013 | 2 |
| 7 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 306 | 1 |
| 8 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 306 | 1 |
| 9 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП514 | 2 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 019 | 1 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 019 | 1 |
|  | Болховский участок |  |
| 12 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 024, г.Болхов | 1 |
|  | Мценский Ф |  |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск | 1 |
| 14 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск | 1 |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 023 г. Мценск | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 142 г. Ливны | 1 |
| 17 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВа на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 156 г. Ливны | 2 |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 001 п. Долгое | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 19 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 022 п. Хомутово | 1 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 п. Хомутово | 1 |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 030 п. Верховье | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 006 ул. Кирова, п. Змиевка | 1 |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 005 ул. Советская, п. Глазуновка | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 013 ул. Розы Люксембург, п. Нарышкино | 1 |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 002 ул. Ленина, с. Сосково | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП001 г. Новосиль | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 015, Кромы | 1 |
|  | Итого | 32 |

2021 год

| № п/п | Наименование объекта | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 441 | 2 |
| 2 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 133 | 1 |
| 3 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 133 | 1 |
| 4 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 082 | 1 |
| 5 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 078 | 1 |
| 6 | Замена трансформаторов мощностью 180 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА ТП 074 | 2 |
| 7 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 682 | 1 |
| 8 | Замена трансформаторов мощностью 160 кВА на трансформаторы мощностью 160 кВА ТП 655 | 2 |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 305 | 1 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 311 | 1 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 334 | 1 |
| 12 | Замена трансформаторов мощностью 200 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА ТП 386 | 2 |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 518 | 1 |
| 14 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП115 | 2 |
|  | Болховский участок |  |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 011 г. Болхов | 1 |
|  | Мценский Ф |  |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ЦРП 04 г. Мценск | 1 |
| 17 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск | 1 |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 19 | Замена трансформатора мощностью160 кВа на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 147 г. Ливны | 1 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 003 г. Ливны | 1 |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 033 г. Ливны | 1 |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 052 г. Ливны | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 003 с. Русский Брод | 1 |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 013 п. Красная Заря | 1 |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 001 п. Хомутово | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 200 кВА ТП 027 пер. Мелиораторов п. Глазуновка | 1 |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 017 п. Покровское | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 28 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 010 м-н Строителей, п Нарышкино | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 29 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 001 г. Новосиль | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 30 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 015, Кромы | 1 |
|  | Итого | 35 |

2022 год

| № п/п | Наименование объекта | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 110 | 1 |
| 2 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 110 | 1 |
| 3 | Замена трансформатора мощностью 560 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 451 | 1 |
| 4 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 451 | 1 |
| 5 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 128 | 1 |
| 6 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 113 | 1 |
| 7 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 104 | 1 |
| 8 | Замена трансформатора мощностью 560 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 104 | 1 |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 085 | 1 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 006 | 1 |
| 11 | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 001 | 2 |
| 12 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП323 | 2 |
| 13 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 503 | 1 |
| 14 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 505 | 1 |
| 15 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 505 | 1 |
| 16 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП126 | 2 |
| 17 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в РП 01 | 1 |
| 18 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в РП 01 | 1 |
| 19 | "Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП621 | 2 |
| 20 | "Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в ТП 679 | 1 |
|  | Болховский участок |  |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 020 г. Болхов | 1 |
|  | Мценский Ф |  |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 019 г. Мценск | 1 |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 038 г. Мценск | 1 |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 038 г. Мценск | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 004 п. Долгое | 1 |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 164 г. Ливны | 1 |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 011 г. Ливны | 1 |
| 28 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 124 г. Ливны | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 29 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 009 с. Русский Брод | 1 |
| 30 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 010 п. Хомутово | 1 |
| 31 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 027 п. Верховье | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 32 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 025 п.Змиевка ул. Кима Талатынова | 1 |
| 33 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 029 п. Глазуновка | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 34 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 013 ул. Строителей, п. Хотынец | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 35 | ЗЗамена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 013 п. Залегощь | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 36 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 Дмитровск | 1 |
|  | Итого | 40 |

2023 год

| № п/п | Наименование объекта | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 123 | 2 |
| 2 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 125 | 1 |
| 3 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 125 | 1 |
| 4 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 111 | 2 |
| 5 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 491 | 2 |
| 6 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 423 | 2 |
| 7 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 677 | 2 |
| 8 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 452 | 2 |
| 9 | Замена трансформаторов мощностью 250 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА ТП 470 | 2 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 822 | 2 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 365 | 1 |
| 12 | "Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 492 | 1 |
| 13 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА в ТП 354 | 1 |
| 14 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 354 | 1 |
|  | Болховский участок |  |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 007 г. Болхов | 1 |
|  | Мценский Ф |  |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 г. Мценск | 1 |
| 17 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 059 г. Мценск | 2 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 560 кВа на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 139 г. Ливны | 1 |
| 19 | Замена трансформатора мощностью 630 кВа на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 056 г. Ливны | 1 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 107 г. Ливны | 1 |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 015 г. Ливны | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 016 п. Хомутово | 1 |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 с. Русский Брод | 1 |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 п. Верховье | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 001 п.Змиевка ул.Чапаева | 1 |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 005 п. Глазуновка | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 008 пер. Советский, с. Сосково | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 28 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 008 г. Новосиль | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 29 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 Дмитровск | 1 |
|  | Итого | 37 |

2024 год

| № п/п | Наименование объекта | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 484 | 2 |
| 2 | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 435 | 2 |
| 3 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 417 | 2 |
| 4 | Замена трансформаторов мощностью 160 кВА на трансформаторы мощностью 160 кВА ТП 657 | 2 |
| 5 | Замена трансформаторов мощностью 160 кВА на трансформаторы мощностью 160 кВА ТП 659 | 2 |
| 6 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 643 | 1 |
| 7 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 643 | 1 |
| 8 | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 009 | 2 |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 432 | 1 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 127 | 1 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 127 | 1 |
| 12 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 344 | 1 |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 344 | 1 |
| 14 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 385 | 1 |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 411 | 1 |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 504 | 1 |
| 17 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 504 | 1 |
|  | Болховский участок |  |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 028 г. Болхов | 1 |
|  | Мценский Ф |  |
| 19 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 041 г. Мценск | 2 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 046 г. Мценск | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 180 кВа на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 135 г. Ливны | 1 |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 320 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 025 г. Ливны | 1 |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 180 кВа на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 046 г. Ливны | 1 |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 г. Ливны | 1 |
|  | Верховский МФ |  |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 002 п. Хомутово | 1 |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 019 п. Хомутово | 1 |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 024 п. Верховье | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 28 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 011 п.Змиевка ул.Чапаева | 1 |
| 29 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 012 пер. Адлера, г. Малоархангельск | 1 |
| 30 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 022 п. Глазуновка | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 31 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 005 ул. Батова, п. Хотынец | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 32 | Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 016 п. Залегощь | 1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 33 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 003 с.Тросна | 1 |
|  | Итого | 40 |

# 2.Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ» - январь 2020 г., срок окончания  - ноябрь 2024 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение ТП,РП. Замена силовых трансформаторов 10/0,4кВ, 6/0,4кВ» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

2020 год

| №п/п | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка трансформатора | Мощность, МВА | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |  |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в ТП 692. | 1950,1958 | 2020 | 70,62 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,64 | 0,8 | 2 |
| 2 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 | 1968 | 2020 | 52 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 3 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 | 1955 | 2020 | 65 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,16 | 1 |
| 4 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП021 | 1986 | 2020 | 34 | 20 | ТМ | ТМГ | 1,26 | 1,26 | 2 |
| 5 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 061 | 1962 | 2020 | 58 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,18 | 0,16 | 1 |
| 6 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП013 | 1976 | 2020 | 44 | 20 | ТМ | ТМГ | 1,26 | 1,26 | 2 |
| 7 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 306 | 1974 | 2020 | 46 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 8 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 306 | 1975 | 2020 | 45 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,16 | 1 |
| 9 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП 514 (в связи с переводом ТП на напряжение 10кВ) | 2014 | 2020 | 6 | 20 | ТМГ | ТМГ | 0,5 | 0,5 | 2 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 019 | 1986 | 2020 | 34 | 20 | ТМ | ТСГЛ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 019 | 1986 | 2020 | 34 | 20 | ТМ | ТСГЛ | 0,63 | 0,4 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 024, г.Болхов | 1984 | 2020 | 36 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск | 1964 | 2020 | 56 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,2 | 0,4 | 1 |
| 14 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск | 1964 | 2020 | 56 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 023 г. Мценск | 1980 | 2020 | 40 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 142 г. Ливны | 1989 | 2020 | 31 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,63 | 1 |
| 17 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВа на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 156 г. Ливны | 1985 | 2020 | 27 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,8 | 1,26 | 2 |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 001 п. Долгое | 1973 | 2020 | 47 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 022 п. Хомутово | 1983 | 2020 | 37 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,16 | 1 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 п. Хомутово | 1982 | 2020 | 38 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 030 п. Верховье | 1989 | 2020 | 31 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 006 ул. Кирова, п. Змиевка | 1975 | 2020 | 45 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,25 | 1 |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 005 ул. Советская, п. Глазуновка | 1970 | 2020 | 50 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 013 ул. Розы Люксембург, п. Нарышкино | 1993 | 2020 | 27 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 025 | 0,4 | 1 |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 002 ул. Ленина, с. Сосково | 1969 | 2020 | 51 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,16 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП001 г. Новосиль | 1980 | 2020 | 40 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 015, Кромы | 1985 | 2020 | 35 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |

2021 год

| №п/п | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка трансформатора | Мощность, МВА | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |  |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 441 | 1960,1985 | 2021 | 61,25 | 20 | ТМ | ТМГ | 1,26 | 1,26 | 2 |
| 2 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 133 | 1961 | 2021 | 56 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,25 | 1 |
| 3 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 133 | 1965 | 2021 | 52 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,2 | 0,25 | 1 |
| 4 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 082 | 1960 | 2021 | 57 | 20 | ТON | ТМГ | 0,2 | 0,25 | 1 |
| 5 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 078 | 1962 | 2021 | 55 | 20 | ТСМА | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 6 | Замена трансформаторов мощностью 180 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА ТП 074 | 1974 | 2021 | 47 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,36 | 0,5 | 2 |
| 7 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 682 | 1964 | 2021 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,4 | 1 |
| 8 | Замена трансформаторов мощностью 160 кВА на трансформаторы мощностью 160 кВА ТП 655 | 1961,1973 | 2021 | 60,48 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,32 | 2 |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 305 | 1965 | 2021 | 56 | 20 | ТTU-AL | ТМГ | 0,315 | 0,4 | 1 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 311 | 1965 | 2021 | 56 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,2 | 0,25 | 1 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 334 | 1963 | 2021 | 58 | 20 | ТTU-AL | ТМГ | 0,2 | 0,25 | 1 |
| 12 | Замена трансформаторов мощностью 200 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА ТП 386 | 1963 | 2021 | 58 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,5 | 2 |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 518 | 1960 | 2021 | 61 | 20 | TON | ТМГ | 0,2 | 0,25 | 1 |
| 14 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП115 | 1972 | 2021 | 49 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,8 | 0,8 | 2 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 011 г. Болхов | 1986 | 2021 | 35 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ЦРП 04 г. Мценск | 1964 | 2021 | 57 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,63 | 0,63 | 1 |
| 17 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск | 1964 | 2021 | 57 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,32 | 0,4 | 1 |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск | 1980 | 2021 | 41 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена трансформатора мощностью160 кВа на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 147 г. Ливны | 1989 | 2021 | 32 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,1 | 1 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 003 г. Ливны | 1960 | 2021 | 61 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,16 | 1 |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 033 г. Ливны | 1967 | 2021 | 56 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 052 г. Ливны | 1966 | 2021 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 003 с. Русский Брод | 1971 | 2021 | 50 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 013 п. Красная Заря | 1988 | 2021 | 33 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 001 п. Хомутово | 1970 | 2021 | 51 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 027 пер. Мелиораторов п. Глазуновка | 1970 | 2021 | 51 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,2 | 0,25 | 1 |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 017 п. Покровское | 1982 | 2021 | 39 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,1 | 0,1 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 010 м-н Строителей, п Нарышкино | 1977 | 2021 | 44 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 001 г. Новосиль | 1975 | 2021 | 46 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 015, Кромы | 1969 | 2021 | 52 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |

2022 год

| №п/п | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка трансформатора | Мощность, МВА | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |  |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 110 | 1968 | 2022 | 54 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,315 | 0,4 | 1 |
| 2 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 110 | 1971 | 2022 | 51 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 3 | Замена трансформатора мощностью 560 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 451 | 1967 | 2022 | 55 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,56 | 0,63 | 1 |
| 4 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 451 | 1970 | 2022 | 52 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,315 | 0,4 | 1 |
| 5 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 128 | 1968 | 2022 | 54 | 20 | TTU-AL | ТМГ | 0,2 | 0,25 | 1 |
| 6 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 113 | 1967 | 2022 | 55 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,315 | 0,4 | 1 |
| 7 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 104 | 1989 | 2022 | 33 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 8 | Замена трансформатора мощностью 560 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 104 | 1967 | 2022 | 55 | 20 | ТСМА | ТМГ | 0,546 | 0,4 | 1 |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 085 | 1966 | 2022 | 56 | 20 | ТСМА | ТМГ | 0,32 | 0,4 | 1 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 006 | 1966 | 2022 | 56 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,4 | 1 |
| 11 | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 001 | 1968,1987 | 2022 | 54,35 | 20 | ТTU-AL, ТМ | ТМГ | 1,26 | 1,26 | 2 |
| 12 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП323 | 1959 | 2022 | 63 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,36 | 0,5 | 2 |
| 13 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 503 | 1959 | 2022 | 63 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,25 | 1 |
| 14 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 505 | 1959 | 2022 | 63 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,25 | 1 |
| 15 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 505 | 1983 | 2022 | 39 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 16 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП126 | 1960 | 2022 | 62 | 20 | TON.ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,5 | 2 |
| 17 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в РП 01 | 1984 | 2022 | 38 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,4 | 1 |
| 18 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в РП 01 | 1979 | 2022 | 43 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 19 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП621 | 1960,1965 | 2022 | 62,57 | 20 | TON.TTU | ТМГ | 0,4 | 0,5 | 2 |
| 20 | "Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в ТП 679 | 1984 | 2022 | 38 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 020 г. Болхов | 1977 | 2022 | 45 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 019 г. Мценск | 1964 | 2022 | 58 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 038 г. Мценск | 1964 | 2022 | 58 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,32 | 0,4 | 1 |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 038 г. Мценск | 1980 | 2022 | 42 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 004 п. Долгое | 1973 | 2022 | 49 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 164 г. Ливны | 1977 | 2022 | 45 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 011 г. Ливны | 1963 | 2022 | 59 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |
| 28 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 124 г. Ливны | 1977 | 2022 | 45 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,63 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 009 с. Русский Брод | 1981 | 2022 | 41 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |
| 30 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 010 п. Хомутово | 1984 | 2022 | 37 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,1 | 1 |
| 31 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 027 п. Верховье | 1992 | 2022 | 30 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,16 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 025 п.Змиевка ул. Кима Талатынова | 1986 | 2022 | 36 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 33 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 029 п. Глазуновка | 1970 | 2022 | 52 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 013 ул. Строителей, п. Хотынец | 1986 | 2022 | 36 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,25 | 0,16 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ЗЗамена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 013 п. Залегощь | 1980 | 2022 | 42 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 Дмитровск | 1965 | 2022 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |

2023 год

| №п/п | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка трансформатора | Мощность, МВА | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |  |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 123 | 1970 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,8 | 0,8 | 2 |
| 2 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 125 | 1972 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 3 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 125 | 1971 | 2023 | 57 | 20 | TTU-AL | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 4 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 111 | 1971,1974 | 2023 | 57 | 20 | TTU-AL,ТМ | ТМГ | 0,8 | 0,8 | 2 |
| 5 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 491 | 1971,1987 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,8 | 0,8 | 2 |
| 6 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 423 | 1970,1973 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,8 | 0,8 | 2 |
| 7 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 677 | 1972,1989 | 2023 | 57 | 20 | TTU-AL | ТМГ | 0,8 | 0,8 | 2 |
| 8 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 452 | 1971,1986 | 2023 | 57 | 20 | ТМ,TON | ТМГ | 0,8 | 0,8 | 2 |
| 9 | Замена трансформаторов мощностью 250 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА ТП 470 | 1971,1982 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,5 | 0,5 | 2 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 822 | 1970 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 2 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 365 | 1970 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 12 | "Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 492 | 1955 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,25 | 1 |
| 13 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА в ТП 354 | 1956 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,1 | 0,1 | 1 |
| 14 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 354 | 1975 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 007 г. Болхов | 1978 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 г. Мценск | 1974 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,25 | 1 |
| 17 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 059 г. Мценск | 1981 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 1,26 | 1,26 | 2 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 560 кВа на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 139 г. Ливны | 1989 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,56 | 0,4 | 1 |
| 19 | Замена трансформатора мощностью 630 кВа на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 056 г. Ливны | 1973 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,63 | 0,4 | 1 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 107 г. Ливны | 1980 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 015 г. Ливны | 1984 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,4 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 016 п. Хомутово | 1980 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 с. Русский Брод | 1980 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 п. Верховье | 1970 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 001 п.Змиевка ул.Чапаева | 1966 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 005 п. Глазуновка | 1970 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 008 пер. Советский, с. Сосково | 1988 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,25 | 0,16 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 008 г. Новосиль | 1985 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 Дмитровск | 1965 | 2023 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |

2024 год

| №п/п | Наименование объекта | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка трансформатора | Мощность, МВА | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |  |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 484 | 1972,1974 | 2024 | 52,50 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,8 | 0,8 | 2 |
| 2 | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 435 | 1976 | 2024 | 48 | 20 | ТМ | ТМГ | 1,26 | 1,26 | 2 |
| 3 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 417 | 1985,1972 | 2024 | 39,52 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,8 | 0,8 | 2 |
| 4 | Замена трансформаторов мощностью 160 кВА на трансформаторы мощностью 160 кВА ТП 657 | 1972,1978 | 2024 | 52,46 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,32 | 2 |
| 5 | Замена трансформаторов мощностью 160 кВА на трансформаторы мощностью 160 кВА ТП 659 | 1978 | 2024 | 46 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,32 | 2 |
| 6 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 643 | 1974 | 2024 | 50 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,32 | 1 |
| 7 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 643 | 1973 | 2024 | 51 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,25 | 1 |
| 8 | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 009 | 1991 | 2024 | 33 | 20 | ТМ | ТМГ | 1,26 | 1,26 | 2 |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 432 | 1973 | 2024 | 51 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 127 | 1972 | 2024 | 52 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 127 | 1972 | 2024 | 52 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,25 | 1 |
| 12 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 344 | 1969 | 2024 | 55 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,25 | 1 |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 344 | 1965 | 2024 | 59 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,2 | 0,25 | 1 |
| 14 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 385 | 1968 | 2024 | 56 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,315 | 0,4 | 1 |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 411 | 1967 | 2024 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 | 1 |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 504 | 1967 | 2024 | 57 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,315 | 0,4 | 1 |
| 17 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 504 | 1965 | 2024 | 59 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 028 г. Болхов | 1986 | 2024 | 38 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,1 | 1 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 041 г. Мценск | 1975 | 2024 | 49 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 1,26 | 1,26 | 2 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 046 г. Мценск | 1967 | 2024 | 57 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,4 | 0,4 | 1 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 180 кВа на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 135 г. Ливны | 1988 | 2024 | 36 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,2 | 0,16 | 1 |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 320 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 025 г. Ливны | 1969 | 2024 | 55 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,32 | 0,25 | 1 |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 180 кВа на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 046 г. Ливны | 1972 | 2024 | 52 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,25 | 1 |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 г. Ливны | 1961 | 2024 | 63 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,16 | 1 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 002 п. Хомутово | 1986 | 2024 | 38 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,16 | 1 |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 019 п. Хомутово | 1999 | 2024 | 25 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 024 п. Верховье | 2004 | 2024 | 20 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,4 | 0,25 | 1 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 011 п.Змиевка ул.Чапаева | 1986 | 2024 | 38 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 29 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 012 пер. Адлера, г. Малоархангельск | 1979 | 2024 | 45 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,25 | 0,25 | 1 |
| 30 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 022 п. Глазуновка | 1990 | 2024 | 34 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,1 | 1 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 005 ул. Батова, п. Хотынец | 1978 | 2024 | 46 | 20 | ТМ | ТМГСУ | 0,16 | 0,16 | 1 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 016 п. Залегощь | 1973 | 2024 | 51 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,1 | 0,1 | 1 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 003 с.Тросна | 1975 | 2024 | 49 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,1 | 1 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2020 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = 0,79 ∆Р10тр = - 0,34 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр = 6,51 Р10З тр = 5,08 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

2021 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = 0,805 ∆Р10тр = - 0,02 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр = 6,82 Р10З тр = 3,5 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

2022 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = 0,935 ∆Р10тр = - 0,91 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр = 9,92 Р10З тр = 3,43 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

2023 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = - 0,32 ∆Р10тр = - 0,3 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр = 8,16 Р10З тр = 3,56 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

2024 год

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = 0,19 ∆Р10тр = - 0,42 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр = 7,34 Р10З тр = 4,01 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - пожаробезопасность; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом запланированы инвестиционные мероприятия по замене устаревших и неремонтопригодных силовых трансформаторов типа ТМ ( ГОСТ 401-41) на трансформаторы ТМГ, что позволит повысить надежность работы оборудования, снизить эксплуатационные затраты и обеспечит пожаробезопасность и электробезопасность эксплуатационого персонала.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2020 год

| №п/п | Наименование объекта | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 320 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в ТП 692. | 0,518 | 0,020 | 0,498 |
| 2 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 | 0,157 | 0,008 | 0,149 |
| 3 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА в ТП 336 | 0,157 | 0,008 | 0,149 |
| 4 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП021 | 0,663 | 0,020 | 0,644 |
| 5 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 061 | 0,157 | 0,008 | 0,149 |
| 6 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 630 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 630 кВА ТП013 | 0,663 | 0,020 | 0,644 |
| 7 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 160 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 306 | 0,157 | 0,008 | 0,149 |
| 8 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 160 кВА ТП 306 | 0,157 | 0,008 | 0,149 |
| 9 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА ТП514 | 0,413 | 0,016 | 0,397 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 019 | 0,259 | 0,010 | 0,249 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП 019 | 0,259 | 0,010 | 0,249 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 12 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 024, г.Болхов | 0,259 | 0,010 | 0,249 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск | 0,259 | 0,010 | 0,249 |
| 14 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 007 г. Мценск | 0,259 | 0,010 | 0,249 |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 023 г. Мценск | 0,259 | 0,010 | 0,249 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 142 г. Ливны | 0,332 | 0,010 | 0,322 |
| 17 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВа на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 156 г. Ливны | 0,663 | 0,020 | 0,644 |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 001 п. Долгое | 0,207 | 0,008 | 0,199 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 19 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 022 п. Хомутово | 0,157 | 0,008 | 0,149 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 006 п. Хомутово | 0,157 | 0,008 | 0,149 |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 030 п. Верховье | 0,207 | 0,008 | 0,199 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 006 ул. Кирова, п. Змиевка | 0,207 | 0,008 | 0,199 |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 005 ул. Советская, п. Глазуновка | 0,259 | 0,010 | 0,249 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 013 ул. Розы Люксембург, п. Нарышкино | 0,259 | 0,010 | 0,249 |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 002 ул. Ленина, с. Сосково | 0,157 | 0,008 | 0,149 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП001 г. Новосиль | 0,259 | 0,010 | 0,249 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 015, Кромы | 0,207 | 0,008 | 0,199 |
|  | Итого | 7,667 | 0,288 | 7,378 |

2021 год

| №п/п | Наименование объекта | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 441 | 0,690 | 0,021 | 0,669 |
| 2 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 133 | 0,215 | 0,008 | 0,207 |
| 3 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 133 | 0,215 | 0,008 | 0,207 |
| 4 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 082 | 0,215 | 0,008 | 0,207 |
| 5 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 078 | 0,163 | 0,008 | 0,155 |
| 6 | Замена трансформаторов мощностью 180 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА ТП 074 | 0,430 | 0,016 | 0,413 |
| 7 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 682 | 0,269 | 0,010 | 0,259 |
| 8 | Замена трансформаторов мощностью 160 кВА на трансформаторы мощностью 160 кВА ТП 655 | 0,327 | 0,016 | 0,310 |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 305 | 0,269 | 0,010 | 0,259 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 311 | 0,215 | 0,008 | 0,207 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 334 | 0,215 | 0,008 | 0,207 |
| 12 | Замена трансформаторов мощностью 200 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА ТП 386 | 0,430 | 0,016 | 0,413 |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 518 | 0,215 | 0,008 | 0,207 |
| 14 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформаторы 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА ТП115 | 0,557 | 0,021 | 0,536 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 011 г. Болхов | 0,215 | 0,008 | 0,207 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ЦРП 04 г. Мценск | 0,345 | 0,010 | 0,335 |
| 17 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск | 0,269 | 0,010 | 0,259 |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 003 г. Мценск | 0,269 | 0,010 | 0,259 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 19 | Замена трансформатора мощностью160 кВа на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 147 г. Ливны | 0,111 | 0,008 | 0,103 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 003 г. Ливны | 0,163 | 0,008 | 0,155 |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 033 г. Ливны | 0,215 | 0,008 | 0,207 |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 052 г. Ливны | 0,345 | 0,010 | 0,335 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 003 с. Русский Брод | 0,163 | 0,008 | 0,155 |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 013 п. Красная Заря | 0,163 | 0,008 | 0,155 |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 001 п. Хомутово | 0,215 | 0,008 | 0,207 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 200 кВА ТП 027 пер. Мелиораторов п. Глазуновка | 0,215 | 0,008 | 0,207 |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 017 п. Покровское | 0,111 | 0,008 | 0,103 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |
| 28 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 010 м-н Строителей, п Нарышкино | 0,269 | 0,010 | 0,259 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |
| 29 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 001 г. Новосиль | 0,215 | 0,008 | 0,207 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 30 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 015, Кромы | 0,215 | 0,008 | 0,207 |
|  | Итого | 7,922 | 0,309 | 7,613 |

2022 год

| №п/п | Наименование объекта | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 110 | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
| 2 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 110 | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
| 3 | Замена трансформатора мощностью 560 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 451 | 0,359 | 0,011 | 0,348 |
| 4 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 451 | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
| 5 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 128 | 0,223 | 0,008 | 0,215 |
| 6 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 113 | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
| 7 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 104 | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
| 8 | Замена трансформатора мощностью 560 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 104 | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 085 | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 006 | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
| 11 | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 001 | 0,718 | 0,021 | 0,696 |
| 12 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП323 | 0,447 | 0,017 | 0,430 |
| 13 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 503 | 0,223 | 0,008 | 0,215 |
| 14 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 505 | 0,223 | 0,008 | 0,215 |
| 15 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 505 | 0,223 | 0,008 | 0,215 |
| 16 | Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП126 | 0,447 | 0,017 | 0,430 |
| 17 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в РП 01 | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
| 18 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в РП 01 | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
| 19 | "Замена трансформаторов 6/0,4 кВ мощностью 200 кВА на трансформаторы 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП621 | 0,447 | 0,017 | 0,430 |
| 20 | "Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 400 кВА в ТП 679 | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 020 г. Болхов | 0,223 | 0,008 | 0,215 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 019 г. Мценск | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 038 г. Мценск | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 038 г. Мценск | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 004 п. Долгое | 0,223 | 0,008 | 0,215 |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 164 г. Ливны | 0,223 | 0,008 | 0,215 |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 011 г. Ливны | 0,223 | 0,008 | 0,215 |
| 28 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 124 г. Ливны | 0,359 | 0,011 | 0,348 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 29 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 009 с. Русский Брод | 0,223 | 0,008 | 0,215 |
| 30 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 010 п. Хомутово | 0,116 | 0,008 | 0,107 |
| 31 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 027 п. Верховье | 0,170 | 0,008 | 0,161 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 32 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 025 п.Змиевка ул. Кима Талатынова | 0,280 | 0,011 | 0,269 |
| 33 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 029 п. Глазуновка | 0,170 | 0,008 | 0,161 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |
| 34 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 013 ул. Строителей, п. Хотынец | 0,170 | 0,008 | 0,161 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |
| 35 | ЗЗамена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 013 п. Залегощь | 0,223 | 0,008 | 0,215 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 36 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 Дмитровск | 0,223 | 0,008 | 0,215 |
|  | Итого | 10,060 | 0,382 | 9,678 |

2023 год

| №п/п | Наименование объекта | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 123 | 0,583 | 0,022 | 0,560 |
| 2 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 125 | 0,232 | 0,009 | 0,223 |
| 3 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 125 | 0,291 | 0,011 | 0,280 |
| 4 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 111 | 0,583 | 0,022 | 0,560 |
| 5 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 491 | 0,583 | 0,022 | 0,560 |
| 6 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 423 | 0,583 | 0,022 | 0,560 |
| 7 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 677 | 0,583 | 0,022 | 0,560 |
| 8 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 452 | 0,583 | 0,022 | 0,560 |
| 9 | Замена трансформаторов мощностью 250 кВА на трансформаторы мощностью 250 кВА ТП 470 | 0,465 | 0,018 | 0,447 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 822 | 0,291 | 0,011 | 0,280 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 365 | 0,177 | 0,009 | 0,168 |
| 12 | "Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 180 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 492 | 0,232 | 0,009 | 0,223 |
| 13 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 100 кВА в ТП 354 | 0,120 | 0,009 | 0,111 |
| 14 | Замена трансформатора 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА на трансформатор 6/0,4 кВ мощностью 250 кВА в ТП 354 | 0,232 | 0,009 | 0,223 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 007 г. Болхов | 0,232 | 0,009 | 0,223 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 г. Мценск | 0,232 | 0,009 | 0,223 |
| 17 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 059 г. Мценск | 0,373 | 0,011 | 0,362 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 560 кВа на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 139 г. Ливны | 0,291 | 0,011 | 0,280 |
| 19 | Замена трансформатора мощностью 630 кВа на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 056 г. Ливны | 0,291 | 0,011 | 0,280 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 107 г. Ливны | 0,232 | 0,009 | 0,223 |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 250 кВа на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 015 г. Ливны | 0,291 | 0,011 | 0,280 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 016 п. Хомутово | 0,232 | 0,009 | 0,223 |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 с. Русский Брод | 0,177 | 0,009 | 0,168 |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 011 п. Верховье | 0,177 | 0,009 | 0,168 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 001 п.Змиевка ул.Чапаева | 0,291 | 0,011 | 0,280 |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 005 п. Глазуновка | 0,291 | 0,011 | 0,280 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 008 пер. Советский, с. Сосково | 0,177 | 0,009 | 0,168 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |
| 28 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 008 г. Новосиль | 0,232 | 0,009 | 0,223 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 29 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 017 Дмитровск | 0,232 | 0,009 | 0,223 |
|  | Итого | 9,291 | 0,364 | 8,926 |

2024 год

| №п/п | Наименование объекта | Всего, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |
| 1 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 484 | 0,606 | 0,023 | 0,583 |
| 2 | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 435 | 0,776 | 0,023 | 0,753 |
| 3 | Замена трансформаторов мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 400 кВА ТП 417 | 0,606 | 0,023 | 0,583 |
| 4 | Замена трансформаторов мощностью 160 кВА на трансформаторы мощностью 160 кВА ТП 657 | 0,367 | 0,018 | 0,349 |
| 5 | Замена трансформаторов мощностью 160 кВА на трансформаторы мощностью 160 кВА ТП 659 | 0,367 | 0,018 | 0,349 |
| 6 | Замена трансформатора мощностью 320 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 643 | 0,242 | 0,009 | 0,232 |
| 7 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 643 | 0,242 | 0,009 | 0,232 |
| 8 | Замена трансформаторов мощностью 630 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА ТП 009 | 0,776 | 0,023 | 0,753 |
| 9 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 432 | 0,184 | 0,009 | 0,175 |
| 10 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 127 | 0,242 | 0,009 | 0,232 |
| 11 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 127 | 0,242 | 0,009 | 0,232 |
| 12 | Замена трансформатора мощностью 180 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 344 | 0,242 | 0,009 | 0,232 |
| 13 | Замена трансформатора мощностью 200 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 344 | 0,242 | 0,009 | 0,232 |
| 14 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 385 | 0,303 | 0,012 | 0,291 |
| 15 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 411 | 0,184 | 0,009 | 0,175 |
| 16 | Замена трансформатора мощностью 315 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 504 | 0,303 | 0,012 | 0,291 |
| 17 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 504 | 0,303 | 0,012 | 0,291 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 18 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 028 г. Болхов | 0,125 | 0,009 | 0,116 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 19 | Замена трансформатора мощностью 630 кВА на трансформатор мощностью 630 кВА ТП 041 г. Мценск | 0,388 | 0,012 | 0,376 |
| 20 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА ТП 046 г. Мценск | 0,303 | 0,012 | 0,291 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 21 | Замена трансформатора мощностью 180 кВа на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 135 г. Ливны | 0,184 | 0,009 | 0,175 |
| 22 | Замена трансформатора мощностью 320 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 025 г. Ливны | 0,242 | 0,009 | 0,232 |
| 23 | Замена трансформатора мощностью 180 кВа на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 046 г. Ливны | 0,184 | 0,009 | 0,175 |
| 24 | Замена трансформатора мощностью 400 кВа на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 005 г. Ливны | 0,242 | 0,009 | 0,232 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 25 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 002 п. Хомутово | 0,184 | 0,009 | 0,175 |
| 26 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 019 п. Хомутово | 0,242 | 0,009 | 0,232 |
| 27 | Замена трансформатора мощностью 400 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 024 п. Верховье | 0,242 | 0,009 | 0,232 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 28 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 011 п.Змиевка ул.Чапаева | 0,242 | 0,009 | 0,232 |
| 29 | Замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 250 кВА ТП 012 пер. Адлера, г. Малоархангельск | 0,242 | 0,009 | 0,232 |
| 30 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 022 п. Глазуновка | 0,125 | 0,009 | 0,116 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |
| 31 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 160 кВА ТП 005 ул. Батова, п. Хотынец | 0,184 | 0,009 | 0,175 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |
| 32 | Замена трансформатора мощностью 100 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 016 п. Залегощь | 0,125 | 0,009 | 0,116 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 33 | Замена трансформатора мощностью 160 кВА на трансформатор мощностью 100 кВА ТП 003 с.Тросна | 0,125 | 0,009 | 0,116 |
|  | Итого | 9,601 | 0,390 | 9,211 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление сметы | январь 2020г. | январь 2024г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Январь 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка основного оборудования | Март 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Монтаж основного оборудования | Март 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | Март 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пробные пуски | Март 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Март 2020г. | Ноябрь 2024г. |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2019 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

8.Доходная часть проекта

2020 год

Вероятностный эффект от реализации проекта 772,855  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 409,950 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 234,227 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 124,124 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 4,554 |

2021 год

Вероятностный эффект от реализации проекта 869,704  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 461,442 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 263,647 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 139,715 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 4,900 |

2022 год

Вероятностный эффект от реализации проекта 1021,566  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 542,288 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 309,839 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 164,193 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 5,246 |

2023 год

Вероятностный эффект от реализации проекта 971,571  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 515,422 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 294,489 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 156,059 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 5,601 |

2024 год

Вероятностный эффект от реализации проекта 1078,202  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 572,138 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 326,894 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 173,231 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 5,939 |

# 9. Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 7666,535 | 7922,304 | 10059,792 | 9290,841 | 9600,921 |
| Возврат НДС |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |
| Прибыль от ТП |  |  |  |  |  |
| Прочие заемные |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные |  |  |  |  |  |

10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 1867,2 | 2480,6 | 2507,9 | 2534,0 | 3194,0 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 9,2 | 10,3 | 9,3 | 9,6 | 10,6 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 6,5 | 6,2 | 6,5 | 6,4 | 6,1 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 7,9 | 7,4 | 7,8 | 7,7 | 7,3 |

# 11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)