ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция, техническое перевооружение

воздушных линий »

J-03512522-1.2.2.1.1-2020-2024

Оглавление

Оглавление	2

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	24

3.Анализ рынка сбыта	25

4.Технико-экономические показатели	25

6.Анализ технических решений	68

7. Реализация проекта	69

8.Доходная часть проекта	98

9.Источники финансирования проекта	100

10.Экономическая эффективность проекта	Ошибка! Закладка не определена.

11.Выводы	100

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что воздушные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Наличие на линии дефектных деревянных и ж/б опор, износ незащищенного (голого) алюминиевого провода ведет к  большому количеству отказов, влиянию неблагоприятных погодных условий, невозможности подъема на опоры.

Применение на воздушных линиях электропередач самонесущих изолированных проводов со значительно более длительным сроком эксплуатации, существенно меньшими эксплуатационными расходами позволяет в полной мере использовать преимущества СИП:

- снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению (в среднем 0,1 Ом/км вместо 0,35 Ом/км), что увеличивает нагрузку в кВт при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной энергии при той же нагрузке;

-  улучшение рабочих условий за счет устранения возможности контакта с посторонними предметами;

-  уменьшение необходимой ширины вырубки в парковых зонах, снижение риска возникновения пожаров при падении провода на землю;

- уменьшение допустимого расстояния до строений и других воздушных (радио и  телефонных) линий, что обеспечивает большую гибкость при прокладке;

- повышение прочности и безопасности при образовании гололеда;

- возможность использования более коротких (дешевых) опор (допустимое расстояние до поверхности земли для изолированных проводов — 4 м, для неизолированных — 8 м);

- возможность подвески дополнительных СИП параллельно существующим для удвоения мощности сети, что не допустимо при использовании неизолированных проводов;

- упрощение процесса прокладки новой линии, относительная простота переоборудования существующих линий с неизолированными проводами на линии ВЛИ с самонесущими изолированными проводами;

- возможность совместной прокладки на одних и тех же опорах одновременно СИП и высоковольтных линий 6/10 кВ с неизолированными или защищенными проводами;

- возможность одновременного  монтажа на одних и  тех же опорах ВЛ-0,4 кВ телефонных линий (на 0,5 м ниже линии с СИП);

- бесперебойное электроснабжение в случае срыва СИП с опор;

- полное устранение опасности контакта с токонесущей частью провода, в том числе и для птиц;

- безопасность и экономичность подключения потребителей, простота внедрения методики работы с низковольтными сетями под напряжением;

- устранение опасности замыкания фазы на землю из-за поломки изолятора или контакта провода с ветками деревьев;

- полная защищенность от воздействия влаги и коррозионная устойчивость благодаря изоляции проводов и применению современных нержавеющих водозащищенных монтажных изделий и разъемов;

- полностью исключается возможность спутывания проводов из-за ветра или атмосферной неустойчивости, что является причиной 40% аварий в сетях с неизолированными воздушными проводами.

Проектом предусматривается  следующие работы:

-   замену существующих  дефектных опор на ж/б опоры с применением стоек СВ-95, СВ-110;

-  замену существующего алюминиевого  провода  на самонесущий изолированный провод с сечением

провода 70 мм2  в 3-х фазном 5-ти проводном исполнении;

-  замену существующей натяжной и линейной арматуры на арматуру, предусмотренную для монтажа провода

СИП.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  | 2020г |  |
|  | г. Орел |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 115 ул. Горького, ул. Костомаровская, пер. Костомаровский г. Орел | 0,94 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 141 ул. Колпакчи г. Орел | 0,52 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 700 ул. Молдавская, ул. Ср. Пятницкая г. Орел | 1,16 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 468 ул. Федотовой, ул. Ватная, пер. Канатный г. Орел | 0,97 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 646 пер. Медведевский, ул. Ляшко г. Орел | 0,79 |
| 6 | ВЛ-6 кВ ТП 700 ул. Молдавская, монтаж реклоузера г. Орел | 0,86 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орел | 0,22 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел | 0,49 |
| 9 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 122 ул. 60-Лет Октября г. Орел | 0,15 |
| 10 | ВЛ 0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел | 1,5 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 201 ул. ген. Родина, ул. ген. Жадова г. Орел | 1,45 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ №23 ТП116 ул. Октябрьская, ул. Андрианова г. Орел | 0,97 |
|  | Мценский филиал |  |
| 13 | ВЛ-10кВ №18 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №35 г. Мценск | 2,3 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 029 до ЦРП 03 г. Мценск | 0,96 |
| 15 | ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 097 до ТП 029 г. Мценск | 0,42 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 010 Ул. Рылеева, ул. Минаева, ул. Новикова г. Мценск | 1,32 |
|  | Болховский участок |  |
| 17 | ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №42 до опоры №61 г. Болхов | 1,2 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 пер. 4-й Ленинский, пер. 5-й Ленинский, г.Болхов | 0,55 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 пл. Лесная, г. Болхов | 0,5 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 037 по ул. Демократическая, ул. Рабочая, ул. Свердлова в г. Ливны | 0,5 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 0004 по ул. Рабочая, ул. кап. Филиппова, ул. Маяковского в г. Ливны | 1,1 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны | 0,7 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны | 1,85 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 044 по ул. Денисова в г. Ливны | 0,48 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 033 по ул. Заливенская, ул. Хохлова в г. Ливны | 0,46 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Комарова в п. Колпна | 0,9 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №10 ТП 003 по ул. Маяковского, ул. Ленина в п. Долгое | 0,52 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 002 по ул. Гражданская в г. Ливны | 0,49 |
|  | Верховский МФ |  |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный | 0,529 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Хомутово, ул. Кооперативная | 0,497 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ | 0,35 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Хомутово, ул. Тургенева | 0,502 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 006 п.Хомутово, ул. Набережная | 0,916 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 34 | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №19 до ТП 012 п. Глазуновка | 0,4 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП003 п. Змиевка, ул. Ленина | 0,63 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП042 п. Змиевка, ул. Колхозная | 0,52 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по ул. Комсомольская, п. Покровское | 0,8 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 п. Покровское, ул. Дубровинского | 0,55 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 г. Малоархангельск ул. Ленина | 1,15 |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 020 п. Глазуновка, ул. Титова, ул. 50 лет Октября, ул. Горького | 0,73 |
| 41 | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №95 до ТП 043, от оп. №95 до оп. № 12/4 п. Змиевка | 0,88 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 ул. Ленина, ул. Советская, с. Сосково | 0,82 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 005 АЗС, с. Сосково | 0,141 |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Молодежная п. Шаблыкино | 0,92 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 005 ул. 7-го Ноября, ул.Комсомольская, ул. Пушкина п. Хотынец | 1,5 |
| 46 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №202-205 п. Нарышкино | 0,2 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, пер. Лесной с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино | 2,1 |
| 48 | ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» опоры №155-170 п. Хотынец | 1,0 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 с. Моховое, ул. Симбирева | 0,42 |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 с. Моховое, Советская, | 0,33 |
| 51 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 004 с. Моховое, ул. Молодежная | 0,135 |
| 52 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с. Корсаково, ул. Пролетарская | 0,45 |
| 53 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская | 0,61 |
|  | Кромской МФ |  |
| 54 | ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 013 ул. Горки, Скважина, п. Кромы | 0,6 |
| 55 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 пер Куренцова, п. Кромы | 0,3 |
| 56 | ВЛ 0,4 кВ № 13 ТП 002 ул. Революционная, г. Дмитровск | 1,5 |
| 57 | ВЛ 0,4 кВ № 10 РП 01, ул. Советская, с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск | 1,5 |
|  | Итого | 45,25 |

2021г

|  | г. Орел |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 311 ул. Карачевская г. Орел | 0,05 |
| 2 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 641 ул.Медведева, ул. Добролюбова г. Орел | 1,05 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 641 ул. Медведева, ул. Ляшко, пер. Лунина г. Орел | 0,86 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 641 ул. Н-Прядильная, пер. Культурный г. Орел | 0,98 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 307 ул. Колхозная, ул. Громовой г. Орел | 0,78 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, пер. Еловый, ул. Афонина, ул. Светлая г. Орел | 2,12 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №19 ТП 341 ул. Карачевская г. Орел | 0,08 |
| 8 | ВЛ 0,4 кВ №19 ТП 412 ул. Городская, ул. Поселковая г. Орел | 2,05 |
|  | Болховский участок |  |
| 9 | ВЛ-10кВ №10 ПС "Болхов" от опоры №110 до опоры №9.2, ТП 051 г. Болхов. | 0,700 |
| 10 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 пер. 4-й Ленинский, ул. Свердлова, пер. 3-й Ленинский, г. | 0,950 |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 031 ул. Ямская, г. Болхов | 0,450 |
|  | Мценский Ф |  |
| 12 | ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №96 до опоры №115 г. Мценск | 1,400 |
| 13 | ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" отпайка от опоры №7 до ТП 104 г. Мценск | 1,350 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 018 ул. Советская, ул. Красноармейская г. Мценск | 0,960 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 021 ул. Ленина, пер.Алтуховский г. Мценск | 1,240 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 019 по ул. Курская в г. Ливны | 1,700 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны | 0,500 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по пер. 3-й Первомайский, ул. Новоселов в п. Колпна | 0,850 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 по ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Маяковского, ул. Мира в п. Долгое | 1,180 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 053 по ул. Др.Народов, ул. Кирова в г. Ливны | 0,970 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №11 ТП 166 по ул. Индустриальная, ул. Мира в г. Ливны | 0,930 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 по ул. Индустриальная в г. Ливны | 0,490 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 081 по ул. М.Горького в г. Ливны | 0,380 |
|  | Верховский МФ |  |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 015 п.Хомутово, ул. Южная | 0,318 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ | 0,716 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 015 п.Хомутово, ул. Королева | 0,371 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная | 0,943 |
| 28 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от опоры №1 до опоры №15 | 0,9 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 007 ул. 8 Марта, Лесная, с разукрупнением распределительной линии п. Покровское | 1,310 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 041 п. Змиевка ул. Московская | 0,580 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 054 п. Змиевка ул. Элеваторная, Фета | 0,700 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 029 п. Глазуновка, ул. Бунина, ул. Есенина, ул. Маяковского | 0,800 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Клинина, г. Малоархангельск | 0,710 |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010 ул. Клинина, г. Малоархангельск | 0,420 |
| 35 | ВЛ -0,4 кВ №1 ТП 030 ул. Солнечная,п. Глазуновка | 0,400 |
| 36 | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №29 до ТП АЗС п. Змиевка | 1,300 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 37 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 (опоры №15-42) ул. Ленина, ул. Первомайская с. Сосково | 0,990 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Первомайская, пер. Некрасова п. Шаблыкино | 0,885 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Хотынец | 2,200 |
| 40 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №165-168 п. Нарышкино | 0,130 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 ул. Чернышевского п. Нарышкино | 0,400 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 ул. Гуськова п. Нарышкино | 0,550 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 ул. Ленина п. Нарышкино | 0,200 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 г. Новосиль, ул. Коммунаров, Луначарского | 1,520 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 007 г. Новосиль, ул. Урицкого | 0,475 |
|  | Кромской МФ |  |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 003 ул. Советская (Полиция), п. Кромы | 0,275 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 011 пер. Газопроводский, пос. СХТ, п. Кромы | 0,565 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ № 12 ТП 002 ул. Советская, г. Дмитровск | 0,6 |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 010, ул. Красная, г. Дмитровск | 0,5 |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 003 ул. Комсомольская, ул. Красная с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск | 1,8 |
|  | Итого | 42,578 |

2022г

|  | г. Орел |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 677 ш. Московское г.Орел | 0,18 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 004 ул. Тургенева г. Орел | 0,05 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 061 ул. Осипенко г. Орел | 0,12 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 745 ул. Михалицина г. Орел | 2,1 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 520 ул. Комсомольская г. Орел | 1,86 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 871 ул. Маринченко г. Орел | 1,08 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №30 ТП 853 ул. Гайдара г. Орел | 0,68 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 854 ул. Гайдара г. Орел | 0,45 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ №15 РП 34 ул. Раздольная, ул. Гайдара г. Орел | 1,35 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 607 ул. Ливенская г. Орел | 2,05 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ №17 РП 10 ул. Маринченко, ул. Космоновтов г. Орел | 1,68 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 109 ул. Игнатова, ул. Матвеева г. Орел | 2,10 |
|  | Болховский участок |  |
| 13 | ВЛ-10кВ №10 ПС "Болхов" от опоры №40в до ТП 042 г. Болхов | 0,600 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 ул. Ключикова, г. Болхов | 0,850 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 020, ул. Свердлова, г. Болхов | 0,500 |
|  | Мценский Ф |  |
| 16 | ВЛ-10 кВ №12 ПС "Район "В"» от ТП 050 до ТП 062 г. Мценск | 4,000 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП044 ул. Колхозная г. Мценск | 1,100 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 024 по ул. Воронежская в г. Ливны | 1,100 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №15 ТП 139 по ул. Октябрьская, ул. Гайдара в г. Ливны | 1,350 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 003 по ул. Пионерская, ул. Торговая в п. Колпна | 0,700 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 001 по ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Привокзальная в п. Долгое | 0,830 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 121 по ул. ул. Кобринская, ул. Моногаровская, пер. Мирный, пер. Радостный, пер. Дальний в г. Ливны | 1,100 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 121 по ул. Кобринская, пер. Крайний, пер. Цветочный в г. Ливны | 1,000 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 069 по пер. Ясный, пер. Малый, пер. Тихий в г. Ливны | 0,920 |
|  | Верховский МФ |  |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 п.Хомутово, ул. Ольховая | 0,365 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 п.Хомутово, ул. Парковая, ул. Панфилова | 0,667 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная | 0,784 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная | 0,14 |
| 29 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от опоры №98 до ТП 010 | 0,614 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п. Змиевка ул. Лескова | 0,530 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП004 п. Змиевка ул. Лескова | 0,730 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 021 п. Глазуновка, ул. Привокзальная | 0,700 |
| 33 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 014 ул. Кооперативная, п. Покровское | 0,600 |
| 34 | ВЛ -0,4 кВ №2 ТП 018 ул. Заводская, г. Малоархангельск | 0,195 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 006 пер. Красноармейский, г. Малоархангельск | 0,615 |
| 36 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 014 ул. Ленина, п. Покровское | 0,920 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 027 п. Глазуновка, пер. Мелиораторов | 0,400 |
| 38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 004 ул. Комсомольская с. Дросково | 0,900 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 39 | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №113-128 п. Нарышкино с переводом в КЛ 10 кВ | 0,200 |
| 40 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская»опоры №86-98 с. Сосково -0,62км | 0,620 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Октябрьская, ул. Красноармейская, ул. Первомайская, пер. Тургенева п. Шаблыкино | 0,844 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 013 ул. Строителей п. Хотынец | 0,300 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 004 ул. Пионерская п. Хотынец | 0,580 |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Чернышевского п. Нарышкино | 0,130 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001 ул. 1-ая Комсомольская п. Нарышкино | 0,600 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 с. Моховое, ул. Ленина | 0,100 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 009 п. Залегощь, ул. Горького | 0,450 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 п. Залегощь, ул. Кравченко | 0,410 |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 003 с. Моховое, ул. Октябрьская, Пионерская | 0,915 |
|  | Кромской МФ |  |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 020, ул. Гагарина, ул. Набережная-1, п. Кромы | 0,450 |
| 51 | Участок ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП004, ул. Советская, ул. Мосина, с. Тросна | 0,500 |
| 52 | ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 002, ул. Социалистическая, ул. Советская, г. Дмитровск | 0,450 |
| 53 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 018, ул. Октябрьская, 2-й Октябрьский пер., с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск | 1,600 |
| 54 | ВЛ 0,4 кВ № 15 ТП 002 ул. Революционная, Коммунистическая, г. Дмитровск | 1,000 |
|  | Итого | 45,059 |

2023г

|  | г. Орел |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 713 ул. Ст. Разина г. Орел | 1,650 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 703 ул. Советская г. Орел | 1,470 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 675 ул. Паровозная г. Орел | 1,500 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 673 ул. Тульская г. Орел | 0,490 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №19 ТП677 ш. Московское г. Орел | 2,140 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №11 РП-16 ул. Матросова г. Орел | 1,650 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №27 ТП 150 ул. Полесская г. Орел | 1,720 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 066 ул. ген. Родина г. Орел | 0,680 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 054 ул. Лескова г. Орел | 0,650 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, ул. Поселковая г. Орел | 2,10 |
|  | Болховский участок |  |
| 11 | ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от РП 01 до опоры №35 г. Болхов | 1,350 |
| 12 | Вл 0,4 кВ №3 ТП 016 ,ул. Заречная, г. Болхов | 0,700 |
|  | Мценский Ф |  |
| 13 | ВЛ-10 кВ №39 ПС"Мценск" до ТП 015 г. Мценск | 2,330 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 016 Дворовая г. Мценск | 0,440 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 086 Ул. Пионерская, ул. Советская г. Мценск | 1,300 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП031 Ул. Болховская д.63-65, Дет. Сад г. Мценск | 0,800 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 006 по ул. Луговая, ул. Гагарина п. Колпна | 1,500 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 003 по ул. Ленина, ул. Горького в п. Долгое | 0,900 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 035 по ул. М.Горького, ул. Свердлова в г. Ливны | 0,700 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 142 по ул. 2-я Заводская, ул. Октябрьская в г. Ливны | 0,900 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 041 по ул. кап. Филиппова в г. Ливны | 0,370 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 041 по ул. кап. Филиппова, ул. М.Горького в г. Ливны | 0,280 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 059 по ул. Мира в г. Ливны | 0,520 |
| 24 | ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №1-опора №23 в г. Ливны | 1,100 |
| 25 | ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская опора №1-опора №16 в г. Ливны | 0,730 |
|  | Верховский МФ |  |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 п.Хомутово, ул.Новая | 0,76 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 012 с.Русский Брод, п. Борки | 1,605 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 013 п.Красная Заря, ул. Ленина | 1,079 |
| 29 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 010 до ТП 012 | 0,582 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 044 п. Змиевка ул. Степанова | 0,6 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская | 0,45 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Кирова, ул. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Глазуновка | 1,1 |
| 33 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, п. Покровское | 0,8 |
| 34 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 008 ул. 60 лет Октября, п. Покровское | 0,75 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 ул. Ленина, г. Малоархангельск | 0,45 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 ул. К.Маркса, г. Малоархангельск | 0,704 |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 002 ул. Советская, с. Дросково | 0,93 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 ул. Советская, с. Сосково | 0,55 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 пер. Базарный, ул. Красноармейская, ул. Мичурина п. Шаблыкино | 0,573 |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001 ул. Поматилова п. Хотынец | 0,5 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 ул. Поматилова, Пушкина п. Хотынец | 0,42 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 ул. Поматилова п. Хотынец | 0,890 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 ул. Машкарина п. Нарышкино | 0,8 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 с. Моховое, ул. Ленина, Садовая | 1,445 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п. Залегощь, ул. Горького | 0,215 |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018 п. Залегощь, ул. Горького | 0,25 |
|  | Кромской МФ |  |
| 47 | Участок ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП0 17, ул. К.Маркса, ул. Свободы, п. Кромы | 0,400 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 015 ул. Красная, пер. 3-й Красный, г. Дмитровск | 1,400 |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 003 ул. Советская, г. Дмитровск | 0,800 |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 020 ул. Толкачева, г. Дмитровск | 0,450 |
| 51 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 019 ул. Бр.Овинниковых, г. Дмитровск | 0,9 |
|  | Итого | 47,373 |

2024г

|  | г. Орел |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 815 ш. Московское г. Орел | 0,9 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №21 РП 19 Ш. Московское г. Орел | 2,66 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 650 ул. Пушкина г. Орел | 0,4 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №НО ТП 435 ул. Авиционная г. Орел | 3 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 403 ул. Городская г. Орел | 1,13 |
| 6 | КЛ-0,4 кВ №16 ТП 083 ш. Наугорское г. Орел | 2 |
| 7 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 053 ш. Наугорское г. Орел | 1,24 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 085 ш. Наугорское г. Орел | 0,4 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 678 ул. Паровозная г. Орел | 0,35 |
|  | Болховский участок |  |
| 10 | ВЛ-10 кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №49 до ТП 040 г. Болхов | 0,500 |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов | 1,500 |
|  | Мценский Ф |  |
| 12 | ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №95 г. Мценск | 6,110 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 13 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 по ул. Первомайская, ул. Советская в п. Колпна | 1,650 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019 по ул. Шлях в п. Долгое | 1,150 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 158 по пер. Радужный, пер. Стрелецкий, ул. Совхозная в г. Ливны | 0,880 |
| 16 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская опора №1-опора №65 в г. Ливны | 3,320 |
|  | Верховский МФ |  |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул.Новая | 1,261 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 с. Русский Брод, ул. В.Быкова | 1,697 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный | 0,366 |
| 20 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 012 до опоры №123 | 0,38 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 001 п. Змиевка ул. Школьная | 0,880 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская | 0,370 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 050 п. Змиевка ул. Спортивная | 0,750 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 п. Глазуновка, ул. Ленина | 1,200 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 ул. Дубровинского, п.Покровское | 1,100 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 пер. Володарского, г. Малоархангельск | 0,704 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 ул. Кооперативная, ул. Октябрьская, с. Сосково | 0,960 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 пер. Кромской п. Шаблыкино | 0,250 |
| 29 | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №60-148 п. Нарышкино | 0,500 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 007 ул. Батова п. Хотынец | 0,7 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская | 0,31 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская, Советская | 0,87 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 006 г. Новосиль, ул. Коммунаров | 0,75 |
|  | Кромской МФ |  |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 017, ул. К.Маркса, пер. Газопроводский, п. Кромы | 0,34 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 017 д. Горбуновка г. Дмитровск | 1,26 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск | 0,8 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 009 ул. Садовая, г. Дмитровск | 0,6 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 009, ул. Транспортная, ул. Советская, г. Дмитровск | 0,86 |
|  | Итого | 44,098 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» - февраль 2020 г., срок окончания  - декабрь 2024 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

2020г.

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип опор | Марка провода | Сечение провода | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 115 ул. Горького, ул. Костомаровская, пер. Костомаровский г. Орел | 1972 | 2020 | 48 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,940 | 0,94 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 141 ул. Колпакчи г. Орел | 2001 | 2020 | 19 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,520 | 0,52 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 700 ул. Молдавская, ул. Ср. Пятницкая г. Орел | 1969 | 2020 | 51 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 1,160 | 1,16 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 468 ул. Федотовой, ул. Ватная, пер. Канатный г. Орел | 1965 | 2020 | 55 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,970 | 0,97 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 646 пер. Медведевский, ул. Ляшко г. Орел | 1960 | 2020 | 60 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,790 | 0,79 |
| 6 | ВЛ-6 кВ ТП 700 ул. Молдавская, монтаж реклоузера г. Орел | 1989 | 2020 | 31 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 50 | 50 70 | 0,860 | 0,86 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орел | 1975 | 2020 | 45 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,220 | 0,22 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел | 1974 | 2020 | 46 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,490 | 0,49 |
| 9 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 122 ул. 60-Лет Октября г. Орел | 1970 | 2020 | 50 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,150 | 0,15 |
| 10 | ВЛ 0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел | 1974 | 2020 | 46 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 1,500 | 1,50 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 201 ул. ген. Родина, ул. ген. Жадова г. Орел | 1988 | 2020 | 32 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,450 | 1,45 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ №23 ТП116 ул. Октябрьская, ул. Андрианова г. Орел | 1972 | 2020 | 48 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,970 | 0,97 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-10кВ №18 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №35 г. Мценск | 1972 | 2020 | 48 | 25 | дер. ж/б | СВ-110 | А | СИП 3 | 70 | 95 | 2,300 | 2,300 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 029 до ЦРП 03 г. Мценск . | 1973 | 2020 | 47 | 25 | дер..ж/б | СВ-110 | А | СИП 3 | 70 | 95 | 0,960 | 0,960 |
| 15 | ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 097 до ТП 029 г. Мценск | 1968 | 2020 | 52 | 25 | дер. ж/б | СВ-110 | А | СИП 3 | 70 | 95 | 0,420 | 0,420 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 010 Ул. Рылеева, ул. Минаева, ул. Новикова г. Мценск | 1960 | 2020 | 60 | 25 | дер. ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,320 | 1,320 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №42 до опоры №61 г. Болхов | 1964 | 2020 | 56 | 25 | ж/б | СВ-110 | АС | СИП-3 | 50 | 70 | 1,200 | 1,200 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 пер. 4-й Ленинский, пер. 5-й Ленинский, г.Болхов | 1976 | 2020 | 44 | 25 | дер. | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,550 | 0,550 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 пл. Лесная, г. Болхов | 1964 | 2020 | 56 | 25 | дер. ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 50 | 70 | 0,500 | 0,500 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 037 по ул. Демократическая, ул. Рабочая, ул. Свердлова в г. Ливны | 1968 | 2020 | 52 | 25 | дер. ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 0,500 | 0,500 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 0004 по ул. Рабочая, ул. кап. Филиппова, ул. Маяковского в г. Ливны | 1968 | 2020 | 52 | 25 | дер. ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 1,100 | 1,100 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны | 1965 | 2020 | 55 | 25 | дер. | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 0,700 | 0,700 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны | 1996 | 2020 | 24 | 25 | ж/б | ж/б СВ СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 1,850 | 1,850 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 044 по ул. Денисова в г. Ливны | 1962 | 2020 | 58 | 25 | дер. ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 0,480 | 0,480 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 033 по ул. Заливенская, ул. Хохлова в г. Ливны | 1967 | 2020 | 53 | 25 | дер. ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 0,460 | 0,460 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Комарова в п. Колпна | 1970 | 2020 | 50 | 25 | дер. ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 0,900 | 0,900 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №10 ТП 003 по ул. Маяковского, ул. Ленина в п. Долгое | 1984 | 2020 | 36 | 25 | дер. ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 0,520 | 0,520 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 002 по ул. Гражданская в г. Ливны | 1967 | 2020 | 53 | 25 | дер. ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,490 | 0,490 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный | 1994 | 2020 | 24 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,529 | 0,529 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Хомутово, ул. Кооперативная | 1978 | 2020 | 42 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,497 | 0,497 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ | 1972 | 2020 | 48 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,35 | 0,35 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Хомутово, ул. Тургенева | 1664 | 2020 | 56 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,502 | 0,502 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 006 п.Хомутово, ул. Набережная | 1992 | 2020 | 28 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 70 | 0,916 | 0,916 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №19 до ТП 012 п. Глазуновка | 1972 | 2020 | 48 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | АС | СИП 2 | 35 | 50 | 0,200 | 0,400 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП003 п. Змиевка, ул. Ленина | 1998 | 2020 | 22 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 70 | 0,630 | 0,630 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП042 п. Змиевка, ул. Колхозная | 1999 | 2020 | 21 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 70 | 0,520 | 0,520 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по ул. Комсомольская, п. Покровское | 1980 | 2020 | 40 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 70 | 0,800 | 0,800 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 п. Покровское, ул. Дубровинского | 1972 | 2020 | 48 | 25 | ж/б, | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 70 | 0,550 | 0,550 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 г. Малоархангельск ул. Ленина | 1972 | 2020 | 48 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 1,150 | 1,150 |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 020 п. Глазуновка, ул. Титова, ул. 50 лет Октября, ул. Горького | 1972 | 2020 | 48 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,730 | 0,730 |
| 41 | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №95 до ТП 043, от оп. №95 до оп. № 12/4 п. Змиевка | 1972 | 2020 | 48 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ -110-5 | АС | СИП 3 | 50, 35 | 50 | 0,880 | 0,880 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 ул. Ленина, ул. Советская, с. Сосково | 1985 | 2020 | 35 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,820 | 0,820 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 005 АЗС, с. Сосково | 1985 | 2020 | 35 | 25 | ж/б | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 25 | 50 | 0,141 | 0,141 |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Молодежная п. Шаблыкино | 1977 | 2020 | 43 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,920 | 0,920 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 005 ул. 7-го Ноября, ул.Комсомольская, ул. Пушкина п. Хотынец | 1980 | 2020 | 40 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 1,120 | 1,500 |
| 46 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №202-205 п. Нарышкино | 1972 | 2020 | 48 | 25 | ж/б, | ж/б СВ110-5 | А | СИП 3 | 35, 25 | 50 | 0,105 | 0,200 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, пер. Лесной с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино | 1984 | 2020 | 36 | 25 | ж/б,дер. | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 25, 35 | 50 | 2,000 | 2,100 |
| 48 | ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» опоры №155-170 п. Хотынец | 1968 | 2020 | 52 | 25 | ж/б | ж/б СВ110-5 | А, АС | СИП 3 | 50, 35 | 50 | 1,000 | 1,000 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 с. Моховое, ул. Симбирева | 1975 | 2020 | 45 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,42 | 0,42 |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 с. Моховое, Советская, Первомайская | 2006 | 2020 | 14 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,33 | 0,33 |
| 51 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 004 с. Моховое, ул. Молодежная | 1975 | 2020 | 45 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,135 | 0,135 |
| 52 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с. Корсаково, ул. Пролетарская | 1990 | 2020 | 30 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,45 | 0,45 |
| 53 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская | 1994 | 2020 | 26 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,61 | 0,61 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 013 ул. Горки, Скважина, п. Кромы | 1980 | 2020 | 40 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,600 | 0,6 |
| 55 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 пер Куренцова, п. Кромы | 1990 | 2020 | 30 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,300 | 0,300 |
| 56 | ВЛ 0,4 кВ № 13 ТП 002 ул. Революционная, г. Дмитровск | 1968 | 2020 | 52 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,500 | 1,500 |
| 57 | ВЛ 0,4 кВ № 10 РП 01, ул. Советская, с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск | 1960 | 2020 | 60 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,500 | 1,500 |
| 2021г. |
| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип опор | Марка провода | Сечение провода | Протяженность, км. |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 311 ул. Карачевская г. Орел | 1998 | 2021 | 23 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП2 | 35 | 50 70 | 0,05 | 0,05 |
| 2 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 641 ул.Медведева, ул. Добролюбова г. Орел | 1987 | 2021 | 34 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 70 | 1,05 | 1,05 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 641 ул. Медведева, ул. Ляшко, пер. Лунина г. Орел | 1997 | 2021 | 24 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 70 | 0,86 | 0,86 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 641 ул. Н-Прядильная, пер. Культурный г. Орел | 1999 | 2021 | 22 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 70 | 0,98 | 0,98 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 307 ул. Колхозная, ул. Громовой г. Орел | 1999 | 2021 | 22 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 70 | 0,78 | 0,78 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, пер. Еловый, ул. Афонина, ул. Светлая г. Орел | 1984 | 2021 | 37 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 70 | 2,12 | 2,12 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №19 ТП 341 ул. Карачевская г. Орел | 1981 | 2021 | 40 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,08 | 0,08 |
| 8 | ВЛ 0,4 кВ №19 ТП 412 ул. Городская, ул. Поселковая г. Орел | 1998 | 2021 | 23 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 2,05 | 2,05 |
| 9 | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ-10кВ №10 ПС "Болхов" от опоры №110 до опоры №9.2, ТП 051 г. Болхов | 1977 | 2021 | 44 | 25 | ж/б | СВ-110 | АС | СИП 3 | 50 | 70 | 0,700 | 0,700 |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 пер. 4-й Ленинский, ул. Свердлова, пер. 3-й Ленинский, г.Болхов | 1986 | 2021 | 35 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,950 | 0,950 |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 031 ул. Ямская, г. Болхов | 1984 | 2021 | 37 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,450 | 0,450 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №96 до опоры №115 г. Мценск | 1974 | 2021 | 47 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП 3 | 70 | 95 | 1,400 | 1,400 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" отпайка от опоры №7 до ТП 104 г. Мценск | 2001 | 2021 | 20 | 25 | ж/б | СВ-110 | АС | СИП 3 | 25 | 95 | 1,350 | 1,350 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 018 ул. Советская, ул. Красноармейская г. Мценск | 1972 | 2021 | 49 | 25 | дер. ж/б | СВ-110 | А | СИП2 | 25, 35 | 50 | 0,960 | 0,960 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 021 ул. Ленина, пер.Алтуховский г. Мценск | 1989 | 2021 | 32 | 25 | дер. ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП2 | 35 | 50 | 1,240 | 1,240 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 019 по ул. Курская в г. Ливны | 1964 | 2021 | 57 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 1,700 | 1,700 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны | 1964 | 2021 | 57 | 25 | ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,500 | 0,500 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по пер. 3-й Первомайский, ул. Новоселов в п. Колпна | 1972 | 2021 | 49 | 25 | дер. ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП 2 | 50 | 70 | 0,850 | 0,850 |
|  | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 по ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Маяковского, ул. Мира в п. Долгое | 1973,1984 | 2021 | 48, 37 | 25 | дер. ж/б |  | А | СИП 2 | 35 | 50, 70 | 1,180 | 1,180 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 053 по ул. Др.Народов, ул. Кирова в г. Ливны | 1966,1965 | 2021 | 55, 56 | 25 | ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70, 50 | 0,970 | 0,970 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №11 ТП 166 по ул. Индустриальная, ул. Мира в г. Ливны | 1973,1970 | 2021 | 48, 51 | 25 | ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,930 | 0,930 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 по ул. Индустриальная в г. Ливны | 1973 | 2021 | 48 | 25 | ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,490 | 0,490 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 081 по ул. М.Горького в г. Ливны | 1969 | 2021 | 52 | 25 | ж/б | ж/б СВ СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,380 | 0,380 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 015 п.Хомутово, ул. Южная | 1982 | 2021 | 39 | 25 | ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,318 | 0,318 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ | 1972 | 2021 | 49 | 25 | ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,716 | 0,716 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 015 п.Хомутово, ул. Королева | 1982 | 2021 | 39 | 25 | ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,371 | 0,371 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная | 1993 | 2021 | 28 | 25 | ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,943 | 0,943 |
| 28 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от опоры №1 до опоры №15 | 1981 | 2021 | 40 |  | ж/б | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | АС | СИП 2 | 50 | 50 | 0,9 | 0,9 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 007 ул. 8 Марта, Лесная, с разукрупнением распределительной линии п. Покровское . | 1972 | 2021 | 49 | 25 | ж/б, | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 25 | 50 | 1,310 | 1,310 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 041 п. Змиевка ул. Московская | 1986 | 2021 | 35 | 25 | ж/б, | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 25 | 50 | 0,580 | 0,580 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 054 п. Змиевка ул. Элеваторная, Фета | 1986 | 2021 | 35 | 25 | ж/б, | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 25 | 50 | 0,700 | 0,700 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 029 п. Глазуновка, ул. Бунина, ул. Есенина, ул. Маяковского | 1970 | 2021 | 51 | 25 | ж/б дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 25 16 | 50 | 0,650 | 0,800 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Клинина, г. Малоархангельск | 1984 | 2021 | 37 | 25 | ж/б,дер. | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 25 35 | 50 | 0,615 | 0,710 |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010 ул. Клинина, г. Малоархангельск | 1984 | 2021 | 37 | 25 | ж/б,дер. | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 25 | 50 | 0,615 | 0,420 |
| 35 | ВЛ -0,4 кВ №1 ТП 030 ул. Солнечная,п. Глазуновка | 1972 | 2021 | 49 | 25 | ж/б,дер. | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,400 | 0,400 |
| 36 | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №29 до ТП АЗС п. Змиевка | 1986 | 2021 | 35 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | АС | СИП 3 | 35, 50 | 50 | 1,300 | 1,300 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 (опоры №15-42) ул. Ленина, ул. Первомайская с. Сосково | 1986 | 2021 | 35 | 25 | ж/б, | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,990 | 0,990 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Первомайская, пер. Некрасова п. Шаблыкино | 1977 | 2021 | 44 | 25 | ж/б, | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,885 | 0,885 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Хотынец | 1981 | 2021 | 40 | 25 | ж/б дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 16, 25 | 50 | 1,500 | 2,200 |
| 40 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №165-168 п. Нарышкино | 1972 | 2021 | 49 | 25 | ж/б дер | ж/б СВ -110-5 | А | СИП 3 | 50 | 70 | 0,130 | 0,130 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 ул. Чернышевского п. Нарышкино | 1984 | 2021 | 37 | 25 | ж/б,дер. | ж/б СВ -110-5 | А | СИП 2 | 25, 35 | 50 | 0,400 | 0,400 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 ул. Гуськова п. Нарышкино | 1972 | 2021 | 49 | 25 | ж/б, | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,300 | 0,550 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 ул. Ленина п. Нарышкино | 1985 | 2021 | 36 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 25, 35 | 50 | 0,200 | 0,200 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 г. Новосиль, ул. Коммунаров, Луначарского | 1976 | 2021 | 45 | 25 | ж/б | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,52 | 1,520 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 007 г. Новосиль, ул. Урицкого | 1966 | 2021 | 55 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,45 | 0,475 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 003 ул. Советская (Полиция), п. Кромы -0,275км | 1967 | 2021 | 54 | 25 | ж/б | ж/б СВ110-5 | А | СИП 2 | 50, 35 | 50 | 0,275 | 0,275 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 011 пер. Газопроводский, пос. СХТ, п. Кромы | 1987 | 2021 | 34 | 25 | ж/б |  | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,565 | 0,565 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ № 12 ТП 002 ул. Советская, г. Дмитровск | 1994 | 2021 | 27 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,600 | 0,6 |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 010, ул. Красная, г. Дмитровск | 1947 | 2021 | 74 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,500 | 0,5 |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 003 ул. Комсомольская, ул. Красная с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск | 1950 | 2021 | 71 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,800 | 1,8 |
|  | 2022г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип опор | Марка провода | Сечение провода | Протяженность, км. |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 677 ш. Московское г.Орел | 1967 | 2022 | 55 | 25 | дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,180 | 0,18 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 004 ул. Тургенева г. Орел | 1999 | 2022 | 23 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,050 | 0,05 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 061 ул. Осипенко г. Орел | 1998 | 2022 | 24 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,120 | 0,12 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 745 ул. Михалицина г. Орел | 1975 | 2022 | 47 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 2,100 | 2,1 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 520 ул. Комсомольская г. Орел | 1964 | 2022 | 58 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,860 | 1,86 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 871 ул. Маринченко г. Орел | 1988 | 2022 | 34 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 50 | 50 | 1,080 | 1,08 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №30 ТП 853 ул. Гайдара г. Орел | 1992 | 2022 | 30 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,680 | 0,68 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 854 ул. Гайдара г. Орел | 1945 | 2022 | 77 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,450 | 0,45 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ №15 РП 34 ул. Раздольная, ул. Гайдара г. Орел | 1976 | 2022 | 46 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,350 | 1,35 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 607 ул. Ливенская г. Орел | 1974 | 2022 | 48 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 2,050 | 2,05 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ №17 РП 10 ул. Маринченко, ул. Космоновтов г. Орел | 1985 | 2022 | 37 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,680 | 1,68 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 109 ул. Игнатова, ул. Матвеева г. Орел | 1971 | 2022 | 51 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 2,10 | 2,10 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-10кВ №10 ПС "Болхов" от опоры №40в до ТП 042 г. Болхов | 1988 | 2022 | 34 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП 3 | 50 | 70 | 0,600 | 0,600 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 ул. Ключикова, г. Болхов | 1986 | 2022 | 36 | 25 | дер. ж/б | СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,850 | 0,850 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 020, ул. Свердлова, г. Болхов | 1979 | 2022 | 43 | 25 | дер. ж/б | СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,500 | 0,500 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВЛ-10 кВ №12 ПС "Район "В"» от ТП 050 до ТП 062 г. Мценск | 2003 | 2022 | 19 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП 3 | 70 95 | 95 | 4,000 | 4,000 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП044 ул. Колхозная г. Мценск | 1986 | 2022 | 36 | 25 | дер. ж/б | СВ-110 | А | СИП-3 | 35 | 50 | 1,100 | 1,100 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 024 по ул. Воронежская в г. Ливны | 1968 | 2022 | 54 | 25 | ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 50 | 50 | 1,100 | 1,100 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №15 ТП 139 по ул. Октябрьская, ул. Гайдара в г. Ливны | 1979 | 2022 | 43 | 25 | ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,350 | 1,350 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 003 по ул. Пионерская, ул. Торговая в п. Колпна | 1970 | 2022 | 52 | 25 | дер. ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,700 | 0,700 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 001 по ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Привокзальная в п. Долгое | 1973 | 2022 | 49 | 25 | дер. ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,830 | 0,830 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 121 по ул. ул. Кобринская, ул. Моногаровская, пер. Мирный, пер. Радостный, пер. Дальний в г. Ливны | 1984 | 2022 | 38 | 25 | ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 1,100 | 1,100 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 121 по ул. Кобринская, пер. Крайний, пер. Цветочный в г. Ливны | 1984 | 2022 | 38 | 25 | ж/б | ж/б СВ СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 069 по пер. Ясный, пер. Малый, пер. Тихий в г. Ливны | 1984 | 2022 | 38 | 25 | дер. ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 70 | 0,920 | 0,920 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 п.Хомутово, ул. Ольховая | 1982 | 2022 | 40 | 25 | ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 0,365 | 0,365 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 п.Хомутово, ул. Парковая, ул. Панфилова | 1982 | 2022 | 40 | 25 | ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 0,667 | 0,667 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная | 1993 | 2022 | 29 | 25 | ж/б | ж/б СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,784 | 0,784 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная | 1993 | 2022 | 29 | 25 | ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,140 | 0,14 |
| 29 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от опоры №98 до ТП 010 | 1981 | 2022 | 41 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,614 | 0,614 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п. Змиевка ул. Лескова | 2000 | 2022 | 22 | 25 | ж/б, дер | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,530 | 0,530 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП004 п. Змиевка ул. Лескова | 1970 | 2022 | 52 | 25 | ж/б, дер | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,730 | 0,730 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 021 п. Глазуновка, ул. Привокзальная | 1970 | 2022 | 52 | 25 | ж/б | ж/б | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,650 | 0,700 |
| 33 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 014 ул. Кооперативная, п. Покровское | 2003 | 2022 | 19 | 25 | ж/б, дер | СВ-95, СВ-110 |  | СИП 2 | 35 | 50 | 0,600 | 0,600 |
| 34 | ВЛ -0,4 кВ №2 ТП 018 ул. Заводская, г. Малоархангельск | 1984 | 2022 | 38 | 25 | дер. | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | АС | СИП 2 | 35 | 50 | 0,195 | 0,195 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 006 пер. Красноармейский, г. Малоархангельск | 1984 | 2022 | 38 | 25 | ж/б,дер. | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,615 | 0,615 |
| 36 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 014 ул. Ленина, п. Покровское | 1970 | 2022 | 55 | 25 | ж/б,дер. | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,920 | 0,920 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 027 п. Глазуновка, пер. Мелиораторов | 1970 | 2022 | 55 | 25 | ж/б,дер. | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,400 | 0,400 |
| 38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 004 ул. Комсомольская с. Дросково | 1978 | 2022 | 44 | 25 | ж/б,дер. | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,900 | 0,900 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №113-128 п. Нарышкино с переводом в КЛ 10 кВ | 1980 | 2022 | 42 | 25 | ж/б | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 3 | 50 | 70 | 0,200 | 0,200 |
| 40 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская»опоры №86-98 с. Сосково | 1972 | 2022 | 50 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ -110-5 | АС | СИП 3 | 35 | 70 | 0,620 | 0,620 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Октябрьская, ул. Красноармейская, ул. Первомайская, пер. Тургенева п. Шаблыкино | 1977 | 2022 | 45 | 25 | ж/б, дер | СВ-95, СВ-110 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,844 | 0,844 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 013 ул. Строителей п. Хотынец | 1981 | 2022 | 41 | 25 | ж/б | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,300 | 0,300 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 004 ул. Пионерская п. Хотынец | 1982 | 2022 | 40 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 25 | 50 | 0,580 | 0,580 |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Чернышевского п. Нарышкино | 1984 | 2022 | 38 | 25 | дер. | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,130 | 0,130 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001 ул. 1-ая Комсомольская п. Нарышкино | 1984 | 2022 | 38 | 25 | ж/б,дер. | ж/б СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,600 | 0,600 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 с. Моховое, ул. Ленина | 1973 | 2022 | 49 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,100 | 0,100 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 009 п. Залегощь, ул. Горького | 1979 | 2022 | 43 | 25 | ж/б, дер | ж/б СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,450 | 0,450 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 п. Залегощь, ул. Кравченко | 1966 | 2022 | 56 | 25 | ж/б, дер | СВ-95, СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,410 | 0,410 |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 003 с. Моховое, ул. Октябрьская, Пионерская | 2004 | 2022 | 18 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,915 | 0,915 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 020, ул. Гагарина, ул. Набережная-1, п. Кромы | 1981 | 2022 | 41 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,450 | 0,450 |
| 51 | Участок ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП004, ул. Советская, ул. Мосина, с. Тросна | 1980 | 2022 | 42 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,500 | 0,500 |
| 52 | ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 002, ул. Социалистическая, ул. Советская, г. Дмитровск | 1960 | 2022 | 62 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,450 | 0,450 |
| 53 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 018, ул. Октябрьская, 2-й Октябрьский пер., с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск | 1973 | 2022 | 49 | 25 | ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,600 | 1,600 |
| 54 | ВЛ 0,4 кВ № 15 ТП 002 ул. Революционная, Коммунистическая, г. Дмитровск | 1968 | 2022 | 54 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,000 | 1,000 |

2023г

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип опор | Марка провода | Сечение провода | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 713 ул. Ст. Разина г. Орел | 1972 | 2023 | 51 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,650 | 1,650 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 703 ул. Советская г. Орел | 1972 | 2023 | 51 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,470 | 1,470 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 675 ул. Паровозная г. Орел | 1971 | 2023 | 52 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,500 | 1,500 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 673 ул. Тульская г. Орел | 1988 | 2023 | 35 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,490 | 0,490 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №19 ТП677 ш. Московское г. Орел | 1966 | 2023 | 63 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 25, 35, 16 | 50 | 2,140 | 2,140 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №11 РП-16 ул. Матросова г. Орел | 1988 | 2023 | 35 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35, 25, 16 | 50 | 1,650 | 1,650 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №27 ТП 150 ул. Полесская г. Орел | 1969 | 2023 | 54 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35, 25, 16 | 50 | 1,720 | 1,720 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 066 ул. ген. Родина г. Орел | 1988 | 2023 | 35 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35, 25, 16 | 50 | 0,680 | 0,680 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 054 ул. Лескова г. Орел | 1981 | 2023 | 42 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35, 25, 16 | 50 | 0,650 | 0,650 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, ул. Поселковая г. Орел | 1984 | 2023 | 42 | 25 | ж/б дер. | СВ-110 | А | СИП-2 | 35, 25 | 50, 70 | 2,10 | 2,10 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от РП 01 до опоры №35 г. Болхов | 1971 | 2023 | 52 | 25 | ж/б | СВ-110 | АС | СИП-3 | 50 | 70 | 1,350 | 1,350 |
| 12 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 016 ,ул. Заречная, г. Болхов | 1980 | 2023 | 43 | 25 | дер.ж/б | СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,700 | 0,700 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-10 кВ №39 ПС"Мценск" до ТП 015 г. Мценск | 1966 | 2023 | 57 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП 3 | 70 | 95 | 2,330 | 2,330 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 016 Дворовая г. Мценск | 1985 | 2023 | 38 | 25 | дер. ж/б | СВ-110 | А | СИП 2 | 25, 35 | 50 | 0,440 | 0,440 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 086 Ул. Пионерская, ул. Советская г. Мценск | 1977 | 2023 | 46 | 25 | дер. ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 1,300 | 1,300 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП031 Ул. Болховская д.63-65, Дет. Сад г. Мценск | 1971 | 2023 | 52 | 25 | дер. ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП 2 | 25, 35 | 50 | 0,800 | 0,800 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 006 по ул. Луговая, ул. Гагарина п. Колпна | 1970 | 2023 | 53 | 25 | дер. ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,500 | 1,500 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 003 по ул. Ленина, ул. Горького в п. Долгое | 1984,1965 | 2023 | 39, 58 | 25 | дер. ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,900 | 0,900 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 035 по ул. М.Горького, ул. Свердлова в г. Ливны | 1968,1969 | 2023 | 55, 54 | 25 | дер. ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,700 | 0,700 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 142 по ул. 2-я Заводская, ул. Октябрьская в г. Ливны | 1979,1988 | 2023 | 44, 35 | 25 | ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,900 | 0,900 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 041 по ул. кап. Филиппова в г. Ливны | 1968 | 2023 | 55 | 25 | ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,370 | 0,370 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 041 по ул. кап. Филиппова, ул. М.Горького в г. Ливны | 1968,1969 | 2023 | 55, 54 | 25 | ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,280 | 0,280 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 059 по ул. Мира в г. Ливны | 1970 | 2023 | 53 | 25 | ж/б | СВ СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,520 | 0,520 |
| 24 | ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №1-опора №23 в г. Ливны | 1978 | 2023 | 45 | 25 | ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | АС | СИП 2 | 70 | 70 | 1,100 | 1,100 |
| 25 | ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская опора №1-опора №16 в г. Ливны | 1978 | 2023 | 45 | 25 | ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | АС | СИП 2 | 50 | 70 | 0,730 | 0,730 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 п.Хомутово, ул.Новая | 2003 | 2023 | 20 | 25 | ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,76 | 0,76 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 012 с.Русский Брод, п. Борки | 2005 | 2023 | 18 | 25 | ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,605 | 1,605 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 013 п.Красная Заря, ул. Ленина | 1996 | 2023 | 27 | 25 | ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,079 | 1,079 |
| 29 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 010 до ТП 012 | 1981 | 2023 | 42 | 25 | ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | АС | СИП 2 | 50 | 50 | 0,582 | 0,582 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 044 п. Змиевка ул. Степанова | 1987 | 2023 | 36 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 25 | 50 | 0,6 | 0,6 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская | 1987 | 2023 | 36 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 25 | 50 | 0,45 | 0,45 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Кирова, ул. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Глазуновка | 1979 | 2023 | 44 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 25 | 50 | 1,1 | 1,1 |
| 33 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, п. Покровское | 1970 | 2023 | 53 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 25 | 50 | 0,8 | 0,8 |
| 34 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 008 ул. 60 лет Октября, п. Покровское | 1970 | 2023 | 53 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 25 | 50 | 0,75 | 0,75 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 ул. Ленина, г. Малоархангельск | 1970 | 2023 | 53 | 25 | дер.,ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,45 | 0,45 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 ул.К.Маркса, г. Малоархангельск | 1970 | 2023 | 53 | 25 | дер.,ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,704 | 0,704 |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 002 ул. Советская, с. Дросково | 1978 | 2023 | 45 | 25 | ж/б,дер. | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,93 | 0,93 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 ул. Советская, с. Сосково | 1987 | 2023 | 36 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,55 | 0,55 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 пер. Базарный, ул. Красноармейская, ул. Мичурина п. Шаблыкино | 1977 | 2023 | 46 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,573 | 0,573 |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001 ул. Поматилова п. Хотынец | 1982 | 2023 | 41 | 25 | ж/б, дер | СВ -110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,5 | 0,5 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 ул. Поматилова, Пушкина п. Хотынец | 1982 | 2023 | 41 | 25 | ж/б, дер | СВ -110-5 | А |  | 35 25 | 50 | 0,42 | 0,42 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 ул. Поматилова п. Хотынец | 1982 | 2023 | 41 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,890 | 0,890 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 ул. Машкарина п. Нарышкино | 1970 | 2023 | 53 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 25, 35 | 50 | 0,8 | 0,8 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 с. Моховое, ул. Ленина, Садовая | 1972 | 2023 | 51 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,445 | 1,445 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п. Залегощь, ул. Горького | 1979 | 2023 | 44 | 25 | ж/б, дер | СВ110-5 | А | СИП 3 | 35, | 50 | 0,215 | 0,215 |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018 п. Залегощь, ул. Горького | 1979 | 2023 | 44 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,25 | 0,25 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Участок ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП0 17, ул. К.Маркса, ул. Свободы, п. Кромы | 1986 | 2023 | 37 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,400 | 0,400 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 015 ул. Красная, пер. 3-й Красный, г. Дмитровск | 1980 | 2023 | 43 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,400 | 1,400 |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 003 ул. Советская, г. Дмитровск | 1960 | 2023 | 63 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,800 | 0,800 |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 020 ул. Толкачева, г. Дмитровск | 1968 | 2023 | 55 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,450 | 0,450 |
| 51 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 019 ул. Бр.Овинниковых, г. Дмитровск | 1960 | 2023 | 63 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,900 | 0,9 |
|  |  |  | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип опор | Марка провода | Сечение провода | Протяженность, км. |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 815 ш. Московское г. Орел | 1969 | 2024 | 56 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35, 25, 16 | 50 | 0,900 | 0,9 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №21 РП 19 Ш. Московское г. Орел | 1990 | 2024 | 34 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35, 25, 16 | 50 | 2,660 | 2,66 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 650 ул. Пушкина г. Орел | 1979 | 2024 | 45 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35, 25, 16 | 50 | 0,400 | 0,4 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №НО ТП 435 ул. Авиционная г. Орел | 1973 | 2024 | 51 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35, 25, 16 | 35 | 3,000 | 3 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 403 ул. Городская г. Орел | 1960 | 2024 | 64 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35, 25, 16 | 35 | 1,130 | 1,13 |
| 6 | КЛ-0,4 кВ №16 ТП 083 ш. Наугорское г. Орел | 1988 | 2024 | 36 | 25 | ж/б | СВ-110 | АВВГ | СИП-2 | 50 | 35 | 2,000 | 2 |
| 7 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 053 ш. Наугорское г. Орел | 1970 | 2024 | 54 | 25 | ж/б | СВ-110 | АВВГ | СИП-2 | 50 | 35 | 1,240 | 1,24 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 085 ш. Наугорское г. Орел | 1988 | 2024 | 36 | 25 | ж/б | СВ-110 | АВВГ | СИП-2 | 50 | 35 | 0,400 | 0,4 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 678 ул. Паровозная г. Орел | 1988 | 2024 | 36 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35,25,16 | 35 | 0,350 | 0,35 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ-10 кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №49 до ТП 040 г. Болхов | 1971 | 2024 | 53 | 25 | ж/б | СВ-110 | АС | СИП-2 | 50 | 70 | 0,500 | 0,500 |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов | 1984 | 2024 | 40 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,500 | 1,500 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №95 г. Мценск | 1974 | 2024 | 50 | 25 | ж/б | СВ-110 | А95 | СИП 3 | 95 | 95 | 6,110 | 6,110 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 по ул. Первомайская, ул. Советская в п. Колпна | 1970 | 2024 | 54 | 25 | дер. ж/б | СВ-110 | А | СИП 2 | 70 | 50, 70 | 1,650 | 1,650 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019 по ул. Шлях в п. Долгое | 1984 | 2024 | 40 | 25 | ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50, 70 | 1,150 | 1,150 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 158 по пер. Радужный, пер. Стрелецкий, ул. Совхозная в г. Ливны | 1994 | 2024 | 30 | 25 | дер. ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП 2 | 35 | 50, 70 | 0,880 | 0,880 |
| 16 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская опора №1-опора №65 в г. Ливны | 1975 | 2024 | 49 | 25 | ж/б | СВ-110 | АС | СИП-3 | 50 | 70 | 3,320 | 3,320 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул.Новая | 2005 | 2024 | 19 | 25 | ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,261 | 1,261 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 с. Русский Брод, ул. В.Быкова | 2006 | 2024 | 18 | 25 | ж/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,697 | 1,697 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный | 1994 | 2024 | 30 | 25 | ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,366 | 0,366 |
| 20 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 012 до опоры №123 | 1982 | 2024 | 42 | 25 | ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | АС | СИП 3 | 50 | 50 | 0,38 | 0,38 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 001 п. Змиевка ул. Школьная | 1972 | 2024 | 52 | 25 | дер.,ж/б | СВ СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,880 | 0,880 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская | 1987 | 2024 | 37 | 25 | дер.,ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,370 | 0,370 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 050 п. Змиевка ул. Спортивная | 1987 | 2024 | 37 | 25 | дер.,ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,750 | 0,750 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 п. Глазуновка, ул. Ленина | 1974 | 2024 | 50 | 25 | дер.,ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,200 | 1,200 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 ул. Дубровинского, г. Покровское | 1970 | 2024 | 54 | 25 | дер.,ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,100 | 1,100 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 пер. Володарского, г. Малоархангельск | 1970 | 2024 | 54 | 25 | дер.,ж/б | СВ 9,5-3а, СВ 110-5 | А | СИП 2 | 25 | 50 | 0,704 | 0,704 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 ул. Кооперативная, ул. Октябрьская, с. Сосково | 1972 | 2024 | 52 | 25 | дер.,ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,960 | 0,960 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 пер. Кромской п. Шаблыкино | 1980 | 2024 | 44 | 25 | дер.,ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35, 25 | 50 | 0,250 | 0,250 |
| 29 | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №60-148 п. Нарышкино | 1972 | 2024 | 52 | 25 | дер.,ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 70 | 0,150 | 0,500 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 007 ул. Батова п. Хотынец | 1983 | 2024 | 41 | 25 | дер.,ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,7 | 0,7 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская | 1997 | 2024 | 27 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,31 | 0,31 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская, Советская | 1995 | 2024 | 29 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,87 | 0,87 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 006 г. Новосиль, ул. Коммунаров | 1966 | 2024 | 58 | 25 | ж/б, дер | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,75 | 0,75 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 017, ул. К.Маркса, пер. Газопроводский, п. Кромы | 1987 | 2024 | 37 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,340 | 0,34 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 017 д. Горбуновка г. Дмитровск | 1950 | 2024 | 74 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 1,260 | 1,26 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск | 1950 | 2024 | 74 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,800 | 0,8 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 009 ул. Садовая, г. Дмитровск | 1978 | 2024 | 46 | 25 | ж/б | СВ-95-3а СВ110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,600 | 0,6 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 009, ул. Транспортная, ул. Советская, г. Дмитровск | 1950 | 2024 | 74 | 25 | ж/б | СВ -110-5 | А | СИП 2 | 35 | 50 | 0,860 | 0,86 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

2020г

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =0 |  |
| 2 | показатель замены линий электропередачи () | Lннз =37,03км Lснз =8,22км |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0119 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,008663 |  |

2021г

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =0 |  |
| 2 | показатель замены линий электропередачи () | Lннз =40,299км Lснз =4,76км |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0129 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,005016 |  |

2022

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =0 |  |
| 2 | показатель замены линий электропередачи () | Lннз =39,025км Lснз =6,034км |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0125 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,006359 |  |

2023

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =0 |  |
| 2 | показатель замены линий электропередачи () | Lннз =41,863км Lснз =5,51км |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0134 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,005807 |  |

2024

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =0 |  |
| 2 | показатель замены линий электропередачи () | Lннз =34,168км Lснз =9,93км |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0109 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,0010465 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом предусматривается реконструкция ВЛ-0,4 кВ взамен изношенных, с применением самонесущего изолирующего провода СИП. При эксплуатации нового провода нет опасности замыкания фазы на землю, исключено воровство электроэнергии с применением "набросов". При использовании СИП провода ВЛ защищены от замыканий из-за ветра или атмосферной неустойчивости, ветви деревьев вблизи проводов не представляют угрозы и не создают аварийные отключения. СИП полностью защищен от влаги и коррозии, нет риска хищения.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

2020г

| №п/п | Наименование объекта | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 115 ул. Горького, ул. Костомаровская, пер. Костомаровский г. Орел | 1,043 | 0,03732 | 0,45084 | 0,545214 | 0,010 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 141 ул. Колпакчи г. Орел | 0,577 | 0,02065 | 0,2494 | 0,301608 | 0,005 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 700 ул. Молдавская, ул. Ср. Пятницкая г. Орел | 1,287 | 0,04605 | 0,55636 | 0,672817 | 0,012 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 468 ул. Федотовой, ул. Ватная, пер. Канатный г. Орел | 1,077 | 0,03851 | 0,46523 | 0,562615 | 0,010 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 646 пер. Медведевский, ул. Ляшко г. Орел | 0,877 | 0,03137 | 0,3789 | 0,458212 | 0,008 |
| 6 | ВЛ-6 кВ ТП 700 ул. Молдавская, монтаж реклоузера г. Орел | 0,877 | 0,03414 | 0,16817 | 0,665478 | 0,009 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 105 ул. Приборостроительная г. Орел | 0,244 | 0,00873 | 0,10552 | 0,127603 | 0,002 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел | 0,544 | 0,01945 | 0,23501 | 0,284207 | 0,005 |
| 9 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 122 ул. 60-Лет Октября г. Орел | 0,166 | 0,00596 | 0,07194 | 0,087002 | 0,002 |
| 10 | ВЛ 0,4 кВ №16 ТП 100 ул. Игнатова г. Орел | 0,683 | 0,05955 | 0,23511 | 0,372524 | 0,016 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 201 ул. ген. Родина, ул. ген. Жадова г. Орел | 0,660 | 0,05757 | 0,22728 | 0,360106 | 0,015 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ №23 ТП116 ул. Октябрьская, ул. Андрианова г. Орел | 0,441 | 0,03851 | 0,15204 | 0,240899 | 0,010 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-10кВ №18 ПС "Коммаш" от опоры №1 до опоры №35 г. Мценск | 3,238 | 0,091 | 1,29608 | 1,824891 | 0,026 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 029 до ЦРП 03 г. Мценск | 1,351 | 0,038 | 0,541 | 0,762 | 0,011 |
| 15 | ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" от ТП 097 до ТП 029 г. Мценск | 0,633 | 0,017 | 0,237 | 0,333 | 0,047 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ №2 ТП 010 Ул. Рылеева, ул. Минаева, ул. Новикова г. Мценск | 1,466 | 0,052 | 0,633 | 0,766 | 0,015 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №42 до опоры №61 г. Болхов. | 1,670 | 0,048 | 0,666 | 0,942 | 0,013 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 пер. 4-й Ленинский, пер. 5-й Ленинский, г.Болхов | 0,611 | 0,022 | 0,264 | 0,319 | 0,006 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 005 пл. Лесная, г. Болхов | 0,555 | 0,020 | 0,240 | 0,290 | 0,006 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 037 по ул. Демократическая, ул. Рабочая, ул. Свердлова в г. Ливны | 0,555 | 0,020 | 0,240 | 0,290 | 0,006 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 0004 по ул. Рабочая, ул. кап. Филиппова, ул. Маяковского в г. Ливны | 1,221 | 0,044 | 0,528 | 0,638 | 0,012 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны | 0,777 | 0,028 | 0,336 | 0,406 | 0,008 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 по ул. Фрунзе в г. Ливны | 2,054 | 0,073 | 0,887 | 1,073 | 0,021 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 044 по ул. Денисова в г. Ливны | 0,533 | 0,019 | 0,230 | 0,278 | 0,005 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 033 по ул. Заливенская, ул. Хохлова в г. Ливны | 0,511 | 0,018 | 0,221 | 0,267 | 0,005 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Комарова в п. Колпна | 0,999 | 0,036 | 0,432 | 0,522 | 0,010 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №10 ТП 003 по ул. Маяковского, ул. Ленина в п. Долгое | 0,577 | 0,021 | 0,249 | 0,302 | 0,006 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 002 по ул. Гражданская в г. Ливны | 0,544 | 0,019 | 0,235 | 0,284 | 0,005 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный | 0,587 | 0,021 | 0,254 | 0,307 | 0,006 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 п.Хомутово, ул. Кооперативная | 0,552 | 0,020 | 0,238 | 0,288 | 0,006 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ | 0,389 | 0,014 | 0,168 | 0,203 | 0,004 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 012 п.Хомутово, ул. Тургенева | 0,557 | 0,020 | 0,241 | 0,291 | 0,006 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 006 п.Хомутово, ул. Набережная | 1,017 | 0,036 | 0,439 | 0,531 | 0,010 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 34 | ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 от оп. №19 до ТП 012 п. Глазуновка | 0,444 | 0,016 | 0,192 | 0,232 | 0,004 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП003 п. Змиевка, ул. Ленина | 0,700 | 0,025 | 0,302 | 0,365 | 0,007 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП042 п. Змиевка, ул. Колхозная | 0,577 | 0,021 | 0,249 | 0,302 | 0,006 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по ул. Комсомольская, п. Покровское | 0,885 | 0,032 | 0,384 | 0,464 | 0,006 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 п. Покровское, ул. Дубровинского | 0,611 | 0,022 | 0,264 | 0,319 | 0,006 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 г. Малоархангельск ул. Ленина | 1,277 | 0,046 | 0,552 | 0,667 | 0,013 |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 020 п. Глазуновка, ул. Титова, ул. 50 лет Октября, ул. Горького | 0,811 | 0,029 | 0,350 | 0,423 | 0,008 |
| 41 | ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №95 до ТП 043, от оп. №95 до оп. № 12/4 п. Змиевка | 1,186 | 0,035 | 0,489 | 0,653 | 0,010 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 005 ул. Ленина, ул. Советская, с. Сосково | 0,911 | 0,033 | 0,393 | 0,476 | 0,009 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 005 АЗС, с. Сосково | 0,207 | 0,056 | 0,068 | 0,082 | 0,002 |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Молодежная п. Шаблыкино | 1,022 | 0,037 | 0,441 | 0,534 | 0,010 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 005 ул. 7-го Ноября, ул.Комсомольская, ул. Пушкина п. Хотынец | 1,666 | 0,060 | 0,719 | 0,870 | 0,017 |
| 46 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №202-205 п. Нарышкино | 0,278 | 0,008 | 0,111 | 0,157 | 0,002 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, пер. Лесной с разукрупнением распределительной линии п. Нарышкино | 2,332 | 0,083 | 1,007 | 1,218 | 0,023 |
| 48 | ВЛ 10 кВ №18 ПС 35/10 кВ «Хотынецкая» опоры №155-170 п. Хотынец | 1,392 | 0,040 | 0,555 | 0,785 | 0,011 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 с. Моховое, ул. Симбирева | 0,466 | 0,017 | 0,201 | 0,244 | 0,005 |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 с. Моховое, Советская, Первомайская - | 0,366 | 0,013 | 0,158 | 0,191 | 0,004 |
| 51 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 004 с. Моховое, ул. Молодежная | 0,150 | 0,005 | 0,065 | 0,078 | 0,002 |
| 52 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с. Корсаково, ул. Пролетарская | 0,500 | 0,018 | 0,216 | 0,261 | 0,005 |
| 53 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская | 0,677 | 0,024 | 0,293 | 0,354 | 0,007 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 54 | ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 013 ул. Горки, Скважина, п. Кромы | 0,666 | 0,024 | 0,288 | 0,348 | 0,007 |
| 55 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 пер Куренцова, п. Кромы | 0,333 | 0,012 | 0,144 | 0,174 | 0,003 |
| 56 | ВЛ 0,4 кВ № 13 ТП 002 ул. Революционная, г. Дмитровск | 1,666 | 0,060 | 0,719 | 0,870 | 0,017 |
| 57 | ВЛ 0,4 кВ № 10 РП 01, ул. Советская, с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск | 1,666 | 0,060 | 0,719 | 0,870 | 0,017 |
|  | Итого | 49,664 | 1,847 | 20,750 | 26,533 | 0,534 |

2021г

| №п/п | Наименование объекта | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 311 ул. Карачевская г. Орел | 0,076 | 0,021 | 0,025 | 0,030 | 0,001 |
| 2 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 641 ул.Медведева, ул. Добролюбова г. Орел | 1,212 | 0,043 | 0,524 | 0,633 | 0,011 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №5 ТП 641 ул. Медведева, ул. Ляшко, пер. Лунина г. Орел | 0,992 | 0,036 | 0,429 | 0,519 | 0,009 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 641 ул. Н-Прядильная, пер. Культурный г. Орел | 1,131 | 0,040 | 0,489 | 0,591 | 0,011 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 307 ул. Колхозная, ул. Громовой г. Орел | 0,900 | 0,032 | 0,389 | 0,471 | 0,008 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, пер. Еловый, ул. Афонина, ул. Светлая г. Орел | 2,447 | 0,088 | 1,057 | 1,279 | 0,023 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №19 ТП 341 ул. Карачевская г. Орел. | 0,092 | 0,003 | 0,040 | 0,048 | 0,001 |
| 8 | ВЛ 0,4 кВ №19 ТП 412 ул. Городская, ул. Поселковая г. Орел | 0,970 | 0,085 | 0,334 | 0,529 | 0,022 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |
| 9 | ВЛ-10кВ №10 ПС "Болхов" от опоры №110 до опоры №9.2, ТП 051 г. Болхов | 1,013 | 0,029 | 0,404 | 0,572 | 0,008 |
| 10 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 003 пер. 4-й Ленинский, ул. Свердлова, пер. 3-й Ленинский, г.Болхов | 1,097 | 0,039 | 0,474 | 0,573 | 0,011 |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 031 ул. Ямская, г. Болхов | 0,520 | 0,019 | 0,224 | 0,271 | 0,005 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №96 до опоры №115 г. Мценск | 2,050 | 0,058 | 0,820 | 1,155 | 0,016 |
| 13 | ВЛ-10 кВ №10 ПС "Коммаш" отпайка от опоры №7 до ТП 104 г. Мценск | 1,976 | 0,056 | 0,791 | 1,114 | 0,016 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 018 ул. Советская, ул. Красноармейская г. Мценск | 1,109 | 0,040 | 0,479 | 0,579 | 0,011 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 021 ул. Ленина, пер.Алтуховский г. Мценск | 1,432 | 0,051 | 0,619 | 0,748 | 0,014 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 019 по ул. Курская в г. Ливны | 1,963 | 0,070 | 0,848 | 1,025 | 0,020 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны | 0,577 | 0,021 | 0,249 | 0,302 | 0,006 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по пер. 3-й Первомайский, ул. Новоселов в п. Колпна | 0,982 | 0,035 | 0,424 | 0,513 | 0,010 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 по ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Маяковского, ул. Мира в п. Долгое | 1,363 | 0,049 | 0,589 | 0,712 | 0,014 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 053 по ул. Др.Народов, ул. Кирова в г. Ливны | 1,120 | 0,040 | 0,484 | 0,585 | 0,011 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №11 ТП 166 по ул. Индустриальная, ул. Мира в г. Ливны | 1,074 | 0,038 | 0,464 | 0,561 | 0,011 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 166 по ул. Индустриальная в г. Ливны | 0,566 | 0,020 | 0,244 | 0,296 | 0,006 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №13 ТП 081 по ул. М.Горького в г. Ливны | 0,439 | 0,016 | 0,190 | 0,229 | 0,004 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 015 п.Хомутово, ул. Южная | 0,367 | 0,013 | 0,159 | 0,192 | 0,004 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 002 с.Русский Брод, ул. СХТ | 0,827 | 0,030 | 0,357 | 0,432 | 0,008 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 015 п.Хомутово, ул. Королева | 0,428 | 0,015 | 0,185 | 0,224 | 0,004 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная | 1,089 | 0,039 | 0,470 | 0,569 | 0,011 |
| 28 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от опоры №1 до опоры №15 | 1,039 | 0,037 | 0,449 | 0,543 | 0,010 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 007 ул. 8 Марта, Лесная, с разукрупнением распределительной линии п. Покровское | 1,513 | 0,054 | 0,653 | 0,790 | 0,015 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 041 п. Змиевка ул. Московская | 0,670 | 0,024 | 0,289 | 0,350 | 0,007 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 054 п. Змиевка ул. Элеваторная, Фета | 0,808 | 0,029 | 0,349 | 0,422 | 0,008 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 029 п. Глазуновка, ул. Бунина, ул. Есенина, ул. Маяковского | 0,924 | 0,033 | 0,399 | 0,483 | 0,009 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 ул. Клинина, г. Малоархангельск | 0,820 | 0,029 | 0,354 | 0,428 | 0,008 |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010 ул. Клинина, г. Малоархангельск | 0,485 | 0,017 | 0,209 | 0,253 | 0,005 |
| 35 | ВЛ -0,4 кВ №1 ТП 030 ул. Солнечная,п. Глазуновка | 0,462 | 0,017 | 0,200 | 0,241 | 0,005 |
| 36 | ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ ЭЧЭ-61 п. Змиевка от оп. №29 до ТП АЗС п. Змиевка | 1,823 | 0,054 | 0,751 | 1,003 | 0,015 |
| 37 | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 38 | Участок ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 (опоры №15-42) ул. Ленина, ул. Первомайская с. Сосково | 1,143 | 0,041 | 0,494 | 0,597 | 0,011 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Первомайская, пер. Некрасова п. Шаблыкино | 1,022 | 0,037 | 0,441 | 0,534 | 0,010 |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 ул. Тургенева, Советская, пер. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Хотынец | 2,541 | 0,091 | 1,097 | 1,327 | 0,025 |
| 41 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №165-168 п. Нарышкино | 0,188 | 0,005 | 0,075 | 0,106 | 0,002 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 ул. Чернышевского п. Нарышкино | 0,462 | 0,017 | 0,200 | 0,241 | 0,005 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 002 ул. Гуськова п. Нарышкино | 0,635 | 0,023 | 0,274 | 0,332 | 0,006 |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 007 ул. Ленина п. Нарышкино | 0,231 | 0,008 | 0,100 | 0,121 | 0,002 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 г. Новосиль, ул. Коммунаров, Луначарского | 1,755 | 0,063 | 0,758 | 0,917 | 0,018 |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 007 г. Новосиль, ул. Урицкого | 0,549 | 0,020 | 0,237 | 0,287 | 0,005 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 003 ул. Советская (Полиция), п. Кромы | 0,318 | 0,011 | 0,137 | 0,166 | 0,003 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 011 пер. Газопроводский, пос. СХТ, п. Кромы | 0,653 | 0,023 | 0,282 | 0,341 | 0,007 |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ № 12 ТП 002 ул. Советская, г. Дмитровск | 0,693 | 0,025 | 0,299 | 0,362 | 0,007 |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 010, ул. Красная, г. Дмитровск | 0,577 | 0,021 | 0,249 | 0,302 | 0,006 |
| 51 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 003 ул. Комсомольская, ул. Красная с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск | 2,079 | 0,074 | 0,898 | 1,086 | 0,021 |
|  | Итого | 49,203 | 1,777 | 20,958 | 25,983 | 0,486 |

2022г

| №п/п | Наименование объекта | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 677 ш. Московское г.Орел | 0,216 | 0,008 | 0,093 | 0,113 | 0,002 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 004 ул. Тургенева г. Орел | 0,060 | 0,002 | 0,026 | 0,031 | 0,001 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 061 ул. Осипенко г. Орел | 0,144 | 0,005 | 0,062 | 0,075 | 0,001 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 745 ул. Михалицина г. Орел | 1,034 | 0,090 | 0,356 | 0,564 | 0,023 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №13 ТП 520 ул. Комсомольская г. Орел | 0,916 | 0,080 | 0,315 | 0,500 | 0,021 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 871 ул. Маринченко г. Орел | 0,532 | 0,046 | 0,183 | 0,290 | 0,012 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №30 ТП 853 ул. Гайдара г. Орел | 0,335 | 0,029 | 0,115 | 0,183 | 0,008 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 854 ул. Гайдара г. Орел | 0,222 | 0,019 | 0,076 | 0,121 | 0,005 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ №15 РП 34 ул. Раздольная, ул. Гайдара г. Орел | 0,665 | 0,058 | 0,229 | 0,363 | 0,015 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ №10 ТП 607 ул. Ливенская г. Орел | 1,009 | 0,088 | 0,348 | 0,551 | 0,023 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ №17 РП 10 ул. Маринченко, ул. Космоновтов г. Орел | 0,827 | 0,072 | 0,285 | 0,451 | 0,019 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ №14 ТП 109 ул. Игнатова, ул. Матвеева г. Орел | 1,034 | 0,090 | 0,356 | 0,564 | 0,023 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-10кВ №10 ПС "Болхов" от опоры №40в до ТП 042 г. Болхов | 0,903 | 0,026 | 0,360 | 0,510 | 0,007 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 ул. Ключикова, г. Болхов | 1,020 | 0,036 | 0,441 | 0,533 | 0,010 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 020, ул. Свердлова, г. Болхов | 0,600 | 0,021 | 0,259 | 0,314 | 0,006 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 16 | ВЛ-10 кВ №12 ПС "Район "В"» от ТП 050 до ТП 062 г. Мценск | 6,087 | 0,172 | 2,438 | 3,433 | 0,045 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП044 ул. Колхозная г. Мценск | 1,320 | 0,047 | 0,571 | 0,690 | 0,012 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 024 по ул. Воронежская в г. Ливны | 1,320 | 0,047 | 0,571 | 0,690 | 0,012 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №15 ТП 139 по ул. Октябрьская, ул. Гайдара в г. Ливны | 1,620 | 0,058 | 0,700 | 0,847 | 0,015 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 003 по ул. Пионерская, ул. Торговая в п. Колпна | 0,840 | 0,030 | 0,363 | 0,439 | 0,008 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 001 по ул. Октябрьская, ул. Свердлова, ул. Привокзальная в п. Долгое | 0,996 | 0,036 | 0,431 | 0,521 | 0,009 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 121 по ул. ул. Кобринская, ул. Моногаровская, пер. Мирный, пер. Радостный, пер. Дальний в г. Ливны | 1,412 | 0,047 | 0,571 | 0,782 | 0,012 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 121 по ул. Кобринская, пер. Крайний, пер. Цветочный в г. Ливны | 1,284 | 0,043 | 0,519 | 0,711 | 0,011 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 069 по пер. Ясный, пер. Малый, пер. Тихий в г. Ливны | 1,104 | 0,040 | 0,477 | 0,577 | 0,010 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 014 п.Хомутово, ул. Ольховая | 0,438 | 0,016 | 0,189 | 0,229 | 0,004 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 015 п.Хомутово, ул. Парковая, ул. Панфилова | 0,801 | 0,029 | 0,346 | 0,418 | 0,007 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная | 0,941 | 0,034 | 0,407 | 0,492 | 0,009 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 п.Красная Заря, ул. Запольная | 0,168 | 0,006 | 0,073 | 0,088 | 0,002 |
| 29 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от опоры №98 до ТП 010 | 0,737 | 0,026 | 0,319 | 0,385 | 0,007 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 004 п. Змиевка ул. Лескова | 0,636 | 0,023 | 0,275 | 0,332 | 0,006 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП004 п. Змиевка ул. Лескова | 0,876 | 0,031 | 0,379 | 0,458 | 0,008 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 021 п. Глазуновка, ул. Привокзальная | 0,840 | 0,030 | 0,363 | 0,439 | 0,008 |
| 33 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 014 ул. Кооперативная, п. Покровское | 0,720 | 0,026 | 0,311 | 0,376 | 0,007 |
| 34 | ВЛ -0,4 кВ №2 ТП 018 ул. Заводская, г. Малоархангельск | 0,234 | 0,008 | 0,101 | 0,122 | 0,002 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 006 пер. Красноармейский, г. Малоархангельск | 0,738 | 0,026 | 0,319 | 0,386 | 0,007 |
| 36 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 014 ул. Ленина, п. Покровское | 1,104 | 0,040 | 0,477 | 0,577 | 0,010 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 027 п. Глазуновка, пер. Мелиораторов | 0,480 | 0,017 | 0,208 | 0,251 | 0,004 |
| 38 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 004 ул. Комсомольская с. Дросково | 1,080 | 0,039 | 0,467 | 0,565 | 0,010 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 39 | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №113-128 п. Нарышкино с переводом в КЛ 10 кВ | 0,257 | 0,009 | 0,104 | 0,142 | 0,002 |
| 40 | ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ «Сосковская»опоры №86-98 с. Сосково | 0,796 | 0,027 | 0,322 | 0,441 | 0,007 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 ул. Октябрьская, ул. Красноармейская, ул. Первомайская, пер. Тургенева п. Шаблыкино | 1,013 | 0,036 | 0,438 | 0,529 | 0,009 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 013 ул. Строителей п. Хотынец | 0,360 | 0,013 | 0,156 | 0,188 | 0,003 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 004 ул. Пионерская п. Хотынец | 0,696 | 0,025 | 0,301 | 0,364 | 0,006 |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 009 ул. Чернышевского п. Нарышкино | 0,156 | 0,006 | 0,067 | 0,082 | 0,001 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001 ул. 1-ая Комсомольская п. Нарышкино | 0,720 | 0,026 | 0,311 | 0,376 | 0,007 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 с. Моховое, ул. Ленина | 0,120 | 0,004 | 0,052 | 0,063 | 0,001 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 009 п. Залегощь, ул. Горького | 0,540 | 0,019 | 0,233 | 0,282 | 0,005 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 032 п. Залегощь, ул. Кравченко | 0,492 | 0,018 | 0,213 | 0,257 | 0,005 |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ №6 ТП 003 с. Моховое, ул. Октябрьская, Пионерская | 1,098 | 0,039 | 0,475 | 0,574 | 0,010 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 020, ул. Гагарина, ул. Набережная-1, п. Кромы | 0,540 | 0,019 | 0,233 | 0,282 | 0,005 |
| 51 | Участок ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП004, ул. Советская, ул. Мосина, с. Тросна | 0,600 | 0,021 | 0,259 | 0,314 | 0,006 |
| 52 | ВЛ 0,4 кВ № 10 ТП 002, ул. Социалистическая, ул. Советская, г. Дмитровск | 0,540 | 0,019 | 0,233 | 0,282 | 0,005 |
| 53 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 018, ул. Октябрьская, 2-й Октябрьский пер., с разукрупнением распределительной линии г. Дмитровск | 1,920 | 0,069 | 0,830 | 1,004 | 0,018 |
| 54 | ВЛ 0,4 кВ № 15 ТП 002 ул. Революционная, Коммунистическая, г. Дмитровск | 1,200 | 0,043 | 0,519 | 0,627 | 0,011 |
|  | Итого | 46,342 | 1,935 | 19,125 | 24,779 | 0,504 |

2023г

| №п/п | Наименование объекта | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 713 ул. Ст. Разина г. Орел | 0,845 | 0,074 | 0,291 | 0,461 | 0,019 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 703 ул. Советская г. Орел | 0,753 | 0,066 | 0,259 | 0,411 | 0,017 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 675 ул. Паровозная г. Орел | 0,768 | 0,067 | 0,264 | 0,419 | 0,017 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №8 ТП 673 ул. Тульская г. Орел - | 0,251 | 0,022 | 0,086 | 0,137 | 0,006 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №19 ТП677 ш. Московское г. Орел | 1,096 | 0,096 | 0,377 | 0,598 | 0,025 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ №11 РП-16 ул. Матросова г. Орел | 0,845 | 0,074 | 0,291 | 0,461 | 0,019 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ №27 ТП 150 ул. Полесская г. Орел | 0,881 | 0,077 | 0,303 | 0,480 | 0,020 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №7 ТП 066 ул. ген. Родина г. Орел | 0,348 | 0,030 | 0,120 | 0,190 | 0,008 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ №9 ТП 054 ул. Лескова г. Орел | 0,333 | 0,029 | 0,115 | 0,182 | 0,008 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 409 ул. Менделеева, ул. Тимирязева, ул. Степная, ул. Поселковая г. Орел | 2,621 | 0,094 | 1,133 | 1,370 | 0,024 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |
| 11 | ВЛ-10кВ №29 ПС "Болхов" от РП 01 до опоры №35 г. Болхов | 2,113 | 0,060 | 0,843 | 1,193 | 0,017 |
| 12 | Вл 0,4 кВ №3 ТП 016 ,ул. Заречная, г. Болхов | 0,874 | 0,031 | 0,378 | 0,457 | 0,009 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ-10 кВ №39 ПС"Мценск" до ТП 015 г. Мценск | 3,690 | 0,104 | 1,477 | 2,080 | 0,029 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 016 Дворовая г. Мценск | 0,550 | 0,020 | 0,237 | 0,287 | 0,006 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ №1 ТП 086 Ул. Пионерская, ул. Советская г. Мценск | 1,624 | 0,058 | 0,701 | 0,848 | 0,016 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ №4 ТП031 Ул. Болховская д.63-65, Дет. Сад г. Мценск | 0,999 | 0,036 | 0,432 | 0,522 | 0,010 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 006 по ул. Луговая, ул. Гагарина п. Колпна | 1,874 | 0,067 | 0,809 | 0,979 | 0,019 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №7 ТП 003 по ул. Ленина, ул. Горького в п. Долгое | 1,124 | 0,040 | 0,486 | 0,587 | 0,011 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 035 по ул. М.Горького, ул. Свердлова в г. Ливны | 0,874 | 0,031 | 0,378 | 0,457 | 0,009 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 142 по ул. 2-я Заводская, ул. Октябрьская в г. Ливны | 0,462 | 0,040 | 0,159 | 0,251 | 0,011 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 041 по ул. кап. Филиппова в г. Ливны | 0,462 | 0,017 | 0,200 | 0,241 | 0,005 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 041 по ул. кап. Филиппова, ул. М.Горького в г. Ливны | 0,350 | 0,013 | 0,151 | 0,183 | 0,004 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 059 по ул. Мира в г. Ливны | 0,650 | 0,023 | 0,281 | 0,339 | 0,007 |
| 24 | ВЛ 6 кВ №14 ПС Черкасская опора №1-опора №23 в г. Ливны | 1,722 | 0,049 | 0,687 | 0,972 | 0,014 |
| 25 | ВЛ 6 кВ №1 ПС Пушкарская опора №1-опора №16 в г. Ливны | 1,143 | 0,033 | 0,456 | 0,645 | 0,009 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 п.Хомутово, ул.Новая | 0,949 | 0,034 | 0,410 | 0,496 | 0,010 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 012 с.Русский Брод, п. Борки | 2,005 | 0,072 | 0,866 | 1,047 | 0,020 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 013 п.Красная Заря, ул. Ленина | 1,348 | 0,048 | 0,582 | 0,704 | 0,013 |
| 29 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 010 до ТП 012 | 0,727 | 0,026 | 0,314 | 0,380 | 0,007 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 044 п. Змиевка ул. Степанова | 0,749 | 0,027 | 0,324 | 0,391 | 0,008 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская | 0,562 | 0,020 | 0,243 | 0,294 | 0,006 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Кирова, ул. Лескова с разукрупнением распределительной линии п. Глазуновка | 1,374 | 0,049 | 0,593 | 0,718 | 0,014 |
| 33 | ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 011 ул. Горького, п. Покровское | 0,999 | 0,036 | 0,432 | 0,522 | 0,010 |
| 34 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 008 ул. 60 лет Октября, п. Покровское | 0,937 | 0,033 | 0,405 | 0,489 | 0,009 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 ул. Ленина, г. Малоархангельск | 0,562 | 0,020 | 0,243 | 0,294 | 0,006 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 004 ул. К.Маркса, г. Малоархангельск | 0,879 | 0,031 | 0,380 | 0,459 | 0,009 |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 002 ул. Советская, с. Дросково | 1,162 | 0,042 | 0,502 | 0,607 | 0,012 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 ул. Советская, с. Сосково | 0,687 | 0,025 | 0,297 | 0,359 | 0,007 |
| 39 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 пер. Базарный, ул. Красноармейская, ул. Мичурина п. Шаблыкино | 0,716 | 0,026 | 0,309 | 0,374 | 0,007 |
| 40 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 001 ул. Поматилова п. Хотынец | 0,625 | 0,022 | 0,270 | 0,326 | 0,006 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 001 ул. Поматилова, Пушкина п. Хотынец | 0,525 | 0,019 | 0,227 | 0,274 | 0,005 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 ул. Поматилова п. Хотынец | 1,112 | 0,040 | 0,480 | 0,581 | 0,011 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 ул. Машкарина п. Нарышкино | 0,999 | 0,036 | 0,432 | 0,522 | 0,010 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 003 с. Моховое, ул. Ленина, Садовая | 1,805 | 0,065 | 0,780 | 0,943 | 0,018 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 018 п. Залегощь, ул. Горького | 0,269 | 0,010 | 0,116 | 0,140 | 0,003 |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 018 п. Залегощь, ул. Горького | 0,312 | 0,011 | 0,135 | 0,163 | 0,003 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 47 | Участок ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП0 17, ул. К.Маркса, ул. Свободы, п. Кромы | 0,500 | 0,018 | 0,216 | 0,261 | 0,005 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 015 ул. Красная, пер. 3-й Красный, г. Дмитровск | 1,749 | 0,063 | 0,755 | 0,913 | 0,018 |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 003 ул. Советская, г. Дмитровск | 0,999 | 0,036 | 0,432 | 0,522 | 0,010 |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 020 ул. Толкачева, г. Дмитровск | 0,562 | 0,020 | 0,243 | 0,294 | 0,006 |
| 51 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 019 ул. Бр.Овинниковых, г. Дмитровск | 1,124 | 0,040 | 0,486 | 0,587 | 0,011 |
|  | Итого | 51,485 | 2,116 | 21,382 | 27,408 | 0,580 |

2024г

| №п/п | Наименование объекта | Всего млн.руб. | ПИР | СМР | Оборудование и материалы | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 815 ш. Московское г. Орел | 0,479 | 0,042 | 0,165 | 0,261 | 0,011 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ №21 РП 19 Ш. Московское г. Орел | 1,416 | 0,124 | 0,488 | 0,773 | 0,032 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ №12 ТП 650 ул. Пушкина г. Орел | 0,213 | 0,019 | 0,073 | 0,116 | 0,005 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ №НО ТП 435 ул. Авиционная г. Орел | 1,597 | 0,139 | 0,550 | 0,872 | 0,036 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 403 ул. Городская г. Орел | 0,602 | 0,052 | 0,207 | 0,328 | 0,014 |
| 6 | КЛ-0,4 кВ №16 ТП 083 ш. Наугорское г. Орел | 1,065 | 0,093 | 0,367 | 0,581 | 0,024 |
| 7 | КЛ-0,4 кВ №4 ТП 053 ш. Наугорское г. Орел | 0,660 | 0,058 | 0,227 | 0,360 | 0,015 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 085 ш. Наугорское г. Орел | 0,213 | 0,019 | 0,073 | 0,116 | 0,005 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ №17 ТП 678 ул. Паровозная г. Орел | 0,186 | 0,016 | 0,064 | 0,102 | 0,004 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ-10 кВ №29 ПС "Болхов" от опоры №49 до ТП 040 г. Болхов | 0,814 | 0,023 | 0,325 | 0,459 | 0,007 |
| 11 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031, ул. Ямская г. Болхов | 1,949 | 0,070 | 0,842 | 1,018 | 0,020 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ-10 кВ №32 ПС "Мценск" от опоры №1 до опоры №95 г. Мценск | 10,057 | 0,284 | 4,028 | 5,671 | 0,074 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 по ул. Первомайская, ул. Советская в п. Колпна | 2,143 | 0,077 | 0,926 | 1,120 | 0,021 |
| 14 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 019 по ул. Шлях в п. | 1,494 | 0,053 | 0,645 | 0,780 | 0,015 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 158 по пер. Радужный, пер. Стрелецкий, ул. Совхозная в г. Ливны | 1,143 | 0,041 | 0,494 | 0,597 | 0,011 |
| 16 | ВЛ 6 кВ №11 ПС Черкасская опора №1-опора №65 в г. Ливны | 5,402 | 0,154 | 2,157 | 3,050 | 0,040 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 п.Хомутово, ул.Новая | 1,638 | 0,059 | 0,708 | 0,856 | 0,016 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 008 с. Русский Брод, ул. В.Быкова | 2,205 | 0,079 | 0,952 | 1,151 | 0,022 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 013 п.Красная Заря, пер. Школьный | 0,475 | 0,017 | 0,205 | 0,248 | 0,005 |
| 20 | ВЛ 10 кВ №16 ПС Хомутово от ТП 012 до опоры №123 | 0,494 | 0,018 | 0,213 | 0,258 | 0,005 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 001 п. Змиевка ул. Школьная | 1,143 | 0,041 | 0,494 | 0,597 | 0,011 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 050 п. Змиевка ул. Орловская | 0,481 | 0,017 | 0,208 | 0,251 | 0,005 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 050 п. Змиевка ул. Спортивная | 0,974 | 0,035 | 0,421 | 0,509 | 0,010 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 п. Глазуновка, ул. Ленина | 1,559 | 0,056 | 0,673 | 0,814 | 0,016 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 002 ул. Дубровинского, п. Покровское | 1,429 | 0,051 | 0,617 | 0,746 | 0,014 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 009 пер. Володарского, г. Малоархангельск | 0,915 | 0,033 | 0,395 | 0,478 | 0,009 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 ул. Кооперативная, ул. Октябрьская, с. Сосково | 1,247 | 0,045 | 0,539 | 0,651 | 0,012 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 011 пер. Кромской п. Шаблыкино | 0,325 | 0,012 | 0,140 | 0,170 | 0,003 |
| 29 | ВЛ 10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ «Нарышкинская» опоры №60-148 п. Нарышкино | 0,814 | 0,023 | 0,325 | 0,459 | 0,007 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 007 ул. Батова п. Хотынец | 0,909 | 0,033 | 0,393 | 0,475 | 0,009 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская | 0,403 | 0,014 | 0,174 | 0,210 | 0,004 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 с. Корсаково, ул. Пролетарская, Советская | 1,130 | 0,040 | 0,488 | 0,590 | 0,011 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 006 г. Новосиль, ул. | 0,974 | 0,035 | 0,421 | 0,509 | 0,010 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 017, ул. К.Маркса, пер. Газопроводский, п. Кромы | 0,442 | 0,016 | 0,191 | 0,231 | 0,004 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 017 д. Горбуновка г. Дмитровск | 1,637 | 0,059 | 0,707 | 0,855 | 0,016 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 005 ул. Толкачева, г. Дмитровск | 1,039 | 0,037 | 0,449 | 0,543 | 0,010 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 009 ул. Садовая, г. Дмитровск | 0,779 | 0,028 | 0,337 | 0,407 | 0,008 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ № 5 ТП 009, ул. Транспортная, ул. Советская, г. Дмитровск | 1,117 | 0,040 | 0,483 | 0,584 | 0,011 |
|  | Итого | 51,563 | 2,048 | 21,163 | 27,798 | 0,554 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

2020-2024гг

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Февраль 2020г. | Февраль 2024г. |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Февраль 2020г. | Февраль 2024г. |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Январь 2020г. | Июль 2024г. |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Март 2020г. | Декабрь 2024г. |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Март 2020г. | Декабрь2024г. |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Март 2020г. | Декабрь2024г. |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Март 2020г. | Декабрь2024г. |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Март 2020г. | Декабрь2024г. |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Март 2020г. | Декабрь2024г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Март 2020г. | Декабрь2024г. |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Март 2020г. | Декабрь2024г. |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Апрель 2020г. | Декабрь 2024г |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2020-2024 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 60 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

2020-2024гг.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

# 8.Доходная часть проекта

2020г

Вероятностный эффект от реализации проекта 4 098,733 тыс. руб., в том числе:

| 1 | Эффект от снижения затрат на обслуживание капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ | 80,443 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 3640,045 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 425,64 |
| 4 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб. | 33,048 |

2021г

Вероятностный эффект от реализации проекта 3 859,077 тыс. руб., в том числе:

| 1 | Эффект от снижения затрат на обслуживание капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ | 80,443 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 3 425,10 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 400,518 |
| 4 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб. | 33,459 |

2022г

Вероятностный эффект от реализации проекта 4 086,434 тыс. руб., в том числе:

| 1 | Эффект от снижения затрат на обслуживание капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ | 80,443 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 3 624,68 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 423,845 |
| 4 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб. | 37,909 |

2023г

Вероятностный эффект от реализации проекта 4 298,912 тыс. руб., в том числе:

| 1 | Эффект от снижения затрат на обслуживание капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ | 80,443 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 3 810,826 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 445,601 |
| 4 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб. | 44,485 |

2024г

Вероятностный эффект от реализации проекта 4 004,179 тыс. руб., в том числе:

| 1 | Эффект от снижения затрат на обслуживание капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ | 80,443 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 3 547,375 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 414,809 |
| 4 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб. | 41,995 |

# 9.Источники финансирования проекта

тыс.руб.

| Наименование источника финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Авансы от ТП |  |  |  |  |  |
| Амортизация | 49 644,004 | 49 202,860 | 46 342,186 | 51 485,198 | 51 562,902 |
| Возврат НДС |  |  |  |  |  |
| Кредиты |  |  |  |  |  |
| Прибыль |  |  |  |  |  |
| Прибыль от ТП |  |  |  |  |  |
| Прочие заемные |  |  |  |  |  |
| Прочие собственные |  |  |  |  |  |

10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 5 995,3 | 4 231,6 | 7 144,2 | 6 911,9 | 4 508,5 |
| 2 | Внутренняя норма доходности, % | 6,9 | 6,3 | 7,4 | 7,1 | 6,3 |
| 3 | Ставка дисконтирования, % | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
| 4 | Период окупаемости, лет | 7,2 | 7,4 | 7,1 | 7,2 | 7,4 |
| 5 | Дисконтированный период окупаемости, лет | 8,9 | 9,2 | 8,7 | 8,8 | 9,2 |

# 11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)

104