ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция, техническое перевооружение

воздушных линий »

Е-03512522-1.1.5-2018

Оглавление

Оглавление	2

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	9

3.Анализ рынка сбыта	10

4.Технико-экономические показатели	10

6.Анализ технических решений	17

7. Реализация проекта	17

8.Доходная часть проекта	31

9.Источники финансирования проекта	32

10.Экономическая эффективность проекта	Ошибка! Закладка не определена.

11.Выводы	32

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что воздушные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Наличие на линии дефектных деревянных и ж/б опор, износ незащищенного (голого) алюминиевого провода ведет к  большому количеству отказов, влиянию неблагоприятных погодных условий, невозможности подъема на опоры.

Применение на воздушных линиях электропередач самонесущих изолированных проводов со значительно более длительным сроком эксплуатации, существенно меньшими эксплуатационными расходами позволяет в полной мере использовать преимущества СИП:

- снижение падения напряжения благодаря значительно меньшему реактивному сопротивлению (в среднем 0,1 Ом/км вместо 0,35 Ом/км), что увеличивает нагрузку в кВт при аналогичной линии и таком же падении напряжения или повышает качество переданной энергии при той же нагрузке;

-  улучшение рабочих условий за счет устранения возможности контакта с посторонними предметами;

-  уменьшение необходимой ширины вырубки в парковых зонах, снижение риска возникновения пожаров при падении провода на землю;

- уменьшение допустимого расстояния до строений и других воздушных (радио и  телефонных) линий, что обеспечивает большую гибкость при прокладке;

- повышение прочности и безопасности при образовании гололеда;

- возможность использования более коротких (дешевых) опор (допустимое расстояние до поверхности земли для изолированных проводов — 4 м, для неизолированных — 8 м);

- возможность подвески дополнительных СИП параллельно существующим для удвоения мощности сети, что не допустимо при использовании неизолированных проводов;

- упрощение процесса прокладки новой линии, относительная простота переоборудования существующих линий с неизолированными проводами на линии ВЛИ с самонесущими изолированными проводами;

- возможность совместной прокладки на одних и тех же опорах одновременно СИП и высоковольтных линий 6/10 кВ с неизолированными или защищенными проводами;

- возможность одновременного  монтажа на одних и  тех же опорах ВЛ-0,4 кВ телефонных линий (на 0,5 м ниже линии с СИП);

- бесперебойное электроснабжение в случае срыва СИП с опор;

- полное устранение опасности контакта с токонесущей частью провода, в том числе и для птиц;

- безопасность и экономичность подключения потребителей, простота внедрения методики работы с низковольтными сетями под напряжением;

- устранение опасности замыкания фазы на землю из-за поломки изолятора или контакта провода с ветками деревьев;

- полная защищенность от воздействия влаги и коррозионная устойчивость благодаря изоляции проводов и применению современных нержавеющих водозащищенных монтажных изделий и разъемов;

- полностью исключается возможность спутывания проводов из-за ветра или атмосферной неустойчивости, что является причиной 40% аварий в сетях с неизолированными воздушными проводами.

Проектом предусматривается  следующие работы:

-   замену существующих  дефектных опор на ж/б опоры с применением стоек СВ-95, СВ-110;

-  замену существующего алюминиевого  провода  на самонесущий изолированный провод с сечением

провода 70 мм2  в 3-х фазном 5-ти проводном исполнении;

-  замену существующей натяжной и линейной арматуры на арматуру, предусмотренную для монтажа провода

СИП.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 344 п. Урожайный, п. Парниковый г. Орел | 0,700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ № 17 ТП 700 ул. Фрунзе г. Орел | 0,6 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ № 9 ТП 432 ул. Орелстроевская г. Орел | 0,6 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ 3, 5 ТП 066 ул. Инженерная, ул. Трудовые резервы, ул. Генерала Родина г. Орел | 1,15 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 067 ул. Стрелецкая, ул. Генерала Родина.г. Орел | 1,05 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 781 ул. 1-Курская г. Орел | 2,180 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ № 16 ТП 607 пер. Элеваторный, пер. Зерновой г. Орел | 0,72 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 408 пер. Лужковский, ул. Новолужковская г. Орел | 0,85 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ № 23 ТП 860 ул. Кустова.г. Орел | 0,55 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 641 пер. Медведева г. Орел | 0,40 |
|  | Мценский филиал |  |
| 11 | ВЛ-10кВ Ф№14 от ТП 001 до РП 02 | 0,3 |
| 12 | ВЛ-10кВ Ф№13 от опоры №55 до опоры №65 | 0,34 |
| 13 | ВЛ-10кВ Ф№13 от опоры №47 до опоры №54 | 0,6 |
| 14 | ВЛ-10кВ Ф№17 от ТП 006 до ТП 042 | 0,66 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 028 с разделением на 3 ВЛИ-0,4кВ (от ТП 028 ф1 и от ТП 122 ф1, ф2) | 1,3 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 012 ул. Болховская, пер. Орловский | 0,8 |
|  | Болховский участок |  |
| 17 | ВЛ 10 кВ №10 от опоры №24 до ТП 004 в г. Болхове | 1,0 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 042 по пер. Некрасова, ул. Некрасова в г. Болхове | 1,1 |
| 19 | ВЛ 10 кВ №10 ТП 005 - ТП 042 в г. Болхове | 0,7 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 045 по ул. Первомайская в г. Ливны | 0,9 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 по ул. Чкалова в г. Ливны | 0,62 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 002 по ул. Гражданская, пер. Гражданский в г. Ливны | 0,56 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 по ул. Мира в г. Ливны | 0,58 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 002 по ул. Дзержинского, ул. Привозальная, пер. Дорожный в п. Долгое | 0,64 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Чкалова в п. Колпна | 1,0 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 017 по ул. Орловская в г. Ливны | 0,72 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 122 по ул. Орловская в г. Ливны | 0,96 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны | 0,68 |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 129 по ул. Фрунзе в г. Ливны | 0,64 |
|  | Верховский МФ |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 ул.Комсомольская, ул. Лесная п.Хомутово | 1,045 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 001 ул. Гагарина п.Красная Заря | 0,385 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 008 ул. А.Гайтеровой с. Русский Брод | 0,45 |
| 33 | ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 п. Верховье ул. Объездная | 1,52 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 039 по ул. Строительная, Спивака п. Змиевка | 0,45 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 по ул. Ленина, п. Глазуновка | 1,1 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по ул. Комсомольская, п. Покровское | 0,75 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 022 по ул. Победы, п. Глазуновка | 0,6 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 по ул. К. Либкнехта, ул. Советская, г. Малоархангельск | 0,9 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 39 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 015 по ул. Гагарина в п. Нарышкино | 0,4 |
| 40 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 009, пер. Советский, ул. Коммунальная, Леонова с переключением на ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 005, п. Шаблыкино | 0,65 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 012 ул. Ленина в с. Сосково | 0,4 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 ул. Ленина в с. Сосково | 0,53 |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 008 ул. Полевая в п. Хотынец | 0,5 |
| 44 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 015 ул. Артема в п. Нарышкино | 0,56 |
| 45 | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 017 ул. Бадаева в п. Хотынец | 0,66 |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 г. Новосиль, ул. Октябрьская, Пионерская | 1,26 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 г. Новосиль, ул. Володарского, ул. Коммунаров | 0,88 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006, с. Корсаково, ул. Советская | 0,44 |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 025, п. Залегощь, ул. 7 Ноября | 0,52 |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025, п. Залегощь, пер. Строительный | 0,1 |
|  | Кромской МФ |  |
| 51 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 008 пгт. Кромы, ул. 25 Октября | 0,86 |
| 52 | ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП 011 пгт. Кромы, пер. Газопроводский | 0,42 |
| 53 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 002 с. Тросна, ул. Первомайская, ул. Ленина | 0,57 |
| 54 | ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 007, г. Дмитровск, ул. Р-Крестьянская, Интернациональная, Бр. Овинниковых | 0,95 |
| 55 | ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 005 г. Дмитровск, ул. Красная | 0,8 |
|  |  | 40,6 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» - февраль 2018 г., срок окончания  - декабрь 2018 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция, техническое перевооружение воздушных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип опор | Марка провода | Сечение провода | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 344 п. Урожайный, п. Парниковый г. Орел | 1996 | 2018 | 22 | 25 | дер | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,700 | 0,7 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ № 17 ТП 700 ул. Фрунзе г. Орел | 1996 | 2018 | 22 | 25 | дер | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,6 | 0,6 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ № 9 ТП 432 ул. Орелстроевская г. Орел | 2003 | 2018 | 15 | 25 | ж/б дер | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,6 | 0,6 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ 3, 5 ТП 066 ул. Инженерная, ул. Трудовые резервы, ул. Генерала Родина г. Орел | 1996 | 2018 | 22 | 25 | дер | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 1,15 | 1,15 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 067 ул. Стрелецкая, ул. Генерала Родина.г. Орел | 1996 | 2018 | 22 | 25 | ж/бдер | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 1,05 | 1,05 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 781 ул. 1-Курская г. Орел | 1995 | 2018 | 23 | 25 | ж/бдер | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 2,18 | 2,18 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ № 16 ТП 607 пер. Элеваторный, пер. Зерновой г. Орел | 2002 | 2018 | 16 | 25 | ж/бдер | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,72 | 0,72 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 408 пер. Лужковский, ул. Новолужковская г. Орел | 1993 | 2018 | 25 | 25 | ж/б дер | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,85 | 0,85 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ № 23 ТП 860 ул. Кустова.г. Орел | 1991 | 2018 | 27 | 25 | дер | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,55 | 0,55 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 641 пер. Медведева г. Орел | 1998 | 2018 | 10 | 25 | ж/бдер | СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 70 | 0,4 | 0,4 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВЛ-10кВ Ф№14 от ТП 001 до РП 02 | 1978 | 2018 | 40 | 25 | дер. | СВ-110 | А | СИП-3 | 70 | 95 | 0,300 | 0,300 |
| 12 | ВЛ-10кВ Ф№13 от опоры №55 до опоры №65 | 2008 | 2018 | 10 | 25 | дер. | СВ-110 | А | СИП-3 | 50 | 95 | 0,340 | 0,340 |
| 13 | ВЛ-10кВ Ф№13 от опоры №47 до опоры №54 | 1997 | 2018 | 21 | 25 | дер. | СВ-110 | А | СИП-3 | 95 | 95 | 0,600 | 0,600 |
| 14 | ВЛ-10кВ Ф№17 от ТП 006 до ТП 042 | 1963 | 2018 | 55 | 25 | дер | СВ-110 | А | СИП-3 | 95 | 95 | 0,660 | 0,660 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 028 с разделением на 3 ВЛИ-0,4кВ (от ТП 028 ф1 и от ТП 122 ф1, ф2) | 1996 | 2018 | 22 | 25 | дер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,300 | 1,300 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 012 ул. Болховская, пер. Орловский | 1971 | 2018 | 47 | 25 | дер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,800 | 0,800 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ 10 кВ №10 от опоры №24 до ТП 004 в г. Болхове | 1964 | 2018 | 54 | 25 | дер | СВ-110 | А | СИП-3 | 50 | 70 | 1 | 1 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 042 по пер. Некрасова, ул. Некрасова в г. Болхове | 1976 | 2018 | 42 | 25 | дер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,1 | 1,1 |
| 19 | ВЛ 10 кВ №10 ТП 005 - ТП 042 в г. Болхове | 1964 | 2018 | 54 | 25 | дер | СВ-110 | А | СИП-3 | 50 | 70 | 0,7 | 0,7 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 045 по ул. Первомайская в г. Ливны | 1964 | 2018 | 54 | 25 | дер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,900 | 0,900 |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 по ул. Чкалова в г. Ливны | 1988 | 2018 | 30 | 25 | дер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,620 | 0,620 |
| 17 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 002 по ул. Гражданская, пер. Гражданский в г. Ливны | 1967 | 2018 | 51 | 25 | дер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,560 | 0,560 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 по ул. Мира в г. Ливны | 1970 | 2018 | 48 | 25 | дер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,580 | 0,580 |
| 19 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 002 по ул. Дзержинского, ул. Привозальная, пер. Дорожный в п. Долгое | 1974 | 2018 | 44 | 25 | дер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,640 | 0,640 |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Чкалова в п. Колпна | 1970 | 2018 | 48 | 25 | дер | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 1,000 | 1,000 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 017 по ул. Орловская в г. Ливны | 1970 | 2018 | 48 | 25 | держ/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,720 | 0,720 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 122 по ул. Орловская в г. Ливны | 1970 | 2018 | 48 | 25 | держ/б | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,960 | 0,960 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны | 1964 | 2018 | 54 | 25 | дер | СВ-95, СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,680 | 0,680 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 129 по ул. Фрунзе в г. Ливны | 1965 | 2018 | 53 | 25 | держ/б | СВ-95 СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,640 | 0,640 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 п.Хомутово, ул.Комсомольская, ул.Лесная | 1983 | 2018 | 35 | 25 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,045 | 1,045 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 п.Красная Заря, ул.Гагарина | 1982 | 2018 | 36 | 25 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,385 | 0,385 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 с.Русский Брод, ул.А.Гайтеровой | 1985 | 2018 | 33 | 25 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,450 | 0,450 |
| 28 | ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 п.Верховье, ул.Объездная | 1984 | 2018 | 34 | 25 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-3 | 70 | 70 | 1,520 | 1,520 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 039 по ул. Строительная, Спивака п. Змиевка | 1970 | 2018 | 48 | 25 | держ/б | СВ-95 СВ-110 | А | СИП-2 | 25 35 | 50 | 0,450 | 0,450 |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 по ул. Ленина п. Глазуновка | 1978 | 2018 | 40 | 25 | ж/б | СВ-110 СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 1,100 | 1,100 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по ул. Комсомольская п. Покровское | 1970 | 2018 | 48 | 25 | ж/б | СВ-110 СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 70 | 0,750 | 0,750 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 022 по ул.Победы, п. Глазуновка | 1988 | 2018 | 30 | 25 | держ/б | СВ-110 СВ-95 | А | СИП-2 | 25; 35 | 70 | 0,600 | 0,600 |
| 33 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 по К. Либкнехта, ул. Советская, г. Малоархангельск | 1975 | 2018 | 43 | 25 | ж/б | СВ-110 СВ-95 | А | СИП-2 | 25 16 | 70 | 0,900 | 0,900 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 015 по ул. Гагарина в п. Нарышкино | 1969 | 2018 | 49 | 25 | ж/б | СВ-95 СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,400 | 0,400 |
| 35 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 009, пер. Советский, ул. Коммунальная, Леонова с переключением на ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 005, п. Шаблыкино | 1969 | 2018 | 49 | 25 | ж/б | СВ-95 СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,650 | 0,650 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 012 ул. Ленина в с. Сосково | 1960 | 2018 | 58 | 25 | дер | СВ-95 СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,400 | 0,400 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 ул. Ленина в с. Сосково | 1960 | 2018 | 58 | 25 | дер | СВ-95 СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,530 | 0,530 |
| 38 | ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 008 ул. Полевая в п. Хотынец | 1986 | 2018 | 32 | 25 | дер ж/б | СВ-95 СВ-110 | А | СИП-2 | 25 | 50 | 0,500 | 0,500 |
| 39 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 015 ул. Артема в п. Нарышкино | 1969 | 2018 | 49 | 25 | ж/б | СВ-95 СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,560 | 0,560 |
| 40 | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 017 ул. Бадаева в п. Хотынец | 1980 | 2018 | 38 | 25 | дер | СВ-95 СВ-110 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,660 | 0,660 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 г. Новосиль, ул.Октябрьская, ул. Пионерская | 1972 | 2018 | 46 | 25 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 1,260 | 1,260 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 г. Новосиль, ул.Володарского, ул. Коммунаров | 1972 | 2018 | 46 | 25 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,880 | 0,880 |
| 43 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 с. Корсаково | 1972 | 2018 | 46 | 25 | ж/б | СВ-110 | А | СИП-2 | 50 | 50 | 0,440 | 0,440 |
| 44 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 025 п. Залегощь ул. 7 Ноября | 1973 | 2018 | 45 | 25 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,520 | 0,520 |
| 45 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025 п. Залегощь пер. Строительный | 1982 | 2018 | 36 | 25 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,100 | 0,100 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 008 пгт. Кромы, ул. 25 Октября | 1971 | 2018 | 47 | 25 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,860 | 0,860 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП 011 пгт. Кромы, пер. Газопроводский | 1979 | 2018 | 39 | 25 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,420 | 0,420 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 002 с. Тросна, ул. Первомайская, ул. Ленина | 1950 | 2018 | 68 | 25 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,570 | 0,570 |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 007, г. Дмитровск, ул. Р-Крестьянская, Интернациональная, Бр. Овинниковых | 1960 | 2018 | 58 | 25 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,950 | 0,950 |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 005 г. Дмитровск, ул. Красная | 1979 | 2018 | 39 | 25 | ж/б | СВ-95 | А | СИП-2 | 35 | 50 | 0,800 | 0,800 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =0 |  |
| 2 | показатель замены линий электропередачи () | Lннз =35,48км Lснз =5,12км |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0129 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,006450 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом предусматривается реконструкция ВЛ-0,4 кВ взамен изношенных, с применением самонесущего изолирующего провода СИП. При эксплуатации нового провода нет опасности замыкания фазы на землю, исключено воровство электроэнергии с применением "набросов". При использовании СИП провода ВЛ защищены от замыканий из-за ветра или атмосферной неустойчивости, ветви деревьев вблизи проводов не представляют угрозы и не создают аварийные отключения. СИП полностью защищен от влаги и коррозии, нет риска хищения.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта | Всего | ПИР | СМР | Оборудование и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |  |
| 1 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 344 п. Урожайный, п. Парниковый г. Орел | 988,62 | 21,36 | 290,18 | 677,08 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ № 17 ТП 700 ул. Фрунзе г. Орел | 847,36 | 18,28 | 248,73 | 580,36 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ № 9 ТП 432 ул. Орелстроевская г. Орел | 847,36 | 18,28 | 248,73 | 580,36 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ 3, 5 ТП 066 ул. Инженерная, ул. Трудовые резервы, ул. Генерала Родина г. Орел | 1624,11 | 35,04 | 476,72 | 1112,35 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 067 ул. Стрелецкая, ул. Генерала Родина.г. Орел | 1482,88 | 31,99 | 435,27 | 1015,63 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 781 ул. 1-Курская г. Орел | 3078,75 | 66,42 | 903,70 | 2108,63 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ № 16 ТП 607 пер. Элеваторный, пер. Зерновой г. Орел | 1016,84 | 21,94 | 298,47 | 696,43 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 408 пер. Лужковский, ул. Новолужковская г. Орел | 1200,43 | 25,90 | 352,36 | 822,17 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ № 23 ТП 860 ул. Кустова.г. Орел | 776,75 | 16,76 | 228,00 | 531,99 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 641 пер. Медведева г. Орел | 564,91 | 12,19 | 165,82 | 386,91 |
|  | Мценский филиал |  |  |  |  |
| 11 | ВЛ 10 кВ №14 от ТП 001 до РП 02 г. Мценск | 439,98 | 9,14 | 129,25 | 301,59 |
| 12 | ВЛ 10 кВ №13 от опоры №55 до опоры №65 г. Мценск | 498,64 | 10,36 | 146,49 | 341,80 |
| 13 | ВЛ 10 кВ №13 от опоры №47 до опоры №54 г. Мценск | 879,96 | 18,28 | 258,50 | 603,18 |
| 14 | ВЛ 10 кВ №17 от ТП 006 до ТП 042 г. Мценск | 967,96 | 20,11 | 284,36 | 663,49 |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028 с разделением на 3 ВЛИ 0,4 кВ (от ТП 028 №1 и от ТП 122 №1, №2) г. Мценск | 1906,58 | 39,61 | 560,09 | 1306,88 |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012 ул. Болховская, пер. Орловский г. Мценск | 1173,28 | 24,37 | 344,67 | 804,24 |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ 10 кВ №10 от опоры №24 до ТП 004 в г. Болхове | 1365,36 | 30,47 | 400,47 | 934,42 |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-042 по пер. Некрасова, ул. Некрасова в г. Болхове | 1496,49 | 33,51 | 435,11 | 1027,87 |
| 19 | ВЛ 10 кВ №10 от ТП 005 до ТП 042 в г. Болхове | 961,23 | 21,33 | 285,81 | 654,10 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 045 по ул. Первомайская в г. Ливны | 1253,01 | 27,42 | 367,48 | 858,11 |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 по ул. Чкалова в г. Ливны | 862,70 | 18,89 | 253,14 | 590,67 |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 002 по ул. Гражданская, пер. Гражданский в г. Ливны | 779,21 | 17,06 | 228,65 | 533,51 |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 по ул. Мира в г. Ливны | 807,04 | 17,67 | 236,81 | 552,56 |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 002 по ул. Дзержинского, ул. Привокзальная, пер. Дорожный в п. Долгое | 890,53 | 19,50 | 261,31 | 609,72 |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Чкалова в п. Колпна | 1391,45 | 30,47 | 408,29 | 952,69 |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 017 по ул. Орловская в г. Ливны | 1001,11 | 21,19 | 293,98 | 685,94 |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 122 по ул. Орловская в г. Ливны | 1335,79 | 29,25 | 391,96 | 914,58 |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны | 946,19 | 20,72 | 277,64 | 647,83 |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 129 по ул. Фрунзе в г. Ливны | 890,53 | 19,50 | 261,31 | 609,72 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 п.Хомутово, ул.Комсомольская, ул.Лесная | 1442,04 | 31,84 | 422,43 | 987,77 |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 п.Красная Заря, ул.Гагарина | 531,28 | 11,73 | 155,63 | 363,92 |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 с.Русский Брод, ул.А.Гайтеровой | 620,97 | 13,71 | 181,91 | 425,36 |
| 33 | ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 п.Верховье, ул.Объездная | 2090,51 | 46,31 | 614,45 | 1429,75 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 039 по ул. Строительная, Спивака п. Змиевка | 622,66 | 13,71 | 182,68 | 426,26 |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 по ул. Ленина п. Глазуновка | 1522,05 | 33,51 | 44656 | 1041,98 |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по ул. Комсомольская п. Покровское | 1037,76 | 22,85 | 304,47 | 710,44 |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 022 по ул.Победы, п. Глазуновка | 830,21 | 18,28 | 243,58 | 568,35 |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 по К. Либкнехта, ул. Советская, г. Малоархангельск | 1245,32 | 27,42 | 365,37 | 852,53 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 39 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 015 по ул. Гагарина в п. Нарышкино | 548,00 | 12,19 | 160,74 | 375,07 |
| 40 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 009, пер. Советский, ул. Коммунальная, Леонова с переключением на ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 005, п. Шаблыкино | 890,50 | 19,80 | 261,21 | 609,49 |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 012 ул. Ленина в с. Сосково | 548,00 | 12,19 | 160,74 | 375,07 |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 ул. Ленина в с. Сосково | 726,10 | 16,15 | 212,99 | 496,97 |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 008 ул. Полевая в п. Хотынец | 685,00 | 15,23 | 200,93 | 468,84 |
| 44 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 015 ул. Артема в п. Нарышкино | 767,20 | 17,06 | 225,04 | 525,10 |
| 45 | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 017 ул. Бадаева в п. Хотынец | 904,20 | 20,11 | 265,23 | 618,87 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 г. Новосиль, ул.Октябрьская, ул. Пионерская | 1721,87 | 38,39 | 505,05 | 1178,44 |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 г. Новосиль, ул.Володарского, ул. Коммунаров | 1202,58 | 26,81 | 352,73 | 823,04 |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 с. Корсаково | 601,29 | 13,41 | 176,37 | 411,52 |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 025 п. Залегощь ул. 7 Ноября | 710,61 | 15,84 | 208,43 | 486,34 |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025 п. Залегощь пер. Строительный | 136,66 | 3,05 | 40,08 | 93,53 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |
| 51 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 008 пгт. Кромы, ул. 25 Октября | 1219,05 | 26,20 | 357,86 | 834,99 |
| 52 | ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП 011 пгт. Кромы, пер. Газопроводский | 595,35 | 12,80 | 174,77 | 407,79 |
| 53 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 002 с. Тросна, ул. Первомайская, ул. Ленина | 807,98 | 17,37 | 237,18 | 553,43 |
| 54 | ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 007, г. Дмитровск, ул. Р-Крестьянская, Интернациональная, Бр. Овинниковых | 1346,63 | 28,94 | 395,31 | 922,38 |
| 55 | ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 005 г. Дмитровск, ул. Красная | 1134,16 | 24,37 | 333,05 | 776,74 |
|  | Итого | 56763,00 | 1236,21 | 16658,07 | 38868,72 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Февраль | Февраль |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Февраль | Февраль |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Январь | Июль |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Февраль | Декабрь |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Апрель | Декабрь |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2017 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 344 п. Урожайный, п. Парниковый г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВЛ-0,4кВ № 17 ТП 700 ул. Фрунзе г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВЛ-0,4кВ № 9 ТП 432 ул. Орелстроевская г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВЛ-0,4кВ 3, 5 ТП 066 ул. Инженерная, ул. Трудовые резервы, ул. Генерала Родина г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВЛ-0,4кВ № 6 ТП 067 ул. Стрелецкая, ул. Генерала Родина.г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 781 ул. 1-Курская г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВЛ-0,4кВ № 16 ТП 607 пер. Элеваторный, пер. Зерновой г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВЛ-0,4кВ № 3 ТП 408 пер. Лужковский, ул. Новолужковская г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВЛ-0,4кВ № 23 ТП 860 ул. Кустова.г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВЛ-0,4кВ №7 ТП 641 пер. Медведева г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВЛ 10 кВ №14 от ТП 001 до РП 02 г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВЛ 10 кВ №13 от опоры №55 до опоры №65 г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВЛ 10 кВ №13 от опоры №47 до опоры №54 г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВЛ 10 кВ №17 от ТП 006 до ТП 042 г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 028 с разделением на 3 ВЛИ 0,4 кВ (от ТП 028 №1 и от ТП 122 №1, №2) г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012 ул. Болховская, пер. Орловский г. Мценск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВЛ 10 кВ №10 от опоры №24 до ТП 004 в г. Болхове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-042 по пер. Некрасова, ул. Некрасова в г. Болхове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВЛ 10 кВ №10 от ТП 005 до ТП 042 в г. Болхове |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 045 по ул. Первомайская в г. Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 135 по ул. Чкалова в г. Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 002 по ул. Гражданская, пер. Гражданский в г. Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВЛ 0,4 кВ №8 ТП 013 по ул. Мира в г. Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 002 по ул. Дзержинского, ул. Привокзальная, пер. Дорожный в п. Долгое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 013 по ул. Чкалова в п. Колпна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 017 по ул. Орловская в г. Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 122 по ул. Орловская в г. Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 101 по ул. Курская в г. Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 129 по ул. Фрунзе в г. Ливны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 п.Хомутово, ул.Комсомольская, ул.Лесная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 001 п.Красная Заря, ул.Гагарина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 008 с.Русский Брод, ул.А.Гайтеровой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВЛ 10 кВ №5 ПС-Верховье-1 п.Верховье, ул.Объездная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 039 по ул. Строительная, Спивака п. Змиевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 010 по ул. Ленина п. Глазуновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 003 по ул. Комсомольская п. Покровское |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 022 по ул.Победы, п. Глазуновка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 003 по К. Либкнехта, ул. Советская, г. Малоархангельск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВЛ-0,4кВ №3 ТП 015 по ул. Гагарина в п. Нарышкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 009, пер. Советский, ул. Коммунальная, Леонова с переключением на ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 005, п. Шаблыкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 012 ул. Ленина в с. Сосково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 012 ул. Ленина в с. Сосково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ № 4 ТП 008 ул. Полевая в п. Хотынец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ВЛ-0,4 кВ №4 ТП 015 ул. Артема в п. Нарышкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 017 ул. Бадаева в п. Хотынец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 004 г. Новосиль, ул.Октябрьская, ул. Пионерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 004 г. Новосиль, ул.Володарского, ул. Коммунаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 006 с. Корсаково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 025 п. Залегощь ул. 7 Ноября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 025 п. Залегощь пер. Строительный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 008 пгт. Кромы, ул. 25 Октября |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ВЛ 0,4 кВ № 7 ТП 011 пгт. Кромы, пер. Газопроводский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 002 с. Тросна, ул. Первомайская, ул. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 007, г. Дмитровск, ул. Р-Крестьянская, Интернациональная, Бр. Овинниковых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ВЛ 0,4 кВ № 6 ТП 005 г. Дмитровск, ул. Красная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Сведения о конкурентной процедуре |  | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | Факт |  |  | Публикация извещения на ЭТП | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Факт подписания договора |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

# 8.Доходная часть проекта

Вероятностный эффект от реализации проекта 3673,06 тыс. руб., в том числе:

| 1 | Эффект от снижения затрат на обслуживание капитальный и текущий ремонт, тыс. руб. без НДС на 1 км ВЛ | 80,443 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 3265,99 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 381,921 |
| 4 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб. | 25,149 |

# 9.Источники финансирования проекта

| № п.п. | Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авансы от ТП |  |
| 2 | Амортизация | 56 763,0 |
| 3 | Возврат НДС |  |
| 4 | Кредиты |  |
| 5 | Прибыль |  |
| 6 | Прибыль от ТП |  |
| 7 | Прочие заемные |  |
| 8 | Прочие собственные |  |

# 10.Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 2 393,7 |
| 2. | Внутренняя норма доходности, % | 5,6% |
| 3. | Ставка дисконтирования, % | 5,4% |
| 4. | Период окупаемости, лет | 7,6 |
| 5. | Дисконтированный срок окупаемости, лет | 9,6 |

# 11.Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 9,6 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)

35