ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные»

Е-03512522-1.1.1-2018

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	3

3.Анализ рынка сбыта	3

4.Технико-экономические показатели	3

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений	4

7.Реализация проекта	4

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………....

7.2 График реализации инвестиционного проекта……………………………………………………………………………...

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….…

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта…………

8.Доходная часть проекта	5

9.Источники финансирования проекта	5

10.Экономическая эффективность проекта	6

11.Выводы	7

# 1.Описание проекта

Техническое перевооружение ТП, РП направлено на своевременную замену морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии, электрической и экологической безопасности. Применение новых аппаратов для автоматизации, управления и защиты сетей позволяет добиться качественного изменения способов их эксплуатации и обслуживания. Такими коммутационными аппаратами являются вакуумные выключатели, предназначенные для работы в комплектных распределительных устройствах (КРУ) и камерах стационарного одностороннего обслуживания (КСО) внутренней и наружной установки.

Отличительными особенностями по сравнению с традиционными выключателями являются:

- высокий механический и коммутационный ресурс;

- малое энергопотребление по шинам оперативного напряжения;

- малые габариты и вес;

- легкость и простота адаптации в любые типы КРУ, КСО;

- возможность   использования   в   широком   диапазоне   питающего оперативного напряжения вторичных цепей;

- необслуживаемость на протяжении всего срока эксплуатации;

- низкая трудоемкость производства, и как следствие, умеренная цена.

В отличие от маломасляных выключателей, применяемых на сегодняшний день, вакуумные выключатели   не требуют масляного хозяйства (для маломасляных выключателей требуется плановая замена масла 1 раз в 4 года, а также после каждого отключения), не требуют эксплуатационных затрат,  взрыво- и пожаробезопасны, экологичны.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Оборудование, шт |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | В РП 21 яч. 03, 04, 06, 12, 16 | ВВ-5шт. |
| 2 | В РП 20 яч. 02, 10, 16 | ВВ-3шт. |
| 3 | В РП 15 яч. 04, 12 | ВВ-2шт. |
| 4 | В РП 10 яч. 14, 15, 02, 09, 13 | ВВ-5шт. |
|  | Мценский Ф |  |
| 5 | В ЦРП 04 яч.12, 14 г.Мценск | ВВ-2шт. |
|  | Ливенский МФ |  |
| 6 | В ТП 014 яч.05 ПЛ 10 ПС Колпны | ВВ-1шт |
|  | Кромской МФ |  |
| 7 | В РП 01 яч.03, 04, г.Дмитровск | ВВ-2шт. |
|  | ИТОГО: | 20шт |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные» - январь 2018 г., срок окончания  - декабрь 2018 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение ТП, РП. Замена масляных выключателей на вакуумные» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип оборудования | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В РП 21 яч. 03, 04, 06, 12, 16 | 1985 | 2018 | 33 | 20 | МВ | ВВ | МВ-5шт | ВВ-5шт |
| 2 | В РП 20 яч. 02, 10, 16 | 1985 | 2018 | 33 | 20 | МВ | ВВ | МВ-3шт | ВВ-3шт |
| 3 | В РП 15 яч. 04, 12 | 1986 | 2018 | 32 | 20 | МВ | ВВ | МВ-2шт | ВВ-2шт |
| 4 | В РП 10 яч. 14, 15, 02, 09, 13 | 1984 | 2018 | 34 | 20 | МВ | ВВ | МВ-5шт | ВВ-5шт |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В ЦРП 04 яч.12, 14 г.Мценск | 1976 | 2018 | 42 | 20 | МВ | ВВ | МВ-2шт | ВВ-2шт |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | В ТП 014 яч.05 ПЛ 10 ПС Колпны | 1989 | 2018 | 29 | 20 | МВ | ВВ | МВ-1шт | ВВ-1шт |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | В РП 01 яч.03, 04, г.Дмитровск | 2012 | 2018 | 6 | 20 | ВН | ВВ | ВН-2шт | ВВ-2шт |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =15 В10з =5 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 3 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при техническом перевооружении ТП, РП, а именно, замене масляных выключателей на вакуумные, направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - пожаробезопасность - электробезопасность - охрана окружающей среды.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта (тыс.руб)

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего | СМР | Оборудование и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |
| 1 | В РП 21 яч. 03, 04, 06, 12, 16 | 1,218 | 0,304 | 0,914 |
| 2 | В РП 20 яч. 02, 10, 16 | 0,732 | 0,184 | 0,548 |
| 3 | В РП 15 яч. 04, 12 | 0,487 | 0,122 | 0,365 |
| 4 | В РП 10 яч. 14, 15, 02, 09, 13 | 1,218 | 0,304 | 0,914 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 5 | В ЦРП 04 яч.12, 14 г.Мценск | 0,487 | 0,122 | 0,365 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 6 | В ТП 014 яч.05 ПЛ 10 ПС Колпны | 0,244 | 0,060 | 0,184 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 7 | В РП 01 яч.03, 04, г.Дмитровск | 0,487 | 0,122 | 0,365 |
|  | ИТОГО | 4,873 | 1,218 | 3,655 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление сметы | январь | январь |  |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | январь | декабрь |  |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка основного оборудования | февраль | ноябрь |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Монтаж основного оборудования | февраль | ноябрь |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | февраль | ноябрь |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Пробные пуски | февраль | ноябрь |  |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | февраль | ноябрь |  |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2018 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План ** | Факт *** |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,т тыс. рублей в т.ч. НДС | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб, в т.ч. НДС | Сведения о конкурентной процедуре | Дата заключения договора | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Публикация извещения на ЭТП | Дата объявления конкурентной процедуры |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры(число, месяц, год) |  |  |

# 8.Доходная часть проекта

| Вероятностный эффект от реализации проекта 247,88 тыс. руб. в год без НДС, в том числе: |
| --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат , тыс. руб | 173,213 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 74,667 |

# 9.Источники финансирования проекта

| Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация | 4 873,0 |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10.Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 32,9 |
| 2. | Внутренняя норма доходности, % | 4,9% |
| 3. | Ставка дисконтирования, % | 5,4% |
| 4. | Период окупаемости, лет | 7,8 |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости, лет | 9,9 |

# 11.Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 9,9 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт электрооборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, исключение пожароопасности, охрана окружающей среды, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)