ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Техническое перевооружение ТП, РП»

Е-03512522-1.1.3-2018

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	3

3.Анализ рынка сбыта	3

4.Технико-экономические показатели	3

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений	4

7.Реализация проекта	4

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………....

7.2 График реализации инвестиционного проекта……………………………………………………………………………...

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….…

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта…………

8.Доходная часть проекта	5

9.Источники финансирования проекта	5

10.Экономическая эффективность проекта	6

11.Выводы	7

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что на сегодняшний день около 70% электрооборудования трансформаторных подстанций изношено, морально и физически устарело и нуждается в замене. Рост количества оборудования в состоянии, близком к критическому износу, вызывает необходимость увеличения затрат на ремонтные работы, что снижает эффективность функционирования сетей. Применение новых аппаратов для автоматизации, управления и защиты сетей позволяет добиться качественного изменения способов их эксплуатации и обслуживания. Техническому перевооружению подлежат подстанции, находящиеся в эксплуатации 25-30 лет.

Технический уровень и срок службы электрооборудования в значительной мере являются показателями надежности сети и определяют допустимые значения продолжительности отключений. Техническое перевооружение ТП, РП направлено на :

-своевременную замену морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии;

-замену оборудования с параметрами, не соответствующими требованиям сети по динамической и термической устойчивости, напряжению, безопасности и т. д.;

-снижение потерь электроэнергии на передачу по распределительным сетям;

-повышение надежности электроснабжения и управляемости сетей;

-адаптации к нагрузкам и использованию новых средств автоматизации, новым технологиям обслуживания;

-электрической и экологической безопасности.

По результатам оценки технического состояния ТП принято решение о техническом перевооружении ТП, которое реализуется в виде частичной замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ:

-установка высоковольтных камер типа КСО;

- замена высоковольтных разъединителей на выключатели нагрузки;

- замена распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО70;

Одним из основных направлений технического перевооружения ТП является техническое перевооружение РУ-6-10кВ в виде установки камер стационарных одностороннего обслуживания (КСО), служащих для приема и распределения электроэнергии.

Во многих ТП г.Орла и области в РУ-6-10кВ для снятия нагрузки до сих пор  используются однополюсные разъединители. Для оборудовании РУ-6-10кВ  ТП 1953-85 годов постройки наиболее приемлемыми являются автогазовые выключатели нагрузки. ВНА обеспечивает двухкратное включение нормированного для него тока включения на короткое замыкание без повреждений, препятствующих его дальнейшей кратковременной работе в нормальном эксплуатационном режиме.

В качестве распределительных устройств РУ-0,4 кВ в большинстве ТП эксплуатируются линейные панели 50-х годов прошлого столетия либо отдельные ящики с рубильниками, установленные на стенах в различных местах ТП. Защита электрооборудования от перенапряжений и КЗ представляет собой предохранители.  Для качественного изменения способов эксплуатации и обслуживания РУ-0,4кВ необходимо заменить распределительных устройств на современные линейные панели типа ЩО70.

Инвестиционным проектом предусмотрены объекты РУ-6-10кВ и РУ-0,4кВ в трансформаторных подстанциях г. Орла и области.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта технического перевооружения | Оборудование, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |
| 1 | ТП 650 |  |
|  | Замена оборудования РУ 6кВ | ВНА 2шт |
| 2 | ТП 649 |  |
|  | Замена оборудования РУ 0.4кВ | Панели ЩО-70 2шт |
|  | Замена оборудования РУ 6кВ | ВНА 2шт |
| 3 | ТП 003 |  |
|  | Замена оборудования РУ-6кВ | ВНА 3шт |
| 4 | ТП 138 |  |
|  | Замена оборудования РУ-10кВ | КСО-393 6 шт. |
| 5 | ТП 115 |  |
|  | Замена оборудования РУ-6кВ | КСО-393 8 шт. |
|  | Мценский Ф |  |
| 6 | ТП 097 | КСО-304 3 шт. |
|  | Замена оборудования РУ 10 кВ |  |
| 7 | ТП 036 | ЩО-70 2шт. |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ |  |
|  | Болховский участок |  |
| 8 | ТП 015, г. Болхов | ЩО-70 3шт. |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ |  |
|  | Ливенский МФ |  |
| 9 | ТП 028 в г.Ливны |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | ЩО-70 2шт. |
|  | Замена оборудования РУ 6кВ | КСО-393 4 шт. |
|  | Верховский МФ |  |
| 10 | ТП 006 п. Хомутово |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | ЩО-70 1шт. |
| 11 | ТП 022 п. Хомутово |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | ЩО-70 2шт. |
| 12 | ТП 003, п. Верховье |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | ВНА-630 1 шт. |
|  | Змиевский МФ |  |
| 13 | ТП 011 п.Змиевка |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ | КСО-393 1шт. |
| 14 | ТП 002 г.Малоархангельск |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ | КСО-393 1шт. |
| 15 | ТП 009 п. Покровское |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ | КСО-393 1шт. |
|  | Залегощенский МФ |  |
| 16 | ТП 009 п. Залегощь |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | ЩО-70 5шт. |
|  | Кромской МФ |  |
| 17 | ТП 015 пгт. Кромы | ЩО-70 1шт. |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | КСО-304 3 шт. |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Техническое перевооружения ТП, РП» - март 2018 г., срок окончания  - декабрь 2018 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Техническое перевооружения ТП, РП» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Тип оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г. Орел |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТП 650 | 1958 | 2018 | 60 | 20 |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 6кВ |  |  |  |  | Разъеден. 2шт | ВНА 2шт |
| 2 | ТП 649 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0.4кВ | 1967 | 2018 | 51 | 20 | Пензенские щиты 2шт. | Панели ЩО-70 2шт |
|  | Замена оборудования РУ 6кВ | 1967 | 2018 | 51 | 20 | Разъеден. 2шт | ВНА 2шт |
| 3 | ТП 003 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ-6кВ | 1958 | 2018 | 60 | 20 | Разъеден. 3шт | ВНА 3шт |
| 4 | ТП 138 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ-10кВ | 1990 | 2018 | 28 | 20 | КСО-386, 6шт | КСО-393 6 шт. |
| 5 | ТП 115 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ-6кВ | 1972 | 2018 | 46 | 20 | КСО 8 шт. | КСО-393 8 шт. |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТП 097 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10 кВ | 1995 | 2018 | 23 | 20 | КСО-304 3 шт. | КСО-304 3 шт. |
| 7 | ТП 036 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 1966 | 2018 | 52 | 20 | ЩО-70 2шт. | ЩО-70 2шт. |
|  | Болховский участок |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТП 015, г. Болхов |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 1976 | 2018 | 42 | 20 | ЩО 59 3шт. | ЩО-70 3шт. |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТП 028 в г.Ливны |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 1967 | 2018 | 51 | 20 | ЩО 59 2шт. | ЩО-70 2шт. |
|  | Замена оборудования РУ 6кВ | 1967 | 2018 | 51 | 20 | КСО-366 4шт. | КСО-393 4 шт. |
|  | Верховский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТП 006 п. Хомутово |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 1982 | 2018 | 36 | 20 | ЩО 70 1шт. | ЩО-70 1шт. |
| 11 | ТП 022 п. Хомутово |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 1986 | 2018 | 32 | 20 | ЩО 70 2шт. | ЩО-70 2шт. |
| 12 | ТП 003, п. Верховье |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 1978 | 2018 | 40 | 20 | ВНА 1 шт. | ВНА-630 1 шт. |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТП 011 п.Змиевка |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ | 1982 | 2018 | 36 | 20 | Разъеден. 1шт | КСО-393 1шт. |
| 14 | ТП 002 г.Малоархангельск |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ | 1962 | 2018 | 56 | 20 | Разъеден. 1шт | КСО-393 1шт. |
| 15 | ТП 009 п. Покровское |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ | 1970 | 2018 | 48 | 20 | Разъеден. 1шт | КСО-393 1шт. |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТП 009 п. Залегощь |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 1982 | 2018 | 36 | 20 | ЩО 70 5шт. | ЩО-70 5шт. |
|  | Кромской МФ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТП 015 пгт. Кромы |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 1985 | 2018 | 33 | 20 | ЩО 70 1шт. | ЩО-70 1шт. |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,00000 |  |
| 2 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,00000 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - пожаробезопасность - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - безопасное обслуживание и ремонт оборудования; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Проектом предусматривается замена изношенного, морально и физически устаревшего оборудования, снижающего показатели надежности электроснабжения и качества электроэнергии.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего | СМР | Оборудование и материалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г. Орел |  |  |  |
| 1 | ТП 650 |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 6кВ | 0,062 | 0,016 | 0,046 |
| 2 | ТП 649 |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0.4кВ | 0,178 | 0,044 | 0,134 |
|  | Замена оборудования РУ 6кВ | 0,062 | 0,016 | 0,046 |
| 3 | ТП 003 |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ-6кВ | 0,093 | 0,024 | 0,069 |
| 4 | ТП 138 |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ-10кВ | 0,600 | 0,150 | 0,450 |
| 5 | ТП 115 |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ-6кВ | 0,800 | 0,200 | 0,600 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |
| 6 | ТП 097 |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10 кВ | 0,480 | 0,120 | 0,360 |
| 7 | ТП 036 |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 0,178 | 0,044 | 0,134 |
|  | Болховский участок |  |  |  |
| 8 | ТП 015, г. Болхов |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 0,267 | 0,066 | 0,201 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |
| 9 | ТП 028 в г.Ливны |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 0,178 | 0,044 | 0,134 |
|  | Замена оборудования РУ 6кВ | 0,400 | 0,100 | 0,300 |
|  | Верховский МФ |  |  |  |
| 10 | ТП 006 п. Хомутово |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 0,089 | 0,022 | 0,067 |
| 11 | ТП 022 п. Хомутово |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 0,178 | 0,044 | 0,134 |
| 12 | ТП 003, п. Верховье |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 0,0445 | 0,0113 | 0,0332 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |
| 13 | ТП 011 п.Змиевка |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ | 0,100 | 0,025 | 0,075 |
| 14 | ТП 002 г.Малоархангельск |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ | 0,100 | 0,025 | 0,075 |
| 15 | ТП 009 п. Покровское |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 10кВ | 0,100 | 0,025 | 0,075 |
|  | Залегощенский МФ |  |  |  |
| 16 | ТП 009 п. Залегощь |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 0,445 | 0,110 | 0,335 |
|  | Кромской МФ |  |  |  |
| 17 | ТП 015 пгт. Кромы |  |  |  |
|  | Замена оборудования РУ 0,4кВ | 0,089 | 0,022 | 0,067 |
|  | ИТОГО МФ | 2,6485 | 0,6583 | 1,9902 |
|  | ВСЕГО: | 4,4435 | 1,1083 | 3,3352 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предварительный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Составление сметы | январь | январь |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | февраль | декабрь |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Поставка основного оборудования | март | декабрь |  |  |  |  |
| 3.2 | Монтаж основного оборудования | март | декабрь |  |  |  |  |
| 3.3 | Пусконаладочные работы | март | декабрь |  |  |  |  |
| 3.4 | Пробные пуски | март | декабрь |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | март | декабрь |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2018 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

| Филиал/подразделение | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ,т тыс. рублей в т.ч. НДС | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Способ закупки | Количество участников, подавших заявки/предложения | Цена договора, тыс. руб, в т.ч. НДС | Сведения о конкурентной процедуре | Дата заключения договора | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План | факт |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Публикация извещения на ЭТП | Дата объявления конкурентной процедуры | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры(число, месяц, год) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт |  |  |  |  |

# 8.Доходная часть проекта, тыс.руб

| Вероятностный эффект от реализации проекта 490,157 тыс. руб. в год, без НДС, в том числе: |  |
| --- | --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 169,0 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 318,24 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 2,917 |

# 9.Источники финансирования проекта

| Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация | 4 443,5 |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10.Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход | 2 100,6 |
| 2. | Внутренняя норма доходности | 12,9% |
| 3. | Ставка дисконтирования | 5,4% |
| 4. | Период окупаемости | 5,5 |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости | 6,5 |

# 11.Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 6,5 лет с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем замены устаревших комплектующих РУ-6-10кВ, РУ-0,4кВ ТП и РП в Орле и поселениях Орловской области.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)