ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция кабельных линий»

Е-03512522-1.1.4-2019

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	3

3.Анализ рынка сбыта	3

4.Технико-экономические показатели	3

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….5

6.Анализ технических решений	4

7.Реализация проекта	4

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………..4

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………….4

7.3 Данные по освоению………………………………………………………………………………………………………...4

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………...4

8.Доходная часть проекта	5

9.Источники финансирования проекта	5

10.Экономическая эффективность проекта	6

11.Выводы	7

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что кабельные линии 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс и имеют высокий уровень износа.

Срок службы кабельных линий 6-10 кВ с алюминиевой оболочкой, проложенных в земле, составляет 25 лет, со свинцовой оболочкой – 50 лет. Далее происходит разложение оболочки и, как следствие, постоянный выход кабельной линии из строя. АО «Орелоблэнерго» проводит работы по полной замене кабельных линий выработавших свой срок службы и имеющих большое количество муфт.

Прохождение под проезжей частью автодорог производится методом горизонтально-направленного бурения.

При монтаже кабельных линий используются новые технологичные и надежные термоусаживаемые соединительные и концевые муфты типа «Термофит». Для кабельных линий 0,4 кВ освоен монтаж холодноусаживаемых кабельных муфт на основе силикона.

Преимущества термоусаживаемых муфт:

- отсутствие необходимости в высокой квалификации электромонтеров-кабельщиков для монтажа муфт (переобучение занимает не более 1 мес.);

- сокращение времени монтажа;

- возможность включения кабельной линии сразу после монтажа;

- отсутствие в технологии вредных для здоровья видов работ, например, пайки;

- большой диапазон усадки, возможность установки при низких температурах

- надежность работы муфт в условиях высокой влажности и загрязненности.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |
| 1 | КЛ 6 кВ от №708 (ПС Погрузчик) до РП 11 г. Орёл | 1,8 |
| 2 | КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел -0,92км | 0,92 |
| 3 | КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел -0,92км | 0,92 |
|  | Мценский Ф |  |
| 4 | КЛ-10кВ от ТП 062.05 до опоры №74 ВЛ-10кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск | 0,35 |
| 5 | КЛ-10кВ от ТП 062.06 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск | 0,33 |
| 6 | КЛ-10кВ от ТП 062.09 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск | 0,33 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 7 | КЛ 10 кВ №3 от ячейки №3 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка | 0,075 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 8 | КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 035 г. Ливны | 0,4 |
| 9 | КЛ 6 кВ ТП 025 - ТП 035 г. Ливны | 0,2 |
| 10 | КЛ 6 кВ ТП 093 - ТП 148 г. Ливны | 0,73 |
| 11 | КЛ 6 кВ ТП 023 - ТП 111 г. Ливны | 0,7 |
|  | Нарышкинский МФ |  |
| 12 | 2КЛ 10 кВ от опоры №123 ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино — (2х0,035км) | 0,07 |
| 13 | 2КЛ 10 кВ от опоры №161 ВЛ 10 кВ №5 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино— (2х0,02км) | 0,04 |
|  | Итого | 6,865 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция кабельных линий» - март 2019 г., срок окончания  - ноябрь 2019 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция кабельных линий» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка провода | Сечение провода | Протяженность, км плановая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | г.Орел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КЛ 6 кВ от №708 (ПС Погрузчик) до РП 11 г. Орёл | 1972 | 2019 | 47 | 25 | АСБ | АСБ | 3х120 | 3х120 | 1,8 | 1,8 |
| 2 | КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел | 1956 | 2019 | 63 | 25 | АСБ 10 | АСБ 10 | 150 | 240 | 0,92 | 0,92 |
| 3 | КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел | 1976 | 2019 | 43 | 25 | АСБ 10 | АСБ 10 | 150 | 240 | 0,92 | 0,92 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КЛ-10кВ от ТП 062.05 до опоры №74 ВЛ-10кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск | 1975 | 2019 | 44 | 25 | ААШВ | АСБ-10 | 3х95 | 3х95 | 0,35 | 0,35 |
| 5 | КЛ-10кВ от ТП 062.06 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск | 1975 | 2019 | 44 | 25 | ААШВ | АСБ-10 | 3х95 | 3х95 | 0,33 | 0,33 |
| 6 | КЛ-10кВ от ТП 062.09 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск | 1975 | 2019 | 44 | 25 | ААШВ | АСБ-10 | 3х95 | 3х95 | 0,33 | 0,33 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | КЛ 10 кВ №3 от ячейки №3 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка | 1995 | 2019 | 24 | 25 | АСБ-10 | АСБ-10 | 3х120 | 3х95 | 0,075 | 0,075 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 035 г. Ливны | 1969 | 2019 | 50 | 25 | ААБ | АСБ | 3х120 | 3х120 | 0,4 | 0,4 |
| 9 | КЛ 6 кВ ТП 025 - ТП 035 г. Ливны | 1969 | 2019 | 50 | 25 | ААБ | АСБ | 3х95 | 3х120 | 0,2 | 0,2 |
| 10 | КЛ 6 кВ ТП 093 - ТП 148 г. Ливны | 1973 | 2019 | 46 | 25 | ААБ | АСБ | 3х120 | 3х120 | 0,73 | 0,73 |
| 11 | КЛ 6 кВ ТП 023 - ТП 111 г. Ливны | 1978 | 2019 | 41 | 25 | ААШВ | АСБ | 3х120 | 3х120 | 0,7 | 0,7 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2КЛ 10 кВ от опоры №123 ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино — (2х0,035км) | 1980 | 2019 | 39 | 25 | СИП3 | АСБЛ-10 | 1х70 | 3х95 | 0,07 | 0,07 |
| 13 | 2КЛ 10 кВ от опоры №161 ВЛ 10 кВ №5 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино— (2х0,02км) | 1972 | 2019 | 47 | 25 | А | АСБЛ-10 | 50 | 3х95 | 0,04 | 0,04 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель увеличения протяженности линий электропередачи, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (); | ∆LннЛЭП =0 ∆LснЛЭП =0 |  |
| 2 | Показатель замены линий электропередачи () | Lннз =0 км Lснз =6,865 км |  |
| 3 | Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,0000107 |  |
| 4 | Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaifi =0,0000053 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства с одновременным повышением эксплуатационной надежности; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании.

# 7. Реализация  проекта

7.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн. руб. | ПИР, млн. руб. | СМР, млн. руб. | Оборудование и материалы, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.Орел |  |  |  |  |
| 1 | КЛ 6 кВ от №708 (ПС Погрузчик) до РП 11 г. Орёл | 2,635 | 0,140 | 0,424 | 2,053 |
| 2 | КЛ 6 кВ № 103 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел | 3,202 | 0,071 | 1,134 | 1,987 |
| 3 | КЛ 6 кВ № 107 ПС ТЭЦ до РП 01 г. Орел | 3,202 | 0,071 | 1,134 | 1,987 |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |
| 4 | КЛ-10кВ от ТП 062.05 до опоры №74 ВЛ-10кВ №12 ПС "Район В" г. Мценск | 1,300 | 0,027 | 0,838 | 0,431 |
| 5 | КЛ-10кВ от ТП 062.06 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск | 1,233 | 0,026 | 0,812 | 0,392 |
| 6 | КЛ-10кВ от ТП 062.09 до опоры №115 ВЛ-10кВ №32 ПС "Мценск" г. Мценск | 1,233 | 0,026 | 0,812 | 0,392 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 7 | КЛ 10 кВ №3 от ячейки №3 до опоры №1 ВЛ 10 кВ №3 ПС ЭЧЭ-61 п. Змиевка | 0,267 | 0,006 | 0,151 | 0,109 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 8 | КЛ 6 кВ ЦРП-ТП 035 г. Ливны | 1,082 | 0,031 | 0,534 | 0,514 |
| 9 | КЛ 6 кВ ТП 025 - ТП 035 г. Ливны | 0,544 | 0,016 | 0,262 | 0,264 |
| 10 | КЛ 6 кВ ТП 093 - ТП 148 г. Ливны | 1,988 | 0,057 | 1,017 | 0,907 |
| 11 | КЛ 6 кВ ТП 023 - ТП 111 г. Ливны | 1,905 | 0,054 | 0,961 | 0,882 |
|  | Нарышкинский МФ |  |  |  |  |
| 12 | 2КЛ 10 кВ от опоры №123 ВЛ 10 кВ №1 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино — (2х0,035км) | 0,297 | 0,005 | 0,187 | 0,104 |
| 13 | 2КЛ 10 кВ от опоры №161 ВЛ 10 кВ №5 ПС Нарышкинская до ТП 004 п. Нарышкино— (2х0,02км) | 0,138 | 0,003 | 0,067 | 0,067 |
|  | Итого | 19,026 | 0,533 | 8,333 | 10,089 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | Февраль | Февраль |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | Февраль | Февраль |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | Январь | Июль |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | Февраль | Декабрь |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 3.6 | Комплексное опробование оборудования | Март | Декабрь |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | Апрель | Декабрь |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 8.Доходная часть проекта

| Вероятностный эффект от реализации проекта – 147,499 тыс. руб., в год в том числе: |
| --- |
| Эффект от снижения эксплуатационных затрат ( км проекта х эффект в тыс.руб/км) | 133,727 |
| Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. без НДС | 12,769 |
| Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб без НДС | 1,003 |

# 9. Источники финансирования проекта

| Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- |
| Авансы от ТП |  |
| Амортизация | 19 026,041 |
| Возврат НДС |  |
| Кредиты |  |
| Прибыль |  |
| Прибыль от ТП |  |
| Прочие заемные |  |
| Прочие собственные |  |

# 10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход, тыс.руб. | 328,7 |
| 2. | Внутренняя норма доходности, % | 5,2 |
| 3. | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4. | Период окупаемости, лет | 5,9 |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости, лет | 7,2 |

# 11.Выводы

Проект является экономически эффективным и окупается в течение 5,9 года с момента ввода. Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также безопасное обслуживание и ремонт линий.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов путем реконструкции воздушных линий в поселениях Орловской области.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)