ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция ТП.  Строительство  ТП  взамен ликвидируемых  ветхих»

Е-03512522-1.1.6-2019

Оглавление

1.Описание проекта	3

2.Срок реализации проекта	4

3.Анализ рынка сбыта	4

4.Технико-экономические показатели	5

5.Количественные показатели инвестиционного проекта…………………………………………………………………….6

6.Анализ технических решений	7

7.Реализация проекта	7

7.1 Затратная часть проекта……………………………………………………………………………………………………..7

7.2 График реализации инвестиционного проекта…………………………………………………………………………….8

7.3 Данные по освоению……………………………………………………………………………………………………….10

7.4 Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта………11

8.Доходная часть проекта	11

9.Источники финансирования проекта	12

10.Экономическая эффективность проекта	13

11.Выводы	14

# 1.Описание проекта

Необходимость реализации данного проекта обусловлена тем, что трансформаторные подстанции 10(6)-0,4 кВ, включенные в проект, выработали свой ресурс, имеют высокий уровень износа и морально устарели.

На подстанциях, где имелась техническая возможность, была проведена частичная реконструкция оборудования. Вместе с тем сохранившиеся габариты большинства подстанций, внутренняя планировка помещений не позволяют сегодня разместить в них современное электрооборудование, соблюсти требования как пожарной, так и электрической безопасности. Кроме того, в условиях действующей энергосистемы, реконструкция или серьезный капитальный ремонт таких зданий ТП практически невозможен.

По результатам оценки состояния ТП принято решение о полной реконструкции ветхих подстанций, которая реализуется в виде полной замены оборудования и строительной части.

Наиболее перспективным и приемлемым по затратам вариантом решения проблемы следует признать монтаж современных подстанций блочного типа (заводской готовности) в непосредственной близости к существующим. Именно применение комплектных устройств является основой индустриализации строительно-монтажных работ при строительстве объектов электроснабжения. Комплектные устройства по сравнению с обычными конструкциями электроустановок обладают следующими преимуществами:

- значительно уменьшаются объемы строительно-монтажных работ и сокращаются сроки их выполнения;

- улучшается качество электроустановок, увеличивается надежность и безопасность их обслуживания;

- упрощается комплектация и снабжение при производстве строительно-монтажных работ;

- сокращаются объемы и сроки проектирования;

- применение любой внешней отделки подстанций, современный дизайн.

Проект включает следующие объекты:

| № п/п | Наименование объекта | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- |
|  | Мценский Ф |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП -101 г. Мценск | 0,4 |
|  | Ливенский МФ |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4кВ с ликвидацией ТП-016 г. Ливны | 0,4 |
|  | Змиевский МФ |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 001 по ул. Советская с. Дросково | 0,16 |
|  | Итого | 0,96 |

# Срок реализации проекта

Срок начала реализации проекта «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» - апрель 2019 г., срок окончания  - июль 2019 г.

# 3.Анализ рынка сбыта

Инвестиционный проект «Реконструкция ТП. Строительство ТП взамен ликвидируемых ветхих» нацелен на поддержание инфраструктуры поселений Орловской области.  Потребителями являются население и социальные объекты указанных поселений. Карта –схема с отображением планируемого местоположения объектов реконструкции представлена в Приложении.

# 4.Технико-экономические показатели

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Дата ввода в эксплуатацию | Срок эксплуатации | Марка трансформатора | Мощность, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек | до рек | после рек |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-101 г. Мценск | 1991 | 2019 | 28 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,18 | 0,4 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4кВ с ликвидацией ТП-016 г. Ливны | 1964 | 2019 | 55 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,56 | 0,4 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 001 по ул. Советская с. Дросково | 1972 | 2019 | 47 | 20 | ТМ | ТМГ | 0,16 | 0,16 |

5. Количественные показатели инвестиционного проекта

| №п/п | Наименование показателя проекта | Значение планируемое | Значение фактическое |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях, не связанного с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям (∆Pnтр ), МВА | ∆P6тр = - 0,16 ∆Р10тр = +0,22 |  |
| 2 | показатель замены силовых трансформаторов ( РnЗ тр ), МВА | Р6З тр=0,4 Р10З тр =0,56 |  |
| 3 | показатель замены выключателей (Bпз), шт | B6з =3 В10з =6 |  |
| 4 | показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆Пsaidi =0,000001 |  |
| 5 | показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг () | ∆П saifi =0,0000005 |  |

# 6.Анализ технических решений

Технические решения при реконструкции ТП направлены на решение следующих вопросов: - надежное и качественное электроснабжение потребителей; - внедрение прогрессивных технических решений, обеспечивающих снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости, строительства и эксплуатационных затрат; - возможность расширения однотрансформаторной подстанции до 2-х трансформаторной путем установки еще одного модуля; - охрана окружающей среды; - поддержание имиджа компании. Данный инвестиционный проект реконструкции ТП предполагает работы по ликвидации ветхих ТП и строительству новых подстанций типа БКТП на месте ликвидируемых подстанций или в непосредственной близости к ним и направлен на повышение надежности энергообеспечения потребителей, улучшения пропускной способности сетей.

# 7. Реализация проекта

7.1. Затратная часть проекта

| №п/п | Наименование объекта реконструкции | Всего, млн.руб. | ПИР, млн.руб. | СМР, млн.руб. | Оборудование и материалы, млн.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мценский Ф |  |  |  |  |
| 1 | Строительство БКТП 1х400 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП-101 г. Мценск | 1,759 | 0,066 | 0,194 | 1,494 |
|  | Ливенский МФ |  |  |  |  |
| 2 | Строительство БКТП 1х400 6/0,4кВ с ликвидацией ТП-016 г. Ливны | 1,759 | 0,066 | 0,194 | 1,494 |
|  | Змиевский МФ |  |  |  |  |
| 3 | Строительство БКТП 1х160 10/0,4 кВ с ликвидацией КТП 001 по ул. Советская с. Дросково | 1,571 | 0,066 | 0,194 | 1,305 |
|  | Итого | 5,090 | 0,197 | 0,582 | 4,293 |

7.2 График реализации инвестиционного проекта

| №п/п | Этапы | Сроки выполнения | Процент исполнения работ за весь период (%) | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |  |
|  |  | начало | окончание | начало | окончание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Предпроектный и проектный этап |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заключение договора на выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования реконструкции | февраль | февраль |  |  |  |  |
| 1.2 | Заключение договора на проведение проверки проектов на соответствие действующим техническим нормам и правилам и получение технического заключения | февраль | февраль |  |  |  |  |
| 1.3 | Разработка задания на проектирование | февраль | июнь |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектной документации | апрель | сентябрь |  |  |  |  |
| 1.5 | Согласование проектной документации | апрель | сентябрь |  |  |  |  |
| 1.6 | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | апрель | сентябрь |  |  |  |  |
| 2 | Организационный этап |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Закупка основного оборудования и материалов | апрель | сентябрь |  |  |  |  |
| 3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | май | сентябрь |  |  |  |  |
| 3.2 | Поставка основного оборудования | май | сентябрь |  |  |  |  |
| 3.3 | Монтаж основного оборудования | май | сентябрь |  |  |  |  |
| 3.4 | Пусконаладочные работы | май | сентябрь |  |  |  |  |
| 3.5 | Испытания | май | сентябрь |  |  |  |  |
| 3.6 | Пробные пуски | май | сентябрь |  |  |  |  |
| 3.7 | Комплексное опробование оборудования | май | сентябрь |  |  |  |  |
| 4 | Приемка в эксплуатацию и постановка основных средств на бухгалтерский учет | июнь | октябрь |  |  |  |  |

7.3. Данные по освоению

| № п/п | Наименование объекта | км/МВА/шт. | Объем финансирования (2019 год) | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | Всего |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

7.4.Результаты закупок товаров, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта.

# 8.Доходная часть проекта

Вероятностный эффект от реализации проекта  231,985  тыс. руб. в год, без НДС, в том числе:

| 1 | Эффект от снижения эксплуатационных затрат, тыс.руб | 155,385 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Эффект от снижения потерь электроэнергии, тыс. руб | 45,811 |
| 3 | Эффект от предотвращения повреждения оборудования и другого имущества, тыс. руб. | 30,0 |
| 4 | Эффект от предотвращения недоотпуска электроэнергии, тыс. руб | 0,789 |

# 9. Источники финансирования проекта

| № п.п. | Наименование источника финансирования | Тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авансы от ТП |  |
| 2 | Амортизация | 5 089,55 |
| 3 | Возврат НДС |  |
| 4 | Кредиты |  |
| 5 | Прибыль |  |
| 6 | Прибыль от ТП |  |
| 7 | Прочие заемные |  |
| 8 | Прочие собственные |  |

# 10. Экономическая эффективность проекта

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Чистый дисконтированный доход, т.руб. | 1 092,7 |
| 2. | Внутренняя норма доходности, % | 8,7 |
| 3. | Ставка дисконтирования, % | 5,4 |
| 4. | Период окупаемости, лет | 6,5 |
| 5. | Дисконтированный период окупаемости, лет | 8,0 |

# 11.Выводы

Целью реализации инвестиционного проекта является необходимость обеспечения надежного и качественного  электроснабжения потребителей, а также снижение потерь электроэнергии, безопасное обслуживание и ремонт оборудования трансформаторных подстанций.

Задачи, решаемые проектом: Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение потерь электроэнергии, приведение электрооборудования к нормативному состоянию, обновление основных производственных фондов.

Информация по п.11(8) пп. ж), м) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества.

Информация по п.11(8) пп. з) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия обязательств Общества, определенных договорами об  осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Информация по п.11(8) пп. к) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте объектов электросетевого хозяйства напряжением 35кВ и выше ( Приказ Минэнерго России от 06.05.2014 № 250)

Информация по п.11(8) пп. н) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий по строительству объектов электросетевого хозяйства напряжением 110кВ и выше, предусмотренных в схемах и программах развития ЕЭС России, субъектов РФ.

Информация по п.11(8) пп. о) Постановления Правительства РФ от 21.01.2004  № 24 не размещена ввиду отсутствия в инвестиционном проекте мероприятий, влияющих на предельно допустимые значения технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России.

Руководитель: (должность) (подпись) (ФИО)