Приложение 3

к программе энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности 2018 г.

Расчет энергетической эффективности установки АСКУЭ (автоматизированной системы учета электроэнергии) на линиях 6-10 кВ питающих центров.

1. Затраты на внедрение:

2. Эксплуатационные затраты:

- Среднегодовые затраты на амортизацию основных средств составят

((3209,99 + 34,774)*19,6%/2 = 317,987 тыс. руб. в год.

- Общие затраты:

(3209,99 + 34,774+317,987) = 3 562,751 тыс. руб. в год.

5. Экономический эффект

5.1 Экономия горюче-смазочных материалов (бензин и масло)

Среднегодовой пробег автомобиля - 864 км

экономия бензина 864 км * 14,3 литра/100 * 28,0 = 3459 рублей

экономия масла 864 км * 14,3 литра/100*1,7 литра/100*76 = 160 рублей, где норма расхода бензина на 100 км пробега 14,3 литра, норма расхода масла на 100 литров топлива 1,7 литра, цена бензина 28,0 рублей, цена масла 76 рублей.

Всего экономия ГСМ за год =  3619 рублей

5.2. Экономия на оплату выделенной телефонной линии

стоимость аренды одной телефонной линии 500 руб в месяц * 12 месяцев 6000 рублей в год

отказ от 5 выделенных телефонных линий * 6000 рублей = 30 000 рублей в год

5.3. Относительная экономия ФЗП (фонда заработной платы) - элетромонтера, водителя и инженера

2 электромонтера 4 разряда * 78,84 руб. * 48 часов + 1 водитель * 71,52 руб. * 84 часа + 113,96 руб *

* 36 часов = 17679 рублей,

где 78,84 рублей — ФЗП за 1 час работы электромонтера 4 разряда

71,52 рублей — ФЗП за 1 час работы водителя

113,96 рублей — ФЗП за 1 час работы инспектора

Экономия единого социального налога 17679 рублей * 34,4% = 6082 рублей

Всего относительная экономия ФЗП =  17679+6082=23 761 рублей

5.4. Снижение затрат  на съем показаний, осмотры электроустановок,  отключение должников.

ФЗП одного контролера с учётом всех отчислений за год составит:

12622 руб * 12 месяцев * 113% =  171,154 тыс. руб.

Количество высвобождающихся контролеров:

1500 абонентов/3125 абонентов  = 0,48 ед.

Снижение затрат  171,154 тыс. руб * 0,48 ед. = 82,154 тыс. руб.

5.5. Снижение коммерческих потерь.

Анализ оплаты населением потребленной электроэнергии показал, что по жилым домам, где расчеты производятся по индукционным счетчикам на основании самосъема, средний уровень коммерческих потерь составляет не менее 25%.

По данным, полученным в ходе проведения контрольного съема показаний счетчиков внутридомового и поквартирного учета в многоэтажных домах и в домах частного сектора г. Орла в  2013 г.г., после внедрения АСКУЭ, потребление возросло в среднем на 5%. А дисбаланс в распределительной сети 0,4 кВ в пределах ТП снизился в среднем с 25% до 5% .

Для оценки эффективности примем значение 5%

Снижение коммерческих потерь и увеличение полезного отпуска электроэнергии в натуральном выражении:

120 абонентов * 115 кВт*час  * 12 месяцев * 5%*9 = 74,52 тыс. кВт*час

где предполагаеться 120 абонентов в среднем на одну трансформаторную подстанцию 115 кВт*час среднее потребление одного абонента 5% рост потребления, а 9 количество объектов автоматизированного учета

Снижение затрат на оплату потерь:

74,52 тыс. кВт*час * 1,86 руб * 113% = 156,63 тыс. руб.

5.6. Общий экономический эффект:

3619 руб. + 30000 руб. + 23761 руб. + 82154 руб. + 156630 руб. = 296,164 тыс. руб.

6. Экономическая эффективность проекта

T окуп. = Затраты общ. /(Эконом. эффект – Эксплуатац. Издержки)

Общие затраты  3 562,751 тыс. руб. в год.

ΔП-увеличение прибыли за счет экономии затрат и снижения коммерческих потерь

ΔП=Экономический эффект — Эксплуатационные издержки

Срок окупаемости системы ИИС составит:

T окуп= 3 562,751 / (296,164 — 34,774)=13,63 года

Главный инженер АО «Орелоблэнерго»                                           Тимохин В.А.

# Text boxes

| Наименование | Кол-во, шт. | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Оборудование АСКУЭ | 9 | 291 865 | 2 626 785 |
| 2.Установка, наладка системы АСКУЭ | 9 | 64801 | 583 209 |
|  |  |  | 3 209 994 |

| Наименование | Сумма, руб. |
| --- | --- |
| 1. Оплата услуг сотовой связи | 24948 |
| 2.Текущий ремонт | 9826 |
|  | 34774 |